RK-22-2012-32, př. 1

počet stran: 4

| Žadatel, Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Kamenná, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Kamenná uvedeno pro oblast zásobování pitnou vodou, že současný systém zásobení pitnou vodou v obci není vyhovující. Podle Krajské hygienické stanice vykazuje voda zvýšený obsah dusičnanů. Při přetrvávání problémů se zvýšenými hodnotami dusičnanů se doporučuje napojení obce přes navrhovanou síť v Nových Dvorech na vodojem (VDJ) Polná 2x900 m3, s hladinami 525,0/521,0 m.n.m. Obec Kamenná má celkem 182 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že podle stávajícího PRVKUK má být obec Kamenná napojena na VDJ Polná. Realizace tohoto opatření je podmíněna vybudováním vodovodu pro Nové Dvory, místní část města Polná. Program rozvoje města Polná vypracovaný pro roky 2011 – 2014 s výstavbou vodovodu v Nových Dvorech nepočítá. Z důvodů zvýšeného výskytu dusičnanů ve stávajícím zdroji vody má obec od Krajské hygienické stanice v pořadí již druhou výjimku pro provozování veřejného vodovodu. Platnost výjimky je do konce roku 2013. Z těchto důvodů obec našla v rámci hydrogeologického průzkumu nový zdroj vody. Obec Kamenná žádá o následující změnu: Pro zásobování obyvatel pitnou vodou se doporučuje vystrojit nový zdroj pitné vody. Voda z nového zdroje bude výtlačným potrubím dovedena do vodojemu, který bude postaven u stávajícího přívodního řadu do obce. Součástí vodojemu bude úpravna vody, protože voda z nového prameniště vykazuje zvýšené hodnoty železa, manganu a radonu. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012 – 2013. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Rynárec, Pelhřimov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Rynárec pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že se předpokládá výměna stávajícího potrubí z azbestocementu celkové délky 3605 m. Dále se předpokládá rozšíření vodovodního systému v délce cca 900 m. V dalším období se dále předpokládá běžná údržba vodovodu – výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. Obec Rynárec má 584 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že o změnu žádá z důvodů, že výměnou azbestocementového potrubí, které je na hranici životnosti dojde k minimalizaci častých havárií. Rovněž dojde ke zlepšení kvality pitné vody, jež je v současné době v některých ukazatelích na hranici hygienických norem. Posílení prameniště je nutné z důvodu stoupajícího počtu obyvatel v obci a zájem stavebníků o výstavbu nových rodinných domů i v budoucnu. Obec Rynárec žádá o následující změnu: Navrhuje se výměna stávajícího vodovodního přivaděč do obce z azbestocementu celkové délky 2600 m a vodovodních rozvodů po obci z azbestocementu v celkové délce 1100 m. Navrhuje se výhledově posílení stávajícího prameniště – prohloubení 3 stávajících kopaných studní. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012 – 2017. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |

| Obec Vojslavice, Humpolec | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Vojslavice pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že odkanalizování a čištění odpadních vod je v obci zajištěno. Obec Vojslavice má 92 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v obci žije 92 trvale žijících obyvatel, dalších 70 obyvatel využívá stávající nemovitosti k rekreaci. Obec se nachází v ochranném pásmu vodárenské nádrže Švihov. Stávají ČOV je zastaralá a každoročně vyžaduje opravy, které jsou pro obec finančně náročné. Obec má vydané povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV od Městského úřadu Humpolec, odboru životního prostředí a památkové péče s platností do 31. 12. 2015. V rozhodnutí je doporučeno provedení modernizace ČOV tak, aby byla schopna z odpadních vod odstraňovat nutriety, které jsou příčinou eutrofizace povrchových vod. Současně je doporučeno provést stavební úpravy na kanalizaci tak, aby bylo zajištěno oddělení balastních vod od vod splaškových. Nejlépe dostavbou splaškové kanalizace. Obec Vojslavice žádá o následující změnu: Navrhuje se modernizace stávající ČOV. Vzhledem k zápornému stanovisku Ministerstva zemědělství k dostavbě splaškové kanalizace v obci není část žádosti, která se týká dostavby kanalizace předkládána ke schválení. Obec bude vyzvána k upřesnění a doplnění žádosti týkající se dostavby splaškové kanalizace. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012 – 2014. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |

| VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí Třebíč, Náměšť nad Oslavou | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro místní část Náměšť nad Oslavou pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že v budoucnu bude nutno provést další etapu rekonstrukcí kanalizační sítě ve městě a to v předpokládaném rozsahu 3330 m. Místní část Náměšť nad Oslavou má 5 017 obyvatel. VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí Třebíč ve své žádosti uvádí, že část nemovitostí v současné době není napojena na kanalizační síť města ukončenou ČOV, odpadní voda z těchto částí je odváděna přímo do řeky Oslavy. Řešení proto spočívá ve vybudování nových stok, čerpací stanice a výtlaku vedeného pod řekou Oslavou a napojení dosud nenapojených nemovitostí na stokovou síť a ČOV. VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí Třebíč žádá o následující změnu: Dále se navrhuje dostavba nové kanalizace pro odkanalizování dosud nenapojených částí místní části Náměšť nad Oslavou na stávající ČOV. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012 – 2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Chlumětín, Žďár nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Chlumětín pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. Obec Chlumětín má 211 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že byl přehodnocen stav stávající kanalizace v obci a byl po prohlídce zjištěn dobrý stav a funkčnost stávajících kanalizačních stok. Proto byl původní návrh na vybudování oddílné kanalizace zamítnut, což přinese značnou úsporu finančních prostředků a současně dojde k využití 3 vodních nádrží pod obcí. Obec Chlumětín žádá o následující změnu: Navrhuje se využití stávající jednotné kanalizace, která bude zaústěna do stávajících tří stabilizačních nádrží pod obcí. Navrhuje se dobudování stávající kanalizace a výhledově částečná rekonstrukce některých stok jednotné kanalizace. Dále se navrhuje propojení stávajících tří stabilizačních nádrží, které budou sloužit jako ČOV pro obec, včetně vyústního objektu do toku a biologického septiku nebo lapáku písku s usazovací nádrží. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012 – 2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |