RK-29-2012-66, př. 1

počet stran: 2

| Žadatel, Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Rosička, Žďár nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Rosička uvedeno pro oblast zásobování pitnou vodou, že bude vybudována vodovodní síť a ta bude připojena na síť Česká Mez, která je zásobována z VDJ Sázava přes ATS. Obec Rosička má celkem 52 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že podle stávajícího PRVKUK má být obec napojena na vodovod obce Sázava, ale podle vyjádření obce Sázava je jejich zdroj pitné vody zcela vytížen a není možné připojení dalšího většího odběratele. Proto bude pro zásobování obce využit stávající zkušební vrt hloubky 80 m. Nově navržené řešení a budoucí provozní náklady vychází podstatně levněji než navržené řešení v PRVKUK. Obec Rosička žádá o následující změnu: Pro zásobování obyvatel pitnou vodou bude využit zkušební vrt hloubky 80 m o vydatnosti 0,2 l/s, vybudován vodojem o velikosti 1 x 15 m3 včetně úpravny vody (denitrifikace, odstranění radonu a odmanganování). Dále bude proveden výtlačný řad z vrtu do vodojemu v délce 87 m a přívodní řad do obce v délce cca 490 m (celková délka vodovodních řadů je navržena 1022 m). Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti rok 2012. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Cejle, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Cejle pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že v místní části Cejle je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny gravitačním kanalizačním sběračem na ČOV Kostelec. Stávající ČOV bude zrušena. Obec Cejle má 458 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že vzhledem k dobrému stavebně – technickému stavu stávající jednotné kanalizace se navrhuje její využití k odvádění odpadních vod i výhledově. Stávající kanalizační síť bude třeba doplnit o prodloužení (zatrubnění) stávajícího otevřeného příkopu. Před zaústěním do biologického rybníka je nutné zajistit hrubé předčištění. Obec Cejle žádá o následující změnu: V místní části Cejle bude zachován systém jednotné kanalizace a samostatné ČOV (biologický rybník). Do budoucna je třeba dostavba a rekonstrukce kanalizace a intenzifikace stávající ČOV (biologický rybník). Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012 – 2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Okarec, Náměšť nad Oslavou | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Okarec pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že v obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na ČOV Studenec. Obec Okarec má 129 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že k žádosti o změnu PRVKUK je vede především nákladnost navrženého řešení v PRVKUK. Dle sdělení obce Studenec její ČOV pokrývá současnou potřebu obce. Napojení obce Okarec by vyvolalo zvýšené investiční náklady na rozšíření ČOV Studenec. Proto obec Studenec nepočítá s napojením obce Okarec na jejich ČOV. Obec Okarec žádá o následující změnu: Navrhuje se výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody a zakončené ČOV v obci Okarec. Dále se navrhuje výstavba nové ČOV Okarec. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti rok 2012. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |