RK-37-2012-45, př. 1

počet stran: 1

| Žadatel, Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Šebkovice, Třebíč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Šebkovice pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno v popisu stávajícího stavu, že obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V popisu návrhového stavu je uvedeno, že v obci je uvažováno s výstavbou jednotné kanalizace, která využije stávající vyhovující úseky dešťové kanalizace, a dobudují se chybějící úseky kanalizační sítě. V obci bude vybudována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod. Obec Šebkovice má 464 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že obec Šebkovice má v současnosti vybudované úseky jednotné a dešťové kanalizace, vyústěné do místního toku. V obci je uvažováno s výstavbou oddílné kanalizace, přičemž se uvažuje s napojením vyhovujících úseků stávající jednotné kanalizace v celkové délce 870 m přes 4 odlehčovací komory na hlavní kanalizační sběrač. Budou ponechány pouze úseky jednotné kanalizace nově zbudované v nedávné době a s novými povrchy chodníků a komunikací. V budoucnosti budou i tyto úseky postupně nahrazeny splaškovou kanalizací s využitím vybudovaného napojení na hlavní kanalizační sběrač. Nově bude vybudováno 1242,81 m splaškové kanalizace DN 300 a 2958,8 m kanalizace DN 250. V obci bude vybudována mechanicko–biologická čistírna odpadních vod. Obec Šebkovice žádá o následující změnu: Obec Šebkovice má v současnosti vybudované úseky jednotné a dešťové kanalizace, vyústěné do místního toku. V obci je uvažováno s výstavbou oddílné kanalizace, přičemž se uvažuje s napojením vyhovujících úseků stávající jednotné kanalizace přes 4 odlehčovací komory na hlavní kanalizační sběrač. Stávající jednotná kanalizace bude v budoucnu také postupně nahrazena splaškovou kanalizací. Nově bude vybudována nová splašková kanalizace v celkové délce cca 4202 m. V obci bude vybudována mechanicko–biologická čistírna odpadních vod. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012 – 2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |