RK-40-2012-97, př. 1

počet stran: 3

## STAVEBNÍ  ZÁMĚR

Název stavby:	Domov důchodců Proseč u Pošné – přístavba pavilonu

Rozsah stavby:	novostavba

Místo stavby:	k.ú. Proseč u Pošné, parcela p.č. 250

Charakter stavby:		investice

Investor:			Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Uživatel:	Domov důchodců Proseč u Pošné

Předpokládané náklady:	76 187 000 Kč (bez DPH) na stavební část

5 000 000 na vybavení a pod. )

Zdroje financování:	Rozpočet kraje

# Majetkoprávní podmínky:	pozemek je vlastnictví Kraje Vysočina

Stručný popis stavby:

Předmětem řešení je přístavba nového pavilonu ke stávajícímu objektu Domova důchodců v Proseči u Pošné. Pavilon bude provozně propojen s objektem zámku, ve kterém je situován stávající provoz domova důchodců.

Cílem návrhu je zajistit ubytování pro seniory stávajícího objektu Domova důchodců (st.p.č.28/1), na který bude navrhovaný objekt pavilonu přiléhat (JZ strana). Navrhovaná stavba bude postavena na parcele p.p.č.250 v k.ú. Proseč u Pošné.

Řešená stavba je navržena jako jednopodlažní objekt, který bude situován (vestavěn) do stávajícího mírně svažitého terénu, který klesá směrem od SZ k JV. Umístění objektu v řešeném areálu je zvoleno tak, aby navazoval na stávající objekt původního zámku (Domova důchodců). Veškeré pobytové místnosti jsou směřovány na J stranu.

Celý objekt navrhovaného pavilonu je rozdělen na technický provoz a ubytovací část, která je rozdělena do třech oddělení. Každé oddělení má vlastní společenskou místnost a pokoje, které jsou rozděleny na dvoulůžkové, resp. jednolůžkové. Každý pokoj má vlastní sociální zázemí, které obsahuje umyvadlo, sprchu a WC, sociální zázemí s vanami a sprchou a je společné pro všechna oddělení.

Pro personál jsou v objektu zřízeny šatny se sociálním zázemím, rozděleným na část pro mužské a ženské pohlaví.

Celý objekt je řešen v bezbariérové úpravě, splňující vyhlášku č.398/2009 Sb. Vybavení objektu, včetně kompletních zařizovacích předmětů bude provedeno rovněž dle vyhlášky č.398/2009 Sb..

Pozemek v místě navrhované stavby je v současné době volný, nezastavěný.  	Terén v místě navrhované stavby je svažitý ve směru SZ – JV.

Základní údaje o kapacitě stavby:

Přístavba pavilonu

- zastavěná plocha – 1944 m²

- obestavěný prostor – cca 9137 m³

Plocha 1 lůžkového pokoje: cca 17,9 m²

Plocha 2 lůžkového pokoje: cca 24,4 m²

Sociální zázemí pro 1 a 2 lůžkové pokoje: cca 5,7 m²

Obsazenost personálu pro celý provoz domova důchodců 50 žen a 10 mužů.

Obsazenost ubytovaných v navrhovaném objektu: 33 klientů (~16 žen / ~ 17 mužů).

Předpokládané investiční náklady stavby:

SO-01: Přístavba pavilonu (viz. příloha)...........................................................63.557,-tis. Kč

SO-02: Stavební úpravy stávajícího objektu

(výtah, přemístění elektrorozvodny a záložního zdroje)....................................2.430,- tis. Kč

IO-01: Zpevněné areálové plochy, sadové úpravy, oplocení,

žb opěrné stěny, parkové úpravy – komunikace pro klienty DoDů,

objekty „imitace“ náměstí, rybníka, ovocného sadu,

záhony v bezbariérovém provedení,

zahradní altán pro cca 12-14 osob s venkovním krbovým tělesem.......5.900,- tis. Kč

IO-02: Areálový vodovod......................................................................................780,- tis. Kč

IO-03: Přípojka dešťové kanalizace a areálová dešťová kanalizace.................1.160,- tis. Kč

IO-04: Areálová splašková kanalizace................................................................1.260,-tis. Kč

IO-05: Přeložka kabelového vedení NN ve správě E.On......................................755,- tis. Kč

IO-06: Areálový rozvod NN, venkovní osvětlení....................................................345,- tis. Kč

IO-07: Úprava telefonní přípojky ………………..cenové pokrytí zajišťuje provozovatel sítě

Celkem............................................................................................76.187 tis. Kč (bez DPH)

Provozní náklady stavby:

1.	Stávající provozní náklady (údaje uživatele)

-	spotřeba vody :..............................................................................150,- tis. Kč

-	spotřeba el. energie :.....................................................................540,- tis. Kč

-	náklady vytápění, ohřevu TUV a provozu vzduchotechniky:.........400,- tis. Kč

Celkem.......................................................................................1.090,-tis. Kč

2.	Předpokládané provozní náklady

-	spotřeba vody : cca beze změn

(potvrzeno stanovením bilance spotřeby),

kapacita zařízení – počet klientů zůstává stávající,

v přístavbě se předpokládají úspornější výtokové baterie atd. ......150,- tis. Kč

-	spotřeba el. energie : +cca 65%......................................................890,- tis. Kč

-	náklady vytápění, ohřevu TUV

a provozu vzduchotechniky : + cca 40% .........................................560,- tis. Kč

Celkem...........................................................................................1.600,-tis. Kč

# Časový plán:		zpracování projektové dokumentace			10/2013

stavební řízení					12/2013

majetkoprávní úkony					12/2013

schválení realizace (rozpočet)			12/2013

příprava výběrového řízení				12/2013

výběrové řízení					02/2014

zahájení stavby					03/2014

dokončení stavby					06/2015