RK-14-2013-25, př. 1

počet stran: 3

Příloha č. 1

Energetický management pro Kraj Vysočina

Projektoví partneři: Kraj Vysočina, Institute for information industry (Taiwan)

Rozpočet projektu: Celkově 1,98 mil. Kč, partneři se budou podílet dle rozpočtu uvedeného níže. Rozpočet je uveden dále v popisu projektu.

Inovace projektu vzhledem k řešením dostupným v ČR:

- Systém je komplexní – zahrnuje centrální cloud SW aplikaci, mobilní aplikaci a síť inteligentních zásuvek včetně integrace s teplotními čidly.

- Mobilita - přenositelnost systému mezi organizacemi

- Speciální funkce: např.: navolení vypínání a zapínání zařízení dle typu dne – pracovní den, volno, svátek

- Integrace s QR kódy pro rychlejší přístup k aktuálním datům o spotřebě

- Speciální technické řešení propojení čidel – vyvinuto III

- Celý systém je vyvíjen přímo III, studentský tým tak může být přímo u technických informací, tak mít i přístup k unikátním informacím, např. z procesu získávání certifikací CE na takový systém apod.

Obsah projektu – fáze:

Fáze přípravná: Kraj Vysočina vytipuje a sestaví pracovní skupinu projektu složenou ze zástupců vybrané střední školy (učitelů a studentů) a kraje. Tato pracovní skupina bude realizovat praktické aktivity projektu.

Pracovní skupina je předběžně ustanovena ve složení:

Střední průmyslová škola Třebíč:

Vedoucí týmu: Ing. Petra Hrbáčková

Žáci:

obor energetik - Peřina Stanislav, Sklenář Jiří, Homolová Romana

obor mechanik elektronik - Potůček Libor, Fiala Martin, Vejtasa Miroslav

Fáze instalační: Na Vysočinu přijede tým odborníků EMS (energy management system) z Taiwanu a v ICT prostředí kraje nainstaluje potřebný SW pro řízení spotřeby energií. SW v anglickém jazyce a bude datově propojen s krajským DWH (Datovým skladem) pro tvorbu reportů pro rozhodování.

SW bude mít 2 složky:

- Monitoring spotřeby a efektivity využití elektrické energie v jednotlivých el. zařízeních

- Monitoring teploty pro měření efektivity využití topení.

Obě složky budou obsahovat několik funkcí v závislosti na využití mobilních čidel – inteligentní zásuvky, teplotní čidla apod.

SW bude sbírat data z jednotlivých čidel, umožní kontrolu spotřeby jednotlivých zařízení a bude předávat dat do DWH pro tvorbu sestav potřebných pro rozhodování o dalších krocích v realizaci úspor.

Mobilní charakter čidel umožní výzkum realizovat postupně ve všech vybraných organizacích, výsledky porovnávat, navázat výstupy na již existující dokumenty (ICT standard) apod.

Fáze školení: Tým z III proškolí pracovní skupinu kraje v použití SW a čidel, součástí školení bude obecný přehled o řízení spotřeby energií na Taiwanu, příklady dobré praxe, úsporné projekty, dlouhodobé strategie řízení spotřeby energií, energetické audity. V budoucnu možné zajistit cestu části pracovní skupiny na Taiwan za účelem rozvoje spolupráce. Školení včetně materiálů bude probíhat v anglickém jazyce.

Fáze provozní: Pracovní skupina bude průběžně využívat SW a mobilní čidla k tomu, aby poskytovala podklady pro rozhodování o řízení spotřeby a úspor energií v jednotlivých organizacích zřizovaných Krajem Vysočina. Kraj bude využívat dostupná data v DWH a rozhodovat o realizaci úspor.

Přínosy projektu: mezinárodní spolupráce, propojení se vzdělávacím sektorem středních škol, využití nejmodernějších mobilních EMS systém na kraji, kompenzace nákladů projektu prostřednictvím realizovaných úspor.

Indikátory projektu:

Pocet aktivně zapojených studentů v týmu:		10
Počet aktivně zapojených učitelů:			 2
Pasivně zapojených studentů – využijí výstupy		100
Možná budoucí spolupráce s VŠPJ:			ano
Centrální portál:					1, vytvořený ve spolupráci se školním týmem
Propojení s krajským DWH:				 ano
Počet najednou osazených typů zařízení:		 20 + teplotní čidla (venkovní a vnitřní)
Počet organizací ve kterých bude provedeno srovnávací měření do konce 2014: 	12

Podrobný rozpočet projektu:

| Položka | Počet | Total | III | Vysocina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Power Monitoring Equipment (1) Smart iSocket | 20 | 120,000 | 60,000 | 60,000 |
| (2) Smart iGateway | 2 | 42,857 | 21,429 | 21,429 |
| (3) Smart T & H Meter* | 4 | 34,286 | 17,143 | 17,143 |
| 2. License for 1 site, customization and service fee (In-Snergy: Internet Smart Energy Management System /Cloud-based EMS) | 1 (2 User IDs) | 1,162,857 | 581,429 | 581,429 |
| 3. On-Site engineer service for site survey, requirement analysis, installation, testing and training | 3 | 257,143 | 128,571 | 128,571 |
| 4. Installation, testing, training, and manuals | 1 | 192,857 | 96,429 | 96,429 |
| 5. Project management and system integration | 1 | 170,000 | 90,000 | 80,000 |
| Total |  | 1 980 000 | 995 000 | 985 000 |