RK-19-2013-48, př. 1

Počet stran: 2

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

### Název stavby:	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Habry

Místo stavby:		k.ú. Habry – p.p.č. 384/13, 6577/2, 6577/22

Charakter stavby:		novostavba

Investor:			Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Správce:		Zdravotnická záchranná služba  Kraje Vysočina

Předpokládané stavební náklady:

provozní budova bez vnitřního vybavení  6,65  mil. Kč bez DPH

přípojky, přeložky a VO		       1,90  mil. Kč bez DPH

zpevněné plochy			       1,15  mil. Kč bez DPH

Celkem				       9,70  mil. Kč bez DPH

Zdroje financování:		rozpočet kraje

# Majetkoprávní podmínky:	pozemky jsou ve vlastnictví města Habry, pozemky budou převedeny do vlastnictví Kraje Vysočina darem

Předpokládané provozní náklady a náklady na vybavení:

Vznikem VZ v Habrech dojde k personální redukci 3členné výjezdové skupiny v Ledči nad Sázavou na 2člennou výjezdovou skupinu a k přesunu výjezdové skupiny RZP z Havlíčkova Brodu - zřízení nové základny si nevyžádá nárůst mzdových nákladů. Sanitní vozidlo se přesune z Havlíčkova Brodu - nebude realizován nákup navíc. Provozní náklady na energie se předpokládají ve výši cca 100 tis. Kč/rok, náklady na údržbu v prvních letech budou zanedbatelné. Vybavení nábytkem a ostatním vybavením - cca 150 tis. Kč.

Zdůvodnění akce:

Odbor zdravotnictví nemá námitek k věcnému znění předloženého investičního záměru. Záměr je v souladu s plánem plošného pokrytí Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace.

Stavebně technické řešení

Areál výjezdového stanoviště ZZS je navržen na severním okraji města Habry. Určené pozemky se nacházejí u stávající komunikace Pražská, v prostoru mezi vodojemem a stávající zástavbou. Jedná se o zastavitelné území s přímou vazbou na současné zastavěné území.

Provozní budova je navržena jako jednopodlažní přízemní nepodsklepený objekt s hlavním vstupem z boku budovy.

Objekt je zastřešen pultovými střechami se spádem orientovaným k zadním podélným obvodovým stěnám. Půdorys objektu tvoří obdélník o rozměrech 23 x 11 m. Světlá výška vnitřních prostor je v místnostech se zásahovou technikou 3,50 m, v ostatní části budovy 3,0 m. Maximální výška střešní konstrukce je cca + 5,85 (0,000 = úroveň podlahy v 1.NP).

Předpokládané personální obsazení: nepřetržité poskytování rychlé zdravotnické pomoci (RZP) dvoučlennou výjezdovou skupinou ve složení zdravotnický záchranář, řidič.

Šatny pro 8 mužů a 6 žen.

Sanitní vozidlo – 2x

Zastavěná plocha 251 m²

Obestavěný prostor – cca 1410 m3

Užitkové plochy jednotlivých místností a další místnosti vnitřní dispozice budovy – viz. výkresová část investičního záměru.

Časový plán:	Schválení stavebního záměru 				05/2013

zpracování projektové dokumentace				05/2013

stavební řízení				  		05/2013

výběrové řízení						07/2013

zahájení stavby						08/2013

dokončení stavby						05/2014