RK-38-2013-04, př. 1

Počet stran: 5

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

## Název stavby:	Nemocnice Jihlava – rekonstrukce pavilonu interny

Místo stavby:	parc. č. st. . 4380/23, k.ú. Jihlava

Charakter stavby:	rekonstrukce

Investor:		Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava

Uživatel:	Nemocnice Jihlava, p.o. Vrchlického 56 Jihlava

Předpokládané náklady:	investiční: cca 270 mil. Kč včetně DPH

vybavení, nábytek: 0 mil. Kč

Zdroj financování:		rozpočet kraje, možné spolufinancování z IROP (zatím nejisté)

# Majetkoprávní podmínky:	budova i dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina

Zdůvodnění akce:

### Stavební záměr řeší realizaci rekonstrukce stávajícího objektu umístěného v areálu Nemocnice. Vzhledem ke stáří objektu se veškeré vnitřní instalace nachází na hranici své životnosti a je třeba provést jejich kompletní výměnu. Jedná se o vnitřní splaškovou kanalizaci, rozvody vody, vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalace, rozvody technických plynů, sdělovací a slaboproudé rozvody. Objekt není klimatizován. Rovněž morální zastarání vnitřních prostor a požitých materiálů v budově je značné.

Budova také nevyhovuje vyhlášce č.398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Na budově byl kompletně řešen vnější plášť (zateplení, okna) a zrekonstruovány výtahy.

Interní pavilon je v provozu od roku 1984. Do roku 1996 byl provozován bez větších oprav. Opravy provedené na pavilonu do současné doby:

1996 – výměna rozvodů studené vody  ( PVC Lasco – v současné době po životnosti)

2011 – zateplení pláště a výměna oken a výplní (spolufinancováno z prostředků Operačního programu životní prostředí)

2012 – rekonstrukce výtahů (rozpočet kraje)

Technický stav:

- rozvody elektroinstalace jsou provedeny v hliníku, neodpovídají normám pro zdrav. účely a požadavkům provozu

- vodorovné i ležaté rozvody kanalizace – provedení v litině – dlouhodobým používáním dezinfekcí došlo ke korozi a devastujícím poruchám (prasklinám a průsakům), velkým problémem jsou netěsnosti ve spojích

- rozvody vody (TUV) – dochází k únavě materiálu vlivem stáří a rozvody praskají a uvolňují se v lepených spojích (PVC Lasco)

- hygienické buňky – neodpovídají požadavkům na bezbariérový přístup, vlivem stáří sanitární keramiky došlo k narušení povrchů a vlivem usazování nečistot k tvorbě plísní a kolonizaci bakterií, povrchy jsou obtížně čistitelné a dezinfikovatelné

- povlakové krytiny (pokoje) – vlivem stáří došlo k erozi povrchu (praskliny, škrábance a stárnutí vrstvy vlivem UV záření ) povrchy jsou obtížně čistitelné a dezinfikovatelné, ve většině pokojů nelze identifikovat původní barvu krytiny

- lité podlahy (chodby) - na mnoha místech dochází k drolení a vzdouvání – ohrožení bezpečnosti jak  pro personál, tak pro pacienty

- vzduchotechnika – vlivem stáří je zčásti nefunkční, potrubí je zanešené a neodpovídá soudobým normám pro zdravotní provozy

- systém sestra pacient (slaboproud) – dezolátní stav, ohrožení zdraví pacienta – vlivem častých poruch (releový systém – v současné době jsou nedostupné náhradní díly) hrozí, že si pacient nebude moci v případě potřeby přivolat pomoc

Potřebnost rekonstrukce interního pavilonu vychází z kapacity lůžkového fondu pavilonu a to zejména pro chirurgické a interní obory (viz tabulka č.1 ). Kapacita 344 lůžek po redukci stále představuje téměř 50 % lůžkového fondu celé nemocnice a bez této kapacity není nemocnice schopna plnohodnotně poskytovat lůžkovou, ale i ambulantní péči zejména interních oborů. Z pohledu podlahové plochy a obestavěné kubatury je interní pavilon největší budovou v Nemocnici Jihlava.

Tabulka č.1 Lůžková kapacita po odděleních

| Podlaží | STANICE ODD. | STANICE ODD. | Celkem lůžek |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Plicní (25) | Urologie (20) | 45 |
| 6. | Neurologie A (21) | Neurologie B (21) | 42 |
| 5. | Kožní (15) | ORL (20) | 35 |
| 4. | Chirurgie A (34) | Chirurgie B (34) | 68 |
| 3. | Interna C (32) | Interna D (32) | 64 |
| 2. | Kardiologie A (22) | Kardiologie B (22) | 44 |
| 1 | Onkologie A (22) | Onkologie B (24) | 46 |
| Celkem lůžek za pavilon | 344 |

CíL:

Specifický cíl:  Zvýšení kvality zázemí pro poskytování lůžkové a ambulantní péče chirurgických a interních oborů ve vazbě  na realizaci rekonstrukce všech inženýrských sítí a stavebně technických konstrukcí pro sladění s platnými normami pro zdravotnické provozy  s dopadem na zvýšení bezpečnosti práce a požární ochrany, jak pro pacienty a klienty nemocnice, tak pro zaměstnance nemocnice .

Odůvodnění rekonstrukce pro střednědobý výhled fungování nemocnice:

I v případě razantního snížení lůžkového fondu chirurgických a interních oborů bude potřebnost  interního pavilonu nezpochybnitelná.  Na každé standardní stanici je 8 pokojů po 3 lůžcích a 4 pokoje po dvou lůžcích. Celková kapacita je 32 lůžek. V přídě redukce lůžek je možné z 3-lůžkových pokojů sestavit 2-lůžkové pokoje a z 2-lůžkových sestavit  1-lůžkové nadstandardní pokoje, po kterých je stále větší poptávka ze strany pacientů. Na každé stanici lze těmito úpravami uspořit 12 lůžek při zlepšení komfortu pro pacienty a možnost generování příjmů za nadstandardní pokoje pro nemocnici.

Stručný popis stavby:

### Pavilon interny byl vybudován na přelomu 70. a 80. let 20. století v návaznosti na stávající Dům zdraví Jihlava, se kterým je propojen spojovacím krčkem na úrovni 1. NP pavilonu. Na interní pavilon pak postupně navázaly další objekty nové nemocnice, se kterými je interní pavilon propojen spojovacími chodbami na úrovni 1. PP, 1. NP a 2. NP.

### Vlastní pavilon je budova obdélníkového půdorysu 61,80 x 37,20 m s plochou střechou, s jedním podzemním a sedmi nadzemními podlažími v celé ploše objektu. Osmé podlaží je pak pouze nadstřešním protažením hlavního schodišťového prostoru pavilonu.

Konstrukční řešení

Konstrukčně se jedná o skelet tvořený ocelovými kruhovými sloupy a zvedanými železobetonovými deskami – dvě desky na jedno podlaží. Tuhost objektu je zajištěna dvojicí železobetonových jader ukrývající výtahy a schodiště objektu. Objekt je založen na soustavě železobetonových patek a betonových pasů. Obvodové zdivo je tvořeno vyzdívkou z keramických dutinových tvárnic tl. 300 mm s kontaktním zateplením provedeným v nedávné době. Vnitřní stěny a příčky jsou mezi pokoji z plynosilikátových tvárnic tl. 200 mm, ostatní pak z dutinových keramických příčkovek, či cihel plných na tl. 100 nebo 150 mm.

Popis navrhovaných stavebních úprav:

Do nosných konstrukcí se nebude zasahovat. Většina hrubých stavebních prací se týká vnitřních příček. Vzhledem k výměně všech vnitřních instalací se předpokládá cca 70 % nových omítek a přeštukování všech vnitřních prostor. Budou odstraněny všechny vnitřní povrchy podlah a položeny nové, v naprosté většině PVC krytiny s odpovídající třídou zátěže. Budou odstraněny všechny podhledy a instalovány nové zavěšené a rozebíratelné. Budou nahrazeny všechny keramické obklady a nátěry stěn. Všechny vnitřní výplně otvorů (dveře a prosklené stěny) budou vyměněny, dveře osazeny do obložkových zárubní. Veškerý vestavěný nábytek (pokoje pacientů, místnosti personálu) bude nahrazen novým. Budou vyměněny veškeré zařizovací předměty na sociálních zařízeních, Bude vyměněno potrubí rozvodu kyslíku a stlačeného plynu. Bude komplexně zrekonstruován systém vzduchotechniky. Komplexně budou řešeny i nové silno a slabo proudé rozvody el. energie, strukturovaná kabeláž, protipožární zabezpečení, evakuační rozhlas, dorozumívací systém sestra-pacient, společná televizní anténa, jednotný čas, domácí telefon, vyvolávací systém, přístupový systém, kamerový systém.

Na základě jednání provozně-technického vedení nemocnice s primáři oddělení pavilonu interny byly projektantovi zadány ke zpracování dispoziční změny jednotlivých podlaží. Navržené provozně-dispoziční řešení pavilonu interny není konečné a může být během zpracovávání dokumentace upravováno.

1. Podzemní podlaží – suterén

V suterénu dojde pouze k doplnění požárních stěn s dveřmi na chodby spojující pavilon interny s pavilonem LDN a gynekologicko-porodnickým pavilonem

1.Nadzemní podlaží - přízemí

Zde dojde k úpravám dispozic v pravé, severní části půdorysu, kde se nachází onkologické ambulance, zasedací místnost a místnosti lékařů, primáře a vrchní sestry.

Sloučením dvou prostor chemoterapie, skladu a části chodby nově vznikne stacionář s navazující ambulancí, která bude umístěna v prostoru stávající sesterny. Stávající ambulance u zasedací místnosti bude nově sloužit jako přípravna. Zmenšením stávající zasedací místnosti a vybouráním její copilitové příčky do chodby vznikne prostor, který bude sloučit jako čekárna ambulancí. V místě čekárny bude stávající chodba přepažena prosklenou stěnou s dveřmi, čímž dojde k oddělení provozu ambulancí a úseku pokojů lékařů. Zmenšený prostor zasedací místnosti bude sloužit svému stávajícímu účelu. Dveře mezi zasedací místností a pokojem lékařů budou zazděny. Pokoj lékařů bude nově opatřen dveřmi z chodby. Stávající sklad léků bude rozšířen na úkor místnosti vrchní sestry. Tatomístnost bude mít nové dveře z předsíně lékařského pokoje.

2. Nadzemní podlaží

Zde bude dispozičně upraven celý jižní trakt štítové fasády, který v současnosti tvoří prostory nevyužívané kardiologické JIP. Tato JIP je tvořena středním pracovištěm sester a symetricky navazující lůžkovou částí.

Jižní trakt bude nově přepažen příčkami. V západním rohu bude vytvořena místnost vrchní sestry se stávajícím sociálním zařízením. Místnost bude přístupná dveřmi z chodby oddělení. Stávající pracovna lékařů bude zrušena. Její příčka do chodby bude vybourána a pracovna se stane součástí chodby oddělení. Vedle místnosti vrchní sestry bude místnost lékařů, dále zasedací místnost, místnost primáře a ve východním rohu bude trakt ukončen místností zástupce primáře s vlastním stávajícím sociálním zařízením. Všechny uvedené prostory budou přístupné dveřmi z chodby oddělení. Místnost primáře bude navíc propojena se zasedací místností.

3. až 8.Nadzemní podlaží

Dispozice v této fázi studie zůstávajíc stávající, bez dispozičních a provozních změn.

Na všech podlažích budou na odděleních zrušeny stávající pulty před sesternami, pokud tak již není učiněno. Tyto pulty budou nahrazeny novým prostorem sesteren, které budou přístupné z chodby oddělení a vyšetřoven. Tyto sesterny budou opatřeny dvojicí oken do chodby oddělení. Na 4.NP ( chirurgie ) je již jedna tato sesterna realizována.

Předpokládané investiční náklady:

| Různé kompletní konstrukce - stavební práce | 37 750 126 |
| --- | --- |
| Zdravotně-technické instalace budov | 68 687 440 |
| Ústřední vytápění | 16 158 000 |
| Vzduchotechnické potrubí | 25 000 000 |
| Slaboproud | 21 683 880 |
| Silnoproud | 42 357 601 |
| Medicinální plyny | 5 861 290 |
| PROJEKT | 2 500 000 |
| Vedlejší rozpočtové náklady | 1 500 000 |
| Ostatní náklady | 1 200 000 |
| Celkem | 222 698 337 |
| DPH21% | 46 766 651 |
| Celkem (včetně DPH) | 269 464 987 |

# Provozní náklady:

Jedná se o rekonstrukci již stávajícího objektu. U personálních nákladů nedojde k navýšení – v budově nebudou zaváděny nové činnosti.

Objekt bude generovat pouze náklady na energie (vytápění, el. energie a větrání) a běžnou údržbu odpovídající velikosti objektu. Lze předpokládat určité zvýšení nákladů na provoz vzduchotechniky (energie), provoz moderních komunikačních a zabezpečovacích systémů, na druhé straně je však reálné snížení nákladů na odstraňování poruch a havárií stávajících vnitřních systémů rozvodů technického zařízení budovy.

# Časový plán:

# veřejná zakázka na výběr projektanta akce			leden 2014

# projektová dokumentace:					červenec 2014

# veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby:		září 2014

# možné zahájení stavby:					říjen 2014

#### dokončení stavby:						říjen 2017