RK-22-2014-72, př. 1

počet stran 2

Propojení budov školy optickou linkou

Z důvodu úspor a investic do připojení k Internetu a vzájemného propojení datových služeb mezi budovami Strojírenská a Studentská jsme přistoupili po dlouhodobějších konzultacích k následujícímu řešení.

Budova Studentská je připojena k Internetovým službám pomocí krajské metropolitní sítě Rowanet. Bohužel není propojena a je i nereálné vybudovat přímé optické připojení budovy Strojírenská. Jedinou možností je využití optické sítě SATT a dobudování přípojky o délce cca 1000 metrů kolem ŽĎAS a.s. s následným propojením do optické páteřní sítě společnosti SATT, které prochází městem do správní budovy společnosti a následně pokračuje na ulici Studentská. Zde se jedná o vybudování již pouze několikametrové přípojky a přivedené optické až k serverům školy.

Vlastní technické řešení bylo navrženo společností SATT s dodávkou aktivních prvků HP, které jsou standardně využívány v páteřní síti školy. Plánovaná optická síť umožňuje přenosovou rychlost až 10Gbps což poskytuje dostatečnou kapacitu na několik let dopředu.

Nabídka komentář

Optická trasa… - Položení optické trasy od budovy výpočetního střediska ŽĎAS kde je zakončena optika SATT a.s. k budově na Strojírenské (cca. 1000 metrů). Bez výkopů, využijí se rozvodné tunely ŽĎAS a.s. Smluvně domluveno s ředitelem.

Vybočení …. – Připojení budovy Studentská na optiku

24 port a SFP – Aktivní prvky HP pro každou z budov se záložním řešením

Roční pronájem – poplatek za provoz většinové části sítě, která je SATTu