RK-09-2016-25, př. 1

Počet stran: 4

STAVEBNÍ  ZÁMĚR

Název stavby: „Nemocnice Nové Město na Moravě – Pavilon Dětského oddělení“

Místo stavby:	Katastrální území Nové město na Moravě, areál Nemocnice Nové Město na Moravě

Charakter stavby:	Demolice pavilonu č.5, výstavba nového pavilonu dětského oddělení

Investor:			Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Uživatel:	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, Žďárská 610, 59231 Nové Město na Moravě

Předpokládané náklady:	72,5 mil Kč (obsahuje projekční a inženýrskou přípravu včetně zajištění stavebního povolení, stavební práce, technologie a připojení sítí, náklady na výkon technického dozoru stavebníka) Podstatnou část investičních výdajů stavební části bude možné realizovat v režimu odpočtu DPH za předpokladu zdanitelného pronájmu uzavřeného mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Nové Město na Moravě

2,5 mil. Kč včetně DPH – obnova inventáře staršího 10-ti let v průběhu 3 let z vlastních zdrojů nemocnice

Zdroj financování:	Rozpočet Kraje Vysočina stavba, rozpočet Nemocnice Nové Město na Moravě inventář

# Majetkoprávní podmínky:	Demolovaný Objekt i dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina

Zdůvodnění akce:

Pro zkvalitnění Poskytování zdravotní péče pro dětské pacienty v Nemocnici Nové město na Moravě, příspěvkové organizaci, (dále jen „Nemocnice“) ve stávajících prostorách pavilonu č. 5 byly zahájeny projekční práce na přípravě rekonstrukce a přístavby podle zpracované studie atelierem Penta s.r.o.. Tato studie předpokládala rekonstrukci stávajícího objektu a přístavbu v úrovni lůžkové části (2.NP) Stávající stavebně technický stav budovy je velmi špatný, budova vykazuje závažné nedostatky (netěsnící okna, velmi špatný stav střešního pláště s poruchami těsnosti, nevyhovující tepelně izolační vlastnosti obvodového pláště, zastaralé vnitřní technické rozvody a sítě, morálně zastaralé vybavení). Při bližším seznamování se se stavem stávajícího objektu během tvorby projektu rekonstrukce Dětského oddělení byly zjištěny: statické vady některých příček, poškození konstrukcí dřívějším lokálním zatékáním do objektu, havarijní stav hydroizolací objektu, objevila se nutnost vyztužovat opásáním ocelovou konstrukcí jak svislé nosné pilíře tak základové konstrukce,… . Proto bylo projektantem (Technico) zpracováno „Zhodnocení stávajícího stavu objektu“ (Příloha tohoto záměru). Objekt nesplňuje požadavky současné legislativy (vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení) pro zachování stávající kapacity/počtu lůžek ve stávajících prostorách pavilonu. Proto je nezbytné rozšíření oddělení, kde je navrhováno umístit část lůžkového fondu.

Současný stav budovy komplikuje poskytování základní zdravotní péče. Nelze ani zdaleka hovořit o vhodném vybavení pro pobyt dětí a jejich rodičů. Pokoje neodpovídají požadovaným standardům prostorovým ani hygienickým, s absencí základního sociálního zázemí, a to i v podmínkách infekčních pokojů. Prostředí pokojů intenzivní péče je zcela nevyhovující pro jejich provoz. Se zvyšujícím se počtem chirurgicky nemocných dětí narůstá nejen celkový počet hospitalizovaných pacientů, ale i problematický transport na operační sály v důsledku minimálního prostoru pro lůžka na pokojích a při průjezdech stavebními otvory.

Rekonstrukce nedokáže vyřešit dva základní problémy, kterými je nedostatečná konstrukční výška jednotlivých podlaží objektu a jejich výškové neprovázání s oddělením gynekologicko – porodnickým a oddělením interny.

V současné době má Nemocnice se zdravotní pojišťovnou, po požadovaném snížení od roku 2013, nasmlouváno 28 dětských lůžek (25 akutních lůžek a 3 lůžka intenzivní péče). Nicméně počet hospitalizovaných dětských pacientů má každý rok vzrůstající tendenci, což je způsobené zejména převedením „chirurgických dětských pacientů“ (Charta práv hospitalizovaných dětí a požadavek zákona o zdravotních službách) a dětských pacientů hospitalizovaných dříve na zrušených odděleních ORL a infekčním, a dále hospitalizací dětí s trvalým bydlištěm mimo okres Žďár nad Sázavou v důsledku zvyšující se turistické atraktivity Novoměstska v letních i zimních měsících. Veškerá péče u dětí mimo vlastních operačních výkonů je zajištěna v prostorách dětského oddělení a výhradně personálem pediatrie.

Vzhledem k charakteru pacientů, pohlaví, věkovému rozložení od 0-19 let, rozmanitosti diagnóz (od chirurgických, ORL, přes interní, neurologická až po infekční onemocnění) a přítomnosti doprovodů Nemocnice fakticky v současné době využívá 50 lůžek určených pro novorozence, kojence, batolata, předškolní, školní děti, adolescenty a dospělý doprovod. Je zřejmé, že lůžka ani prostory pokojů nemohou být univerzální a vyžadují jiná specifika pro děti do 3 let než pro starší děti, stejně tak lůžka pro intenzivní péči i infekční pacienty.

Dětská oddělení všeobecného zaměření se potýkají se zcela specifickými problémy, která oddělení s dospělými pacienty prakticky nemají. Nemocnice hospitalizuje ročně cca 3 000 pacientů, s průměrnou ošetřovací dobou 2,7 dne, ambulancemi pak projde cca 11 000 pacientů ročně.

Všechny výše uvedené důvody vedly k zastavení projekčních prací na Rekonstrukci pavilonu Dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě. Na základě samostatné objednávky OM Krajského úřadu Vysočina bylo vypracováno několik možných variant řešení objektu Dětského oddělení. Předložené varianty byly konzultovány a podrobně posuzovány a jako nejvhodnější se jeví varianta „C“. Grafické řešení varianty C je přílohou tohoto stavebního záměru.

Technické a kapacitní řešení:

Varianta C předpokládá umístění lůžkové části Dětského oddělení v 2.NP. Kapacita oddělení bude 31 lůžek, zastavěná plocha cca 1140 m2. (9 lůžek kojenci, 18 lůžek větší děti, 4 lůžka intenzivní péče). V pokojích bude dále možné až 15 lůžek pro doprovod dětských pacientů. Všechny pokoje mají samostatné sociální zařízení. Na podlaží je centrální hala a samostatná herna, sesterny, vyšetřovna a sklady. Prostory budou klimatizovány a řízeně větrány.

Do prostor 1.NP budou soustředěny veškeré ambulance včetně neurologické a prostor pro cvičení, které jsou v současnosti dislokovány v 1.PP. Dalších pět ambulancí včetně oddělené ambulance ORL, čekárny, pracoviště a zázemí lékařů a personálu, sklady, archiv, technické místnosti a šatny (zastavěná plocha cca 1140 m2).

Prostory 1.PP budou využity pro technické zázemí objektu , hlavně strojovna VZT (zastavěná plocha cca 310 m2).

Tímto řešením bude plně a efektivně využit celý půdorys všech podlaží, přičemž do 1.PP bude umístěno technické zázemí. Tímto byl vyřešen zásadní problém, kdy provozní požadavek na umístění lůžkové části s větší plochou do jednoho (2.NP) podlaží kolidoval s menší plošnou potřebou ambulantní části v podlaží pod ním (1.NP). Přemístěním neurologické ambulance do jednoho podlaží (1.NP) bude celá ambulantní část v jednom podlaží, čímž se celá plocha podlaží využije.

Konstrukční a stavební řešení:

Základní nosný systém bude tvořit železobetonová nosná konstrukce, která bude dimenzována tak, aby v budoucnu umožnila případnou nástavbu jednoho až dvou podlaží. Dispozice jednotlivých oddělení je navržena ve studii. Na východní fasádě objektu bude umístěno únikové požární schodiště, stejně tak bude umožněn únik do parku v jižním průčelí. Materiálové specifikace budou upřesněny realizační projektovou dokumentací.

Objekt bude napojen na silnoproud stávající přípojkou NN, novými přípojkami slaboproudými (telefon, nemocniční informační systém, společnou televizní anténu), novou přípojkou kanalizace, stávající přípojkou vody, stávající přípojkou topných rozvodů. Bude provedena přeložka areálového vodovodu. Budou provedeny terénní úpravy včetně zrušení části stávající opěrné zdi a postavení nové.

Zastřešení objektu bude řešeno plochou, bezúdržbovou střechou minimálně využívanou pro umístění technologických zařízení.

Odhad energetické náročnosti stavby

Roční spotřeba elektrické energie 100 MWh

Roční spotřeba tepla 297 MWh (z toho 161 MWh vytápění, 65 MWh VZD, 71 MWh TUV).

Provozní výdaje:

Nepředpokládá se významné zvýšení provozních výdajů. Navýšení počtu lůžek a zvýšení komfortu instalací VZT a klimatizace by měly být v podstatě eliminovány sníženou energetickou náročností nové budovy použitím moderních konstrukčních prvků.

# Časový plán výstavby:	schválení stavebního záměru		02/2016

# zpracování projektové dokumentace		11/2016

stavební řízení				12/2016

výběrové řízení				04/2017

zahájení stavby				05/2017

dokončení stavby				12/2018

Porovnání ekonomiky rekonstrukce vers. novostavba

Rekonstrukce s přístavbou

- Rekonstrukce a přístavba (bez opravy statiky, střechy, hydroizolací)	 45 000 000,-Kč

- vynesení 2.NP								   3 000 000,-Kč

- opravy statiky – zesílení okenních pilířů 					   3 000 000,-Kč

- zesílení, sanace základů     			       	   4 000 000,-Kč

- hydroizolace (vč. Podřezání, obkopávek, výměna podlah)		   6 000 000,-Kč

- krov, střešní plášť, nadvýšení, zateplení     				 10 000 000,-Kč

Celkem odhad                                                                                            71 000 000,-Kč

Novostavba Varianta „C“

- Novostavba Varianta „C“ (užitná plocha 2.590,-m2)                                  63 500 000,-Kč

- demolice                                                                                                       6 000 000,-Kč

Celkem odhad                                                                                               69 500 000,-Kč

Jedná se srovnatelné náklady, avšak nesrovnatelný výsledek.