RK-04-2017-59, př. 1

počet stran: 9

Posouzení předložených žádostí o změnu PRVKUK

| Žadatel, Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Věžnice, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou | V PRVKUK je pro obec Věžnice pro oblast zásobování pitnou vodou v popisu návrhového stavu uvedeno, že výhledově se navrhuje rekonstrukce vodního zdroje a vodojemu (dále jen „VDJ“). Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Obec Věžnice má 154 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že vodovod je provozován gravitačně, bez možnosti použít ke zlepšení tlakových poměrů čerpadel z důvodu praskání potrubí. Vodovod je zčásti vybudován z osinkocementových trub, které jsou zdravotně závadné. V roce 2015 byla provedena rekonstrukce podzemního VDJ a vyčištění studní. I vzhledem ke špatné přístupnosti k VDJ (cizí pozemky) a nemožnosti důkladné úpravy vody se obec rozhodla provést opatření ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou. Obec rovněž uvažuje z důvodu nedostatku vody v suchých obdobích s posílením vodních zdrojů (podle výsledků průzkumu je obnova stávajících dvou vrtů HV1, HV2 finančně nerentabilní). Obec již v rámci hydrogeologického průzkumu realizovala nový vrt VZ – 1 v prostoru stávajícího vrtu HV2 o průměrné vydatnosti 0,60 l/s a maximální vydatnosti 1 l/s. Obec Věžnice žádá o následující změnu: Vzhledem k technickému stavu vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů a částečná výstavba nové vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje výměna vodovodních řadů z osinkocementu potrubí (hlavní vodovodní řad, rozvodné řady a přívodní potrubí ze studny). Navrhuje se vystrojení nového vrtu VZ – 1 v prostoru stávajícího vrtu HV2, výstavba nového VDJ s úpravnou vody a výtlačného vodovodního řadu mezi novým vrtem a VDJ a propojení VDJ a stávajícího vodovodu v obci. Uvažuje se s rekonstrukcí stávající čerpací stanice. Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) ve svém stanovisku uvádí, že se jedná o opakované předložení stejné žádosti o aktualizaci PRVKUK. Opětovně sděluje, že před vydáním vyjádření požaduje doplnění podkladů k požadované změně PRVKUK. Rovněž uvádí, že v případech, kdy navrhovaná aktualizace technického řešení zásobování pitnou vodou předpokládá využít nebo doplnit místní zdroj vody (studna, vrt) místo připojení obce, případně její části, na skupinový vodovod nebo na vodárenskou soustavu, je zásadní podmínkou pro souhlas ministerstva s těmito aktualizacemi doložení potvrzených údajů o vydatnosti (čerpací pokus) a jakosti vody (rozbory vody akreditovanou laboratoří) pro navrhované nové místní zdroje vody za delší časové období. MZe upozorňuje na možné současné i budoucí kvalitativní a kvantitativní problémy, které lze vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní systém. MZe rovněž upozorňuje na souvislost s úkolem C3 Usnesení vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 a na dopis pana Ing. Aleše Kendíka, náměstka ministra pro řízení Sekce vodního hospodářství, č. j. 29185/2016-MZE-15132 ze dne 18. května 2016. MZe uvádí, že obnova (rekonstrukce) stávajícího špatného a neudržovaného stavu není předmětem PRVKUK. OŽPZ k žádosti uvádí, že na základě původního stanoviska MZe obec svoji žádost o změnu PRVKUK doplnila o požadované doklady. Jednalo se zejména o „Vyhodnocení průzkumných hydrologických prací – závěrečná zpráva“, jehož součástí jsou i výsledky rozborů vzorků odebrané podzemní vody a posouzení vydatnosti nového vodního zdroje pro obec. Dále obec předložila hydrotechnické výpočty potřeb pitné vody pro obec v současnosti i ve výhledovém období. Z předložených podkladů vyplývá, že nový vrt VZ – 1 je pro potřeby zásobování obce pitnou vodou i ve výhledovém období z hlediska kvalitativních i kvantitativních vyhovující. K námitce MZe týkající se obnovy stávajících sítí OŽPZ uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné obnovy (rekonstrukce) vodovodů pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby obnov (rekonstrukcí) stávajících sítí. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je podle žádosti do roku 2020. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Město Černovice, Pelhřimov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou | V PRVKUK je pro městskou část Černovice pro oblast zásobování pitnou vodou v popisu návrhového stavu uvedeno, že se předpokládá výstavba automatické chlórovací stanice pro obě tlaková pásma městské části Černovice a propojení obou tlakových pásem. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Pro městskou část Střítež je uvedeno, že vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Městská část Černovice má 1449 obyvatel a městská část Střítež má 17 obyvatel. Město ve své žádosti uvádí, že v městské části Střítež byl nalezen vodní zdroj s dostatečnou vydatností (0,6-0,7 l/s), který chce město Černovice připojit k vodovodu Střítež, napojit na plánovaný VDJ a dovést až k prameništím a VDJ v Černovicích. Je vytipována trasa většinou po obecních pozemcích a s ostatními vlastníky pozemků je ve většině případů domluvený a podepsaný souhlas se stavbou. Město Černovice musí doplňovat vodu z dálkového vodovodu Věžná a připojení na nový vydatný zdroj by omezilo nákupy vody z jiných zdrojů. Nové technologie umožňují i jinou úpravu vody než chlorování a pro město je žádoucí přejít i na moderní systém měření spotřeby vody. Městská část Střítež má trvalé problémy s nedostatkem vody, město má naplánovanou rekonstrukci vodovodu v této místní části (původně plánována na rok 2016, ale projekční práce nabraly zpoždění). Malý VDJ (počítáno cca 10m3) pro potřeby obce zcela stačí a pomůže i hospodaření s vodou v návaznosti na plánované propojení s městskou částí Černovice. Město Černovice žádá o následující změnu: Pro městskou část Černovice se navrhuje napojení místní části Střítež a nového vodního zdroje Střítež na vodovodní soustavu Černovice, toto opatření umožní čerpání přebytků ze Stříteže do Černovic a naopak. Pro místní část Střítež se plánuje vybudování VDJ jako akumulačního zařízení pro vyrovnání výkyvů vydatnosti vodních zdrojů. Současné zdroje budou posíleny z nového vrtu. Místní část Střítež bude připojena na vodovodní soustavu Černovice, toto opatření umožní čerpání přebytků ze Stříteže do Černovic a naopak. MZe ve svém stanovisku uvádí, že k požadované změně pro městskou část Střítež nemá zásadní připomínky. Dále MZe uvádí, že obnova (rekonstrukce) stávajícího špatného a neudržovaného stav není předmětem PRVKUK. K námitce MZe týkající se obnovy stávajících sítí OŽPZ uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné obnovy (rekonstrukce) vodovodů pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby obnov (rekonstrukcí) stávajících sítí. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je podle žádosti do roku 2030. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Obec Hořice, Humpolec | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou | V PRVKUK je pro místní část Hořice pro oblast zásobování pitnou vodou v popisu návrhového stavu uvedeno, že se předpokládá výměna výtlačného řadu do VDJ v celkové délce 535 m a dále výměna zásobního řadu z VDJ do obce Hořice v celkové délce cca 1368 m a rozvodných řadů v Hořicích v celkové délce cca 912 m. Všechny tyto řady jsou z litiny a jsou na hranici své životnosti. Uvažuje se úprava vody pro stávající zdroje pitné vody, kde je hodnota dusičnanů na hranici hygienických norem pro pitnou vodu. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Místní část Hořice má 126 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že má kvůli dlouhodobému suchu a klesající hladině podzemních vod problémy s dodávkou kvalitní pitné vody do vodovodu pro veřejnou potřebu. Stávající mělké zdroje pitné vody přestávají z důvodu dlouhodobého sucha stačit pro zásobování obyvatelstva a obec uvažuje o vybudování nového posilujícího vrtu a jeho propojení se stávajícím vodovodem pro veřejnou potřebu. Obec Hořice žádá o následující změnu: Pro místní část Hořice se navrhuje vybudování nového vodního zdroje (vrtu) a jeho propojení se stávajícím vodovodem pro veřejnou potřebu. MZe ve svém stanovisku uvádí, že k požadované změně nemá zásadní připomínky. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je podle žádosti do roku 2017. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Obec Leskovice, Pelhřimov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou | V PRVKUK je pro obec Leskovice pro oblast zásobování pitnou vodou v popisu návrhového stavu uvedeno, že vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě (zejména potrubí z azbestocementu) včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Obec Leskovice má 92 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že je nucena kvůli dlouhodobému suchu a klesající hladině podzemních vod hledat nové vodní zdroje pro posílení vodovodu. Obec má již vybudovaný průzkumný vrt, který lze využít pro posílení vodovodu pro veřejnou potřebu. Obec současně s žádostí o změnu PRVKUK doložila i „Závěrečnou zprávou o hydrogeologickém průzkumu včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí“, podle které je nový vrt vhodný pro zajištění dostatečného množství pitné vody pro potřeby obce. Obec Leskovice žádá o následující změnu: Navrhuje se vybudování nového posilujícího vodního zdroje a jeho připojení na stávající vodovod pro veřejnou potřebu. MZe uvádí, že vydává nesouhlasné stanovisko, protože řešení v platném PRVKUK je z hlediska udržitelného rozvoje technicky a ekonomicky vhodnější (optimálnější) než předkládaná navrhovaná aktualizace PRVKUK. Rovněž je zde souvislost s úkolem C3 Usnesení vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015. Ve svém stanovisku MZe odkazuje na již vydané stanovisko v roce 2009, ve kterém doporučovalo napojení obce na skupinový vodovod Kamenice – Božejov – Nová Cerekev. Dále MZe uvádí, že obnova (rekonstrukce) stávajícího špatného a neudržovaného stav není předmětem PRVKUK. OŽPZ k žádosti uvádí, že obec svoji žádost doložila „Závěrečnou zprávou o hydrogeologickém průzkumu včetně vyjádření osoby s odbornou způsobilostí“, jejíž součástí jsou i výsledky analýz podzemní vody z nového vrtu, vyhodnocení potřeby vody pro obec a návrh využití vodního zdroje. Předložená závěrečná zpráva osvědčuje, že nový vrt je pro potřeby obce z hlediska kvalitativního i kvantitativního vyhovující. K námitce MZe týkající se obnovy stávajících sítí OŽPZ uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné obnovy (rekonstrukce) vodovodů pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby obnov (rekonstrukcí) stávajících sítí. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je podle žádosti do roku 2017. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Obec Skuhrov, Havlíčkův Brod | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou | V PRVKUK je pro obec Skuhrov pro oblast zásobování pitnou vodou v popisu návrhového stavu uvedeno, že vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Uvažuje se s rekonstrukcí technologie úpravny vody. Obec Skuhrov má 292 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že se potýká s nedostatkem pitné vody ve vodovodu pro veřejnou potřebu. Obec má již vybudovaný průzkumný vrt, který lze využít pro posílení vodovodu pro veřejnou potřebu. Obec Skuhrov žádá o následující změnu: Navrhuje se vybudování nového posilujícího vodního zdroje a jeho připojení na stávající úpravnu vody. MZe ve svém stanovisku uvádí, že k požadované změně nemá zásadní připomínky. Dále MZe uvádí, že obnova (rekonstrukce) stávajícího špatného a neudržovaného stav není předmětem PRVKUK. K námitce MZe týkající se obnovy stávajících sítí OŽPZ uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné obnovy (rekonstrukce) vodovodů pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby obnov (rekonstrukcí) stávajících sítí. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je podle žádosti do roku 2017. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Obec Čechtín, Třebíč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod | V PRVKUK je pro obec Čechtín pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody a s rekonstrukcí části stávající kanalizace. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Červená Lhota. V obci je uvažováno s rekonstrukcí kanalizace v rozsahu cca 30 % celkové délky kanalizace. Obec Čechtín má 300 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že obec Červená Lhota zatím výstavbu kanalizace a ČOV neplánuje a z toho důvodu by byl projekt jako celek nerealizovatelný. Obce Čechtín a Červená Lhota se vzájemně dohodly, že nechtějí společnou ČOV. Obec Čechtín má ve své koncepci a výhledu uvedeno odkanalizovat celou obec na vlastní ČOV. Obec má výhodné místo pro umístění stavby ČOV, na kterou je možné přivést pouze krátkou, méně nákladnou gravitační kanalizací s dostatečným spádem splaškové vody. Obec k žádosti o změnu PRVKUK předložila kladné stanovisko správce povodí - Povodí Moravy, s.p. ze dne 25. 6. 2016 pod č. j. PM037761/2016-203/Ou. Obec Čechtín žádá o následující změnu: Navrhuje se vybudování ČOV samostatně pro obec Čechtín. MZe ve svém stanovisku uvádí, že k požadované změně nemá zásadní připomínky. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do roku 2030. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Obec Červená Lhota, Třebíč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod | V PRVKUK je pro obec Červená Lhota pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že v obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V obci bude vybudována ČOV. Na nově vybudovanou ČOV bude napojena i obec Čechtín. Obec Červená Lhota má 175 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že obce Čechtín a Červená Lhota se vzájemně dohodly, že nechtějí společnou ČOV. Obec Červená Lhota má ve své koncepci a výhledu uvedeno odkanalizovat celou obec na vlastní ČOV. Obec k žádosti o změnu PRVKUK předložila kladné stanovisko správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s.p., ze dne 25. 6. 2016 pod č. j. PM037761/2016-203/Ou. Obec Červená Lhota žádá o následující změnu: Navrhuje se vybudování ČOV samostatně pro obec Červená Lhota. MZe ve svém stanovisku uvádí, že k požadované změně nemá zásadní připomínky. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do roku 2030. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Obec Cejle, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod | V PRVKUK je pro místní část Cejle pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že v místní části Cejle bude zachován systém kombinované jednotné a splaškové kanalizace a samostatné ČOV (biologický rybník). Do budoucna je třeba intenzifikace stávající ČOV (biologický rybník) a vybudování objektu hrubého předčištění. Vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Místní část Cejle má 458 obyvatel. Obec Cejle ve své žádosti uvádí, že původní řešení předpokládalo zachování kombinované jednotné a splaškové kanalizace a samostatné ČOV (biologický rybník), její intenzifikaci a vybudování objektu hrubého předčištění. Předpokládala se i částečná obnova kanalizační sítě vč. objektů. Dále se navrhovala dostavba jednotné kanalizační sítě tam, kde dosud není vybudována. Nové řešení navrhuje nahradit stávající jednotnou kanalizaci oddílnou kanalizací, tím dojde k oddělení splaškových a dešťových vod. Nové řešení též navrhuje dostavbu splaškové kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Oddělením splaškových a dešťových vod dojde ke snížení množství znečištění, které bude vypouštěno do vodního toku. Navržené řešení je jednoznačně optimálnější z pohledu ochrany životního prostředí, především se jedná o snížení množství znečištění, které bude vypouštěno do vodního toku. Obec k žádosti o změnu PRVKUK předložila kladné stanovisko správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s.p. ze dne 7. 11. 2016 pod č. j. PM57364/2016-203/Ou. Obec Cejle žádá o následující změnu: V místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Navrhuje se vybudování nové mechanicko – biologické ČOV, na kterou budou svedeny pouze splaškové vody. Stávající kanalizace, která sloužila jako jednotná kanalizace, bude využívána jako dešťová. MZe ve svém stanovisku uvádí, že k požadované změně nemá zásadní připomínky. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do roku 2030. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Obec Oslavička, Velké Meziříčí | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod | V PRVKUK je pro obec Oslavička pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). Obec Oslavička má 99 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že původní návrh naráží na zásadní problém odvedení vyčištěných odpadních vod, neboť v obci není vybudována souvislá kanalizace, do které by se odtok z domovních ČOV mohl připojit. Geologické podloží není vhodné pro vsak vyčištěných odpadních vod. Obec Oslavička žádá o následující změnu: Navrhuje se vybudování splaškové kanalizace, která bude ukončena novou obecní ČOV pro 100 EO. Odpadní vody z jednotlivých domácností osady Ovčírna budou zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). MZe ve svém stanovisku uvádí, že k požadované změně nemá zásadní připomínky. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do roku 2020. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Obec Kozlany, Třebíč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod | V PRVKUK je pro obec Kozlany pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že v obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové odpadní vody budou odváděny výtlakem na Třesov a odtud na ČOV Hartvíkovice. Obec Kozlany má 134 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že se připravuje výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Koněšín, varianta napojení splaškových vod na splaškovou kanalizaci obce Koněšín je jednoznačně jak nákladově, tak i technicky a provozně výhodnější než napojení na ČOV Hartvíkovice. Obec Kozlany žádá o následující změnu: Splaškové odpadní vody budou odváděny výtlakem do splaškové kanalizace obce Koněšín a na ČOV Koněšín. MZe ve svém stanovisku uvádí, že k požadované změně nemá zásadní připomínky. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do roku 2020. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Obec Koněšín, Třebíč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod | V PRVKUK je pro obec Koněšín pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že v obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V obci bude vybudována ČOV, na kterou bude napojena pouze obec Koněšín. Obec Koněšín má 492 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že původní řešení předpokládalo odvádění odpadních vod z obce Kozlany výtlakem na ČOV Hartvíkovice. V současné době je připravována výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Koněšín, varianta napojení splaškových vod z obce Kozlany na splaškovou kanalizaci obce Koněšín je jednoznačně jak nákladově, tak i technicky a provozně výhodnější než napojení na ČOV Hartvíkovice. Obec Koněšín žádá o následující změnu: V obci bude vybudována ČOV, na kterou bude napojena obec Koněšín a obec Kozlany. MZe ve svém stanovisku uvádí, že k požadované změně nemá zásadní připomínky. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do roku 2020. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí (pro obec Hartvíkovice) Třebíč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod | V PRVKUK je pro obec Hartvíkovice pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že v obci se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Dále se uvažuje s rozšířením ČOV. V obci je vybudována ČOV, na kterou budou nově napojeny obec Třesov a obec Kozlany. Obec Hartvíkovice má 548 obyvatel. VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí, Třebíč (vlastník kanalizace) ve své žádosti uvádí, že původní řešení předpokládalo odvádění odpadních vod z obce Kozlany výtlakem na ČOV Hartvíkovice. V současné době je připravována výstavba splaškové kanalizace a ČOV v obci Koněšín, varianta napojení splaškových vod z obce Kozlany na splaškovou kanalizaci obce Koněšín je jednoznačně jak nákladově, tak i technicky a provozně výhodnější než napojení na ČOV Hartvíkovice. VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí, Třebíč žádá o následující změnu: Na ČOV Hartvíkovice bude nově napojena pouze obec Třesov. MZe ve svém stanovisku uvádí, že k požadované změně nemá zásadní připomínky. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do roku 2020. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Obec Okřešice, Třebíč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod | V PRVKUK je pro obec Okřešice pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že v obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sváděny do centrální jímky a odtud čerpány na Budíkovice, Pocoucov a dále na ČOV Třebíč. Obec Okřešice má 172 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že původní řešení předpokládalo vybudování nové splaškové kanalizace v obci a její napojení na nově budovanou kanalizaci v rámci akce – „Odkanalizování místních částí města Třebíče a obce Okřešice“. Investorem mělo být město Třebíč a následně VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí se sídlem v Třebíči. Se stavební realizací této kanalizace však nebylo dosud započato, v současnosti není vybrán ani zhotovitel a po zkušenostech z uplynulých let situace neskýtá záruku na provedení této kanalizace v blízké budoucnosti. Splaškové vody z obce nemohou být z uvedeného důvodu napojeny na ČOV Třebíč. Nedobudování kanalizace v obci brání dokončení oprav komunikací v obci a celkovému rozvoji obce. Proto obec hodlá tuto situaci řešit samostatně, vymanit se ze závislosti na dalších subjektech a uvést stav v likvidaci splaškových vod do souladu s platnou legislativou vybudováním samostatné centrální ČOV. Obec má vydané stavební povolení na stavbu „Odkanalizování obce Okřešice“ ze dne 28. 3. 2011, nabytí právní moci 17. 5. 2011, na jehož základě obec již vybudovala část veřejné splaškové kanalizace v délce cca 860 m umístěné pod silnicí č III/35112 a pod již zrekonstruovanou místní komunikací. Nejsou však na ni napojeny jednotlivé nemovitosti a kanalizace není napojena na ČOV. Obec k žádosti o změnu PRVKUK předložila kladné stanovisko správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s.p. ze dne 5. 11. 2010 pod č. j. 43321/2010-203/Ou. Obec Okřešice žádá o následující změnu: V obci je uvažováno s dokončením výstavby nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na nově vybudovanou ČOV Okřešice. MZe ve svém stanovisku uvádí, že k požadované změně nemá zásadní připomínky. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do roku 2019. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Obec Tři Studně, Nové Město na Moravě | Změna - doplnění technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod | V PRVKUK je pro obec Tři Studně pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že se předpokládá dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Obec Tři Studně má 105 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že vzhledem k platné legislativě ohledně nakládání s čistírenskými kaly (zákaz používání na zemědělské pozemky v CHKO) je obec Tři Studně nucena vybudovat v areálu ČOV skladovací jímky pro odvodněný čistírenský kal tak, aby bylo možné ho odvážet jednorázově v půlročních cyklech. Obec Tři Studně žádá o následující změnu - doplnění: U ČOV se předpokládá vybudování skladovacích jímek pro odvodněný čistírenský kal a to rozšířením stávajícího areálu ČOV. MZe ve svém stanovisku uvádí, že k požadované změně nemá zásadní připomínky. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření v žádosti není uveden. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |