PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586

web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz

Obsah

A.1 Identifikační údaje	3

A.1.1 Údaje o stavbě	3

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	4

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace	4

A.2 Seznam vstupních podkladů	5

A.3 Technická charakteristika záměru	5

A.3.1 Charakteristika území a stavebního pozemku	5

a) Napojení stavby na dopravní infrastrukturu	5

b) Napojení stavby na technickou infrastrukturu	5

A.3.2 Účel stavby a její popis	6

A.3.4 Orientační údaje stavby	13

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby:	Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby 				kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou

Místo stavby:	Česká republika, kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod

město Ledeč nad Sázavou, ulice Koželská 564

k. ú. Ledeč nad Sázavou (679721)

| Parcelní číslo | Druh pozemku | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| st.p.č. 647 | zastavěná plocha a nádvoří | SO-01, SO-02, IO-06 |
| p.p.č. 2273/15 | ostatní plocha | IO-01 |
| p.p.č. 876/2 | ostatní plocha | IO-01 |
| p.p.č. 2273/16 | ostatní plocha | IO-01 |
| p.p.č. 2273/12 | ostatní plocha | IO-01 |
| p.p.č. 876/3 | ostatní plocha | SO-02, IO-05, IO-06 |
| p.p.č. 875/1 | ostatní plocha | SO-02, IO-01, IO-02, IO-03, IO-04, IO-05, IO-06, IO-07 |
| p.p.č. 875/3 | ostatní plocha | IO-05 |

Předmět dokumentace:

Cílem projektu je, po provedení demolice stávající budovy, provedení novostavby funkčního areálu záchranářů s vhodným využitím přilehlé veřejné komunikace s veřejnými rozvody inženýrských sítí. Svým členěním umožní areál zabezpečení činnosti výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby. Při realizaci záměru bude v maximální možné míře využito stávajícího veřejného systému dopravní infrastruktury a veřejných rozvodů technické infrastruktury v okolí areálu.

Řešený areál bude obsahovat vlastní provozní budovu se zázemím pro zásahovou techniku i pro personál výjezdového stanoviště včetně nezbytného napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Z provozních důvodů je areál minimalizován na nezbytný rozsah včetně maximálního omezení rozsahu údržby a nároků na provoz areálu.

Určené území a původní budova se nachází u stávající komunikace v Koželské ulici a není v současné době využíváno pro přímé potřeby majitele ani uživatele přilehlého areálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou.

Výskyt navážek ani jinak neúnosných zemin se na staveništi v rozsahu ovlivňujícím způsob založení navrhované přístavby nepředpokládá. Ani výskyt hladiny spodní vody v úrovni ovlivňující způsob založení nové části základny se nepředpokládá.

Stávající vzrostlá zeleň určená k odstranění se v areálu vyskytuje pouze v minimálním rozsahu – jedná se o 1 ks smrku u vjezdové brány do přilehlého areálu školy. Náhradou za odstraněný smrk bude provedena náhradní odpovídající výsadba vzrostlé zeleně v areálu Školy.

Stávající dopravní infrastruktura v místě navrhované stavby zajišťuje pro zásahová vozidla záchranářů rychlou dosažitelnost centra města Ledeč nad Sázavou resp. transitní komunikace z města směrem k dálnici D1 zajišťující rychlý zásah zásahového vozidla ZZS v celém přilehlém regionu.

Provozní budova je navržena jako jednopodlažní přízemní nepodsklepený objekt s hlavním vstupem z boku budovy.

Prostorové podmínky řešeného území jsou pro uvažovaný záměr vyhovující a dostatečné.

Pozemek areálu záchranářů bude oplocen.

Informace o dotčených i sousedních parcelách – viz. příloha č.5

Fotodokumentace stávajícího objektu učeného k demolici – viz. část „E“ této projektové dokumentace.

## Údaje o stavebníkovi

Název:			Kraj Vysočina

Adresa:			Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

IČO:				708 90 749

Kontaktní osoba:		Ing. Jan Kalina

– odbor majetkový, oddělení správy realit

Telefon:			+420 724 650 121

e-mail:			Kalina.J@kr-vysocina.cz

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Název:			PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Adresa:			Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

IČ:				280 94 026

Telefon:			565 323 117, 724 817 470

E-mail:			info@projektcentrum.cz

Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Rybář

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

číslo autorizace:		ČKAIT 0100463

# Seznam vstupních podkladů

- vizuální prohlídka stávajícího areálu a budovy, pozemků investora, staveniště a nejbližšího okolí se zpracovanou fotodokumentací

- polohopisné a výškopisné zaměření staveniště

- konzultace s uživatelem a provozovatelem areálu včetně prohlídky a zaměření stávajícího stavu původní budovy

- existence stávajících veřejných rozvodů technické a dopravní infrastruktury v řešeném území

- projednání záměru s dotčenými orgány státní správy

# Technická charakteristika záměru

## Charakteristika území a stavebního pozemku

Areál navrhované výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina se nachází v těsné blízkosti stávajícío areálu Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou a přiléhá ke stávající veřejné komunikaci v ulici Koželská.

Území areálu, v němž se nacházejí řešené objekty, je ve spádu směrem do centra města.

Obvod areálu bude oplocen.

Řešený areál se nenachází v záplavovém území žádné vodoteče.

Uvnitř areálu se nenachází žádná vzrostlá zeleň, která by byla v důsledku realizace akce odstraňována kromě 1 ks smrku.

Do prostoru navrhované stavby se zasahují ochranná pásma stávajících veřejných rozvodů inženýrských sítí, která budou při realizaci akce respektována.

Hranice ochranného pásma Městské památkové rezervace do řešeného areálu nezasahuje, původní budova určená k částečnému využití pro výjezdovou základnu není nemovitou kulturní památkou.

Dotčené pozemky stavbou nevyžadují vynětí pozemků ze ZPF ani PUPFL, stavba nezasahuje do ochranného pásma lesních pozemků.

#### Napojení stavby na dopravní infrastrukturu

Ke komunikační napojení areálu ZZS bude využit stávající sjezd pro navazující areál Školy. Dopravní režim v tomto prostoru bude upraven doplněným dopravním značením umožňujícím přednostní výjezd zásahových vozidel.

#### Napojení stavby na technickou infrastrukturu

Budova ZZS bude napojena na městskou vodovodní síť stávající vodovodní přípojkou, u které dojde pouze k výměně vodoměrné soustavy v nově zřízené vodoměrné šachtě ve zpevněné ploše před hlavním vstupem do objektu.

Odkanalizování areálu bude provedeno do kanalizačního řadu probíhajícího nedaleko od řešeného areálu resp. provozní budovy v přilehlé ulici Koželská. Resp. bude provedena kamerová zkouška ke zjištění aktuálního stavebně technického stavu kanalizační přípojka tak, že v případě jejího uspokojivého výsledku bude stávající kanalizační přípojka zachována.

Napojení areálu na zdroj elektrické energie bude zajištěno stávající kabelovou zemní přípojkou NN do nové pojistkové skříně - pilíře NN (ČEZ Distribuce a.s.) a následně elektroměrové skříně – pilíře vedle pojistkové skříně. Odtud bude vedeno hlavní domovní vedení  kabelem CYKY-J 4x10 mm2 do hlavního rozvaděče uvnitř objektu.

Zdrojem tepla pro vytápění budovy ZZS bude plynový kondenzační kotel o výkonu 25 kW s nepřímo ohřívaným zásobníkem TUV umístěným v technické místnosti v 1.NP provozní budovy.

Přívod plynu do technické místnosti bude zajištěn novou plynovodní přípojkou s HUP, regulátorem tlaku plynu a plynoměrem osazeným v novém pilíři v oplocení areálu ZZS, v těsné blízkosti stávajícího plynoměrného pilíře pro Školu. Plynovodní přípojka je napojena na veřejný rozvod plynovodu v komunikaci, která probíhá v komunikaci v těsné blízkosti navrhovaného plynoměrového pilíře.

Areál ZZS bude rovněž napojen z přilehlého areálu Školy na stávající rozvod optické sítě.

Venkovní osvětlení bude řešeno fasádními svítidly. Rozvod bude napojen z hlavního rozvaděče NN v provozní budově.

Stávající trasy rozvodů inženýrských sítí jsou zřejmé z vyjádření jejích správců – viz. část „D“ této projektové dokumentace.

## Účel stavby a její popis

Provozní budova je navržena jako jednopodlažní přízemní nepodsklepený objekt s hlavním vstupem z boku budovy. Objekt je zastřešen pultovou střechou s mírným spádem orientovaným k zadní podélné obvodové stěně budovy tak, aby v zimním období sníh ze střechy neomezoval výjezd zásahové techniky. Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými příhradovými pultovými vazníky, jejichž horní pás je ve spádu 3,5° s plechovou titanzinkovou střešní krytinou v odstínu dle požadavku investora. Půdorys objektu je obdélníkového tvaru o maximálních rozměrech 23,05 x 10,9 m.  Podélná orientace budovy je ve směru severovýchod – jihozápad. Hlavní vstup a výjezd zásahové techniky je orientován ke stávajícím zpevněným areálovým plochám (v nevyhovujícím stavebně technickém stavu), které přiléhají na stávající veřejnou komunikaci v ulici Koželská. Světlá výška vnitřních prostor je 3,00 m. Maximální výška střešní konstrukce je cca + 5.715 (±0,000 = úroveň podlahy v 1.NP).

Nosná konstrukce objektu je tvořena stěnovým systémem, objekt bude tedy založen na monolitických průběžných základových pasech, které budou zhotoveny z prostého betonu C20/25-X0, v horní úrovni budou nad úrovní původního terénu základové pasy dozděny z betonových šalovacích skořepinových tvárnic z vibrolisovaného betonu zalívaných betonem C20/25-X0. Strop nad 1.NP tvoří spodní pásnice dřevěných příhradových vazníků opatřených podhledem. V administrativní části objektu vč. sociálního zázemí jsou navrženy kazetové podhledy zavěšené na dřevěné vazníky. Podhledy jsou zatepleny 240 mm tepelné izolace. Světlá výška místností je 3000 mm kromě garáže, přilehlých skladů a místnosti pro čištění, kde je světlá výška zvýšena na 3500 mm a kazetový podhled v tomto prostoru nebude osazován, zůstane pouze sádrokartonový.

Základové konstrukce, výkopy

Zemní práce budou prováděny v rozsahu určeném návrhem základových konstrukcí. Provádění výkopů se předpokládá strojně běžně dostupnou mechanizací s ručním dočištěním základové spáry. Stěny výkopů budou provedeny jako svislé, zapažené bez zatížení za hranou výkopu, do hloubky cca 0,80 – 1,20 m od úrovně původního terénu.

Před zahájením zemních prací musí být provedeno výškové a polohové vytýčení tras stávajících inženýrských sítí v zájmovém území stavby.

Zemní práce musí být prováděny dle ČSN 37 3050 Zemní práce.

Výkopek bude využit k vyrovnávacím násypům. Při provádění násypů je nutno provádět jejich hutnění po vrstvách max. tl. 300 mm. Zemní práce budou prováděny v předpokládané třídě těžitelnosti tř. 4 (převážně hlína jílovitá, tuhá).

Násypy musí být hutněny dle ON 72 1005. Základovou spáru je nutno ochránit před účinky srážkových vod ! Výskyt hladiny spodní vody, násypů ani jinak neúnosných zemin v úrovni ovlivňující způsob založení se nepředpokládá.

Při dokončování stavby budou nezastavěné a nezpevněné plochy dotčené stavbou ohumusovány a osety travním semenem.

Nosná konstrukce objektu je tvořena stěnovým systémem, objekt bude tedy založen na monolitických průběžných základových pasech, které budou zhotoveny z prostého betonu C20/25-X0, v horní úrovni budou nad úrovní původního terénu základové pasy dozděny z betonových šalovacích skořepinových tvárnic z vibrolisovaného betonu zalívaných betonem C20/25-X0. Šířka monolitických základových pasů je u podélných stěn 750 mm, u štítových stěn 600 mm a u vnitřní střední a příčné nosné stěny 500 mm. Tl. nadezdívek z tvárnic je 300 mm s ukončujícím ozubem pro ukotvení desky podkladního betonu.

Na vnějším líci základů bude doplněna (ETICS) tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm. Vnější líc tepelné izolace bude na stejné úrovni s vnějším lícem tepelné izolace soklu. Extrudovaný polystyren neprobíhá po celé výšce základového pasu, ale je navržen tak, aby jeho celková výška (včetně izolace soklu) byla 1200 mm, resp. 1800 mm, kde to výška základového pasu umožní. Tepelná izolace základů bude provedena technologií kontaktního zateplovacího systému s celoplošnou lepící vrstvou (přídržnost lepící hmoty k podkladu min. 200 kPa s přípustnou jednotlivou hodnotou alespoň 80 kPa) s doplňkovými hmoždinkami – plastovými kotvami a krycí dvouvrstvou stěrkovou vrstvou s vyztužením základní vrstvy skleněnou výztužnou síťovinou.

Základová spára pasů pod obvodovými stěnami bude na kótě -1,30 s odskokem dle průběhu přilehlého původního a upraveného terénu na úroveň -1,8. V místě vjezdu do garáží je obvodová stěna o 200 mm užší a uskočená dovnitř. Základový pas i sokl tuto změnu kopírují a jsou taktéž uskočené dovnitř budovy.

Základové pasy pod vnitřními stěnami tl. 300 mm budou široké 500 mm a základovou spáru budou mít na kótě -1,00.

Základové pasy pod vnitřními nenosnými příčkami tl. 100 a150 mm nebudou zřizovány – budou nahrazeny pásy zesíleného podkladního betonu tl. 200 mm širokými min. 1000 mm se základovou spárou na kótě -0,40.

Přes základové pasy bude provedena železobetonová podkladní deska tl. 150 mm z betonu C25/30-XC2. Mezi základovými pasy bude tato deska uložena na zhutněné štěrkové lože tl. 200 mm. Deska podkladního betonu bude vyztužena při obou lících ocelovou svařovanou sítí ø 6 mm s oky 100 x 100 mm. Minimální krytí výztuže v základových konstrukcích bude při spodním líci 35 mm a při horním líci 25mm.

Svislé konstrukce

Svislé konstrukce jsou v celém objektu tvořeny stěnami zhotovenými z kusových staviv.

Obvodové stěny jsou zhotoveny z broušených tepelněizolačních cihelných bloků tl. 500 mm kladených na celoplošnou tenkovrstvou maltu. Sokl obvodových stěn je zhotoven z broušených tepelněizolačních cihelných bloků tl. 380 mm s dutinami vyplněnými z výroby pěnovým polystyrenem opatřených tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm. První vrstva zdiva (sokl) bude uložen do speciální zakládací malty tl. min. 10 mm.

Obvodové stěny jsou ve výšce +3,55 zúženy na 300 mm. V těchto místech jsou stěny zhotoveny z broušených tepelněizolačních cihelných bloků tl. 300 mm kladených na celoplošnou tenkovrstvou maltu.

Vnitřní stěny tl. 300 mm jsou zhotoveny z broušených cihelných bloků kladených na celoplošnou tenkovrstvou maltu. První vrstva tohoto zdiva je taktéž vyplněna drceným polystyrénem a založena do speciální zakládací malty tl. min. 10 mm.

Obvodové stěny u garážových vrat a mezi dveřmi do skladu komunálního odpadu (místnost 1.04) a skladu nebezpečného odpadu (místnost 1.03) budou zhotoveny z plných pálených cihel pevnosti P20 MPa na vápenocementovou maltu MVC 5,0 MPa. Tato stěna bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu tl. 100mm. U vrat a dveří do skladů odpadů budou ostění zatepleny kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) s tepelnou izolací z expandovaného polystyrenu tl. 40mm.

Příčky u pobytových místností (místnost sestry a lékaře) jsou tl. 200 mm a jsou řešeny jako akustické. Zhotoveny jsou z cihelných tvarovek AKU. Ostatní příčky tl. 150 mm, resp. 100 mm jsou navrženy z porobetonových přesných příčkovek kladených na tenkovrstvou systémovou zdicí maltu.

Vodorovné konstrukce

Ztužující věnce jsou navrženy z betonu C20/25-XC1 s podélnou výztuží 4ø12 a smykovou výztuží ø6 à 200 mm. Výztuž věnců je navržena z oceli B500B. Výšková úroveň spodní hrany žb věnců obvodových stěn je +3,55, u středních nosných stěn +3,30, resp. +3,05. Výška žb věnců je 250 mm. V místě styku věnce nad středními stěnami a v obvodové stěně (rozdílné výškové úrovně) bude věnec nad vnitřní stěnou uskočen do výšky věnce v obvodové stěně a výztuž věnce nad vnitřní stěnou bude zakotvena do věnce v obvodové stěně. Podrobně je tento způsob spojení obou věnců vykreslen v detailu „B“, který je součástí výkresu 1.1.07 – Půdorys 1. NP – konstrukce.

Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou navrženy z keramických nosných systémových překladů, ve vnitřních nenosných příčkách budou nad dveřními otvory použity systémové nenosné překlady dle typu zdiva příček – keramické resp. porobetonové. Nad garážovými vraty bude překlad vytvořen z ocelových válcovaných profilů vzájemně propojených distančními pásky z ø 50/5 mm á 0,5 m v úrovni horních přírub. (včetně ochranného základního nátěru).

Pro ukotvení konstrukce pojezdu garážových vrat budou na spodní pás střešního příhradového vazníku umístěny dřevěné latě 60/60mm.

Zastřešení

Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými příhradovými pultovými vazníky, jejichž horní pás je ve spádu 3,5°. Dřevěné vazníky budou zhotoveny certifikovaným procesem výroby z certifikovaného a tříděného smrkového řeziva třídy S10, veškeré použité dřevo bude ošetřeno impregnací máčením po dobu min. 30 minut. Vazník bude navržen na zatížení uvedené v příloze č. 1 technické zprávy – Skladby konstrukcí. Kotvení příhradových vazníků do věnců bude provedeno pomocí úhelníků na obou stranách, přičemž na jedné straně bude kotvení provedeno jako posuvné. Úhelníky budou na obou stranách kotveny do věnců chemickými kotvami.

Příhradové vazníky musí být prostorově ztuženy tak, aby odpovídaly platným ČSN. Pro splnění tohoto požadavku JE NUTNO provést ztužení lisovanými ztužidly v úrovni horního pásu, v úrovni spodního pásu i nad podporami. Ztužení pouze za použití Ondřejských křížů je NEPŘÍPUSTNÉ. Možný způsob umístění polí s lisovanými ztužidly je naznačen na výkresu 1.1.07 – Půdorys 1. NP – konstrukce. Zavětrování konstrukce je následně provedeno klasickým způsobem – Ondřejskými kříži po celé délce konstrukce, a to nad oběma podporami a nejméně jednou uprostřed vazníku.

Vykonzolované části střechy u štítových stěn jsou řešeny pomocí dřevěné konstrukce provedené na staveništi po dokončení montáže vazníků. Tato konstrukce je zhotovena z hranolů ze stejného profilu jako horní pás vazníku. Jeden hranol tvoří lem ve štítu a pomocí dalších hranolů a spojovacích prvků je provedeno uchycení do prvního a druhého vazníku. Detail provedení této konstrukce je součástí výkresu 1.1.07 – Půdorys 1. NP – konstrukce.

Skladba konstrukce na vazníkách je tvořena dřevěným bedněním z prken tl. 24 mm tvořící podklad pro položení tepelné izolace z minerální vlny tl. 80 mm a pojistné hydroizolace. Nad ní je pomocí kontralatí vytvořena provětrávaná mezera tl. 80 mm, nad kterou se nachází dřevěné bednění z prken tl. 24mm a titanzinková střešní krytina – viz. skladby konstrukcí.

Opláštění říms je navrženo z dřevěných palubek tl. 24 mm, u podélných stěn je opláštění doplněné průběžnými větracími pásy s krycími prvky (TiZn). Krycí prvky je nutno kotvit ke střešním vazníkům i k palubkám (min. 3x mezi vazníky). V prostoru garáží bude konstrukce vazníků doplněna příčnými dřevěnými nosnými profily pro ukotvení vodících lišt vrat.

Úpravy povrchů

Vnitřní povrchy

Vnitřní omítky na porobetonových příčkách jsou tvořeny vnitřní systémovou tenkovrstvou omítkou. Vnitřní povrchy na keramickém zdivu jsou opatřeny jádrovou a vrchní jednovrstvou omítkou. Vnitřní omítky budou dodány v suchém stavu v pytlích přímo od výrobce.

Rohy omítek budou vyztuženy příslušnými systémovými prvky.

Podklad pod malbou bude opatřen hloubkovou penetrací.

Malby na omítkách budou provedeny vnitřním disperzním malířským nátěrem, v určených místnostech omyvatelným nátěrem. S barevným tónováním vnitřních maleb se neuvažuje.

Obklady

V místnostech, kde to hygienické předpisy vyžadují, je navržen keramický obklad stěn v rozsahu dle tabulky místností na výkresu. Obklady stěn budou provedeny v kombinaci světlého a tmavého barevného odstínu dle požadavku investora. Skladba obkladu : 4 spodní vrstvy obkladu u podlahy a vrchní ukončující pás obkladu bude ve tmavém odstínu, mezilehlé pásy obkladu budou ve světlém odstínu.

Podhledy

Světlá výška místností garáže, přilehlých skladů a místnosti pro čištění je 3500 mm. V tomto prostoru bude osazován pouze sádrokartonový podhled.

V místnostech se zvýšeným výskytem provozní vody budou použity SDK impregnované desky. Sádrokartonové desky podhledu budou opatřeny systémovým nátěrem na SDK konstrukce – odstín bílý.

Vnější povrchy

Vnější povrchy budou opatřeny probarvenou silikonovou zatíranou tenkovrstvou systémovou omítkou zrnitosti 1,2 mm, včetně penetrace a vyztužení v barevném provedení dle požadavku investora. Podklad tvoří systémová tepelně – izolační omítka podhozená cementovým střikem.

Povrchovou úpravu soklu zdiva včetně pohledových ploch základů bude na přiloženém obkladu tepelnou izolací (extrudovaný polystyrén tl. 50 mm) obdobná s vrchní vrstvou tvořenou mozaikovou omítkou (odstín dle požadavku investora).

Součástí povrchových úprav jsou i příslušné systémové penetrace podkladních vrstev a systémová vyrovnávací vrstva.

Podlahové konstrukce

Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy dle účelu místností a jsou popsány v tabulce místností ve výkresu půdorysu 1.NP. V garáži, přilehlých skladech a místnosti pro čištění je navržena betonová průmyslová podlaha s krycí epoxidovou stěrkou.

Izolace

Hydroizolace a izolace proti radonu

Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti jsou navrženy asfaltové pásy položené na podkladní betonovou desku včetně příslušné penetrace asfaltovým lakem. Hydroizolační vrstva bude doplněna protiradonovou vrstvou izolace (střední radonové riziko). Při provádění protiradonové vrstvy je nutno věnovat zvýšenou pozornost především detailům v místě průchodu jednotlivých inženýrských sítí tímto souvrstvím včetně provedení zatmelení. Rozsah vodorovné části hydroizolační vrstvy je určen půdorysem objektu, rozsah svislé části hydroizolační vrstvy na soklu objektu je ukončen odskokem obvodového zdiva na kótě + 0,05.

Pod střešní krytinou je navržena pojistná kontaktní foliová izolace.

Tepelné a zvukové izolace

Obvodové stěny splňují požadavky na součinitel prostupu tepla i bez dodatečného zateplení, jsou tedy navrženy bez kontaktní tepelné izolace. V místech zúžené tl. obvodového pláště na 300 mm je vnější povrch obvodových stěn do úrovně + 3,55 m opatřen kontaktním zateplovacím systémem z fasádního pěnového polystyrenu s tl. tepelné izolace 100 mm. resp. 50 mm.

Podlaha je opatřena tepelnou izolací z pěnového, resp. extrudovaného polystyrenu tl. převážně 100 mm, v garáži tl. 50 mm.

Pro zamezení šíření chladu z prostoru střechy do interiéru je navrženo 240 mm tepelné izolace umístěné na podhledu a 80 mm tepelné izolace ve skladbě střechy.

Tepelnou izolací budou dále opatřeny detaily v místě osazení výplní otvorů v obvodovém zdivu, horní úroveň ozubu mezi zdvem tl. 500 resp. 300 mm, v sestavách keramických překladů v obvodových stěnách a v místech žb věnců.

Výplně otvorů

Výplně vnějších otvorů

Vnější okna i dveře jsou plastová v bílém odstínu.zasklená izolačním dvojsklem. U určených výplní otvorů bude zasklení průsvitné, vstupní dveře hlavního vstupu budou zaskleny bezpečnostním sklem. Vnitřní parapety jsou navrženy plastové systémové, vnější parapety budou provedeny titanzinkové (tl. 0,7 mm).

Garážová vrata jsou sekční s elektrickým pohonem.

Výplně vnitřních otvorů

Vnitřní dveře jsou navrženy typové hladké převážně plné, částečně prosklené, opatřené bílým omyvatelným povrchem. Dveře budou osazeny do ocelových zárubní. Při provádění výplní vnitřních otvorů je nutné respektovat požárně bezpečnostní řešení stavby.

Klempířské výrobky

Veškeré klempířské výrobky budou zhotoveny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm (viz střešní krytina). Výjimku tvoří systémové prvky, jako např. mřížky na VZT potrubích, hlavice potrubí nad úrovní střechy, apod., které budou zhotoveny ze systémových prvků (plastových, pozinkovaných, apod.).

Zámečnické výrobky

Jedná se především o mycí stůl v místnosti provozu čištění, vnitřní a vnější čistící zónu u vstupu, markýzu nad vstupem a ochranná trubková zábradlí u venkovního vyrovnávacího schodiště a rampy.

Truhlářské výrobky

Jedná se především o kuchyňskou linku v denní místnosti.

Dispozice provozní budovy

1.NP – závětří, chodba, provozní místnost, předsíň WC, WC, technická místnost, úklid, sklad O2, sklad čistého a špinavého prádla, pobytové místnosti řidiče RZP a zdravotníka RZP,  denní místnost, sklad aku přístrojů, sklad léků, 2x garážové stání, provoz čištění, sklad komunálního a nebezpečného (zdravotnictví) odpadu.

## Členění a etapizace stavby:

S případnou etapizací stavby vzhledem k jejímu charakteru nelze uvažovat.

Členění stavby na stavební a inženýrské objekty a provozní soubory :

F1. Stavební objekty

SO-01: Demolice stávající budovy (st.p.č. 647)

- zastavěná plocha původní, k demolici určené části budovy:		     231 m2

- obestavěný prostor původní, k demolici určené části budovy:	     1395 m3

SO-02: Novostavba provozní budovy (část st.p.č. 647, p.p.č. 875/1, 876/3)

- zastavěná plocha provozní budovy:				     251,25 m2

- obestavěný prostor přístavby provozní budovy:		     1410 m3

F2. Inženýrské objekty

IO- 01: Zpevněné plochy

– obnova původních areálových ploch(v nevyhovujícím stavebně technickém 		stavu) v okolí řešené budovy a ve směru napojení na veřejný komunikační 		systém resp. v rozsahu poškození výstavbou – cca 169 m2

IO-02: Sadové úpravy a oplocení

IO-03: Vodovodní přípojka

IO-04: Přípojka splaškové a dešťové kanalizace včetně areálových rozvodů 			dešťové kanalizace

IO-05: Plynovodní přípojka a areálový NTL plynovod

IO-06: Přípojka NN a areálový rozvod NN

IO-07: Přípojka optického kabelu

F3. Provozní soubory

Provozní soubory nejsou v řešené stavbě obsaženy.

## Orientační údaje stavby

Předpokládané náklady stavby byly stanoveny na základě statistických údajů staveb obdobného charakteru realizovaných v roce 2016 a na základě realizačních cen výjezdových základen ZZS realizovaných v nedáné minulosti.                                                    Součástí ceny je vyklizení budovy od stávajícího technického strojního vybavení a původního nábytkového vybavení, ale bez ceny nového nábytkového vybavení včetně jeho osazení.

F1. Stavební objekty

SO-01: Demolice stávající budovy (st.p.č. 647)

..........................................................................................698.000,-Kč

SO-02: Novostavba provozní budovy

......................................................................................9.200.000,-Kč

F2. Inženýrské objekty

IO- 01: Zpevněné plochy...............................................................723.000,-Kč

IO-02: Sadové úpravy a oplocení..................................................51.000,-Kč

IO-03: Vodovodní přípojka..............................................................14.000,-Kč

IO-04: Přípojka splaškové a dešťové kanalizace včetně areálových rozvodů 			dešťové kanalizace

...........................................................................................232.000,-Kč

IO-05: Plynovodní přípojka a areálový NTL plynovod

...........................................................................................103.000,-Kč

IO-06: Přípojka NN a areálový rozvod NN

.............................................................................................28.000,-Kč

IO-07: Přípojka optického kabelu

............................................................................................9.000,-Kč

Celkem bez DPH.......................................................................11.058.000,-Kč

Pozn.: Cena všech objektů bude upřesněna na základě kontrolního rozpočtu stavby v následujících stupních projektové dokumentace (DSP + DPS). Skutečná realizační cena bude určena ve výběrovém řízení zhotovitele stavby.

# Text boxes

A. Průvodní a technická zpráva

| Název akce: | Výstavba výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou |
| --- | --- |
| Stavebník: | Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, Jihlava 587 33 |
| Datum: | 02/2017 |
| Stupeň: | IZ |
| Zakázka číslo: | 17-018 |
| Vypracoval: | Ing. Jaroslav Rybář |