RK-36-2017-04, př. 2

Počet stran: 7

# Definice dalších pojmů

| ID služby | ID služby definuje typ katalogového listu (provoz a servis aplikace, provoz a servis infrastruktury |
| --- | --- |
| Služby provozu | jsou provozní služby aplikované na Infrastruktuře, provozní služby jsou popsané v katalogových listech |
| Služby servisu | jsou servisní služby aplikované na Infrastruktuře, servisní služby jsou v katalogových listech |
| Parametry SLA | jsou měřitelné parametry, které jsou smluvně definovány v tabulce SLA |
| Parametr DRP | Disaster recovery plan – DRP je vyhlašováno pro Kritické Incidenty Dohledovým centrem (DCeGOV) |
| Incident | výpadek Infrastruktury nebo její části |
| Dostupnost | parametr kvality provozu Infrastruktury |
| Výkonnost | parametr kvality výkonnosti Infrastruktury |
| Služby reportingu | jsou reportovací služby, smluvené v rámci smluvního vztahu |
| Podpora L1 | operátor Service Desk, který přímá požadavky či Incidenty od uživatelů |
| Podpora L2 | podpora druhé úrovně, pracovníci Dohledu, řeší požadavky či Incidenty předané z L1, popřípadě je předává na L3 nebo zpět na L1. V případě Krajů je L2 zajištována v rámci L3. |
| Podpora L3 | podpora třetí úrovně je zajištována pracovníky Kraje, řeší požadavky či Incidenty předané z L2 nebo L1 |
| Odezva | za čas odezvy se považuje rozdíl časů přeposlání žádosti na odstranění Incidentu na Kraj a času převzetí žádosti servisní podporou z Kraje. |
| Obnovení služby | je časová lhůta, ve které je Kraj povinen obnovit parametry provozní služby na sjednanou úroveň nebo servisním zákrokem zajistit snížení priority Incidentu na Infrastruktuře Kraje |
| Produkční prostředí | je prostředí kde jsou aplikovány Služby provozu, služby servisu a parametry SLA |
| Testovací prostředí | je prostředí kde jsou aplikovány pouze Služby provozu |
| Režimy poskytování služeb | pracovní režim, při kterém jsou služby poskytovány (od-do, dny v týdnu) |
| Režim 8x5 | pracovní režim od 8:00 do 16:00 hodin poskytovaný v 5 pracovních dnech |
| Režim 10x5 | pracovní režim od 8:00 do 18:00 hodin poskytovaný v 5 pracovních dnech |
| Režim 24x7 | nepřetržitý pracovní režim |
| Service desk | nástroj Dohledového centra eGOV – nástroj je umístěn na centrálním pracovišti; jsou zde umístěny ostatní dohledové nástroje a pracoviště Helpdesku |
| Infrastruktura | Infrastruktura Registru smluv (aktivní prvky, servery, virtualizace a OS). Specifikace je součástí dokumentu NAKIT_Priloha_3_Infrastruktura_Vysocina |
| Plánovaná odstávka | je to časový interval smluvený pro Infrastrukturu, v rámci tohoto intervalu je povoleno prováděn plánovaný zákrok na Infrastruktura |

# Specifikace infrastruktury

## Technologická centra

Produkční řešení je navrženo jako distribuované do dvou místně oddělených technologických center (TCK), a to Kraje Vysočina a kraje Plzeňského. Pro testovací prostředí je k dispozici pouze jedno technologické centrum, a to Kraje Vysočina. Požadavky na provoz Infrastruktury kraje Vysočina jsou následující:

## Dostupný HW

## Prostor na diskovém poli 20 TiB v TCK Vysočina s následujícím rozdělením na „rychlou” a „pomalou” kapacitu storage TCK Vysočina 5 TiB „rychlé" kapacity a 15 TiB „pomalé” kapacity. Za pomalou kapacitu jsou považovány disky NL-SAS 7,2k rpm nebo pomalejší. Za rychlou kapacitu jsou považovány disky SAS s min. 10k rpm o maximální velikosti 900 GB. Použitá storage bude umožňovat Tiering.

## Zálohovací řešení pro zálohování virtualizovaných systémů na úrovni obrazu virtuálního serveru, které umožní realizaci záloh bez nutnosti instalace agenta do zálohovaných systémů a s realizací záloh v následujícím schématu — 1x záloha jednou denně tak, aby bylo možné obnovit data pro dobu 14 dnů včetně potřebného prostoru pro uložení záloh. Zálohovací systém neřeší konzistenci databázových dat.

## Síťová infrastruktura pro běh virtualizovaných serverů a pro připojení do krajského konektoru CMS, kde budou zakončeny 2 „VPN CMS” vždy na samostatném portu krajského konektoru.

## Virtualizované serverové prostředí splňující parametry pro provoz serverů.

## Lokalita Vysočina – produkční prostředí

Celkem 11 serverů 68 VCPU 160 GB RAM zařazených do celkem 4 VLAN dle podrobné specifikace NAKIT_Priloha_3_Infrastruktura_Vysocina.

## Lokalita Vysočina – testovací prostředí

Celkem 20 serverů 30 VCPU 90 GB RAM zařazených do celkem 4 VLAN dle podrobné specifikace NAKIT_Priloha_3_Infrastruktura_Vysocina.

## Požadované služby TCK

## · Vytvoření prostředí pro import virtualizovaných systémů

## · Vytvoření LAN a jejich napojení na Krajský konektor do vytvořených „VPN”

## · Vytvoření diskových prostorů

## · Nastavení zálohovacích politik a případná obnova dle požadavků

## · Instalace a údržba virtualizační platformy

## · Provoz, údržba a dohled prostředí na úrovni dodávaných služeb, kdy bude umožněn ICMP PING na jednotlivé stroje (nejedná se o monitoring vlastních virtualizovaných systémů)

# Specifikace poskytovaných služeb

Služby jsou definovány v katalogových listech níže. Předpokladem pro úspěšně zajištění provozu Infrastruktury, je zajištění srovnatelných provozních a servisních podmínek s jinými systémy provozovanými v resortu MV, které jsou integrovány pro podporu funkčnosti systému registru smluv. Jde o integrované Služby. Většinou jde o Služby již poskytované v rámci perimetrů CMS a ITS.

## Dostupnost infrastruktury kraje Vysočina

| Katalogový list – Dostupnost infrastruktury |
| --- |
| ID | KLD01IVY |
| Název služby | Zajištění dostupnosti infrastruktury kraje Vysočina |
| Popis Služby | Zajištění dostupnosti za účelem udržení smluveného parametru dostupnosti |
| Název parametru | Dostupnost poskytování služeb v produkčního prostředí |
| Popis činnosti | Dostupnost je monitorována nástroji Kraje. Výsledky jsou pravidelně měsíčně reportovány v dokumentu NAKIT_Priloha_4_Vykaz_SLA_Vysočina. |
| Parametr dostupnosti Způsob měření a výpočtu | Monitorovací nástroj pravidelně každé 2 minuty monitoruje dostupnost infrastruktury a funkcionalitu vstupních a výstupních odezev infrastruktury. Dostupnost se monitoruje na klíčových prvcích infrastruktury jako jsou prvky CPU, paměť, disková plocha, síťové komponenty. Dostupnost se monitoruje v provozním prostředí a do parametru se nezapočítávají plánované odstávky. |
| Hodnota parametru | 99,8 % |
| Režim Služby | Služby se poskytují v režimu 7x24 |
| Reportování výsledků | Report měření „NAKIT_Priloha_4_Vykaz_SLA_Vysočina“ za periodu a kopii záznamů v provozním deníku |

## Služba provozu Infrastruktury 01

| Katalogový list služby – Proaktivní údržba Infrastruktury Kraje (Profylaxe) |
| --- |
| ID | KLPR01SY |
| Název služby | Proaktivní údržba Infrastruktury Kraje |
| Popis Služby | Proaktivní a profylaktické činnosti, směřující k udržení funkčnosti, spolehlivosti a výkonnosti Infrastruktury. Součástí služby je implementace patchů, updatů, nutných malých změn nebo kontrol konfigurací na úrovni virtualizace. Činnosti se provádí v rámci plánované odstávky, evidované v dokumentu NAKIT_Priloha_4_Vykaz_SLA_Vysočina. |
| Časová perioda služby | Plánovaná odstávka |
| Detailní popis prováděných činností | Provádění pravidelných kontrol nastavení (konfigurace) infrastruktury. Profylaxe obsahuje činnosti pravidelné promazání logů, kontrola kritických a závažných událostí v logách generovaných na úrovni infrastruktury. V případě, že se opakuje výskyt nějaké události, Kraj je povinen na tyto události upozornit a zajistit zápis těchto aktivit v provozním deníku. Při jakýchkoliv změnách je nutné zajistit aktualizaci provozní dokumentace. Provádění pravidelné zálohování Image infrastruktury, minimálně při změnách image. Implementace patchů a updatů |
| Režim Služby | Služby se poskytují v režimu 5x8 |
| Objem poskytované Služby | Podle harmonogramu schváleného NAKIT v rozsahu nutném pro zajištění parametrů služby požadovaných v rámci Smlouvy. |
| Služba nezahrnuje | Bezpečnostní monitoring a monitoring dostupnosti a rychlosti, nezahrnuje change a release management. Správu systémů navazujících na Infrastrukturu. |
| Způsob dokladování | Měsíční záznam o poskytnutí Služby zajištění provozu Infrastruktury (profylaxe) |

## Služba provoz Infrastruktury 02

| Katalogový list služby – Rozvoj Infrastruktury |
| --- |
| ID | KLPR02SY |
| Název Služby | Rozvoj infrastruktury |
| Popis Služby | Provádění prací spojených s podporou nepravidelných aktualizací infrastruktury. |
| Název činnosti | Rozvoj Infrastruktury musí být v souladu s doporučením výrobců |
| Časová perioda služby | Plánovaná odstávka |
| Detailní popis prováděných činností | Provedení aktualizace nebo změnu Infrastruktury Kraj při provádění změn zajišťuje a zodpovídá za: Jednorázovou zálohu prvku (pokud je potřeba) Analýzu přínosů, rizik a dopadů aktualizací na infrastrukturu, výběr vhodných aktualizací. Předání návrhů na změny Odsouhlasení implementace vybraných aktualizací s Contacid a NAKITem. Provedení implementace na testovacím prostředí/v případě clusterového řešení, implementace např. na jeden uzel následně na druhý po ověření funkčnosti. Provedení testování implementované aktualizace a ověření zachování funkčnosti celého řešení. Implementace odsouhlasených aktualizací. Implementace aktualizace na vyžádání formou servisního požadavku. Aktualizace provozní dokumentace. Správa a údržba běhu serverů a služeb zajištující aktualizaci SW. |
| Objem poskytované služby | Jen objednané práce schválené NAKIT |
| Režim Služby | Služby se poskytují v režimu 5x8 |
| Způsob dokladování | Měsíční Záznam o poskytnutých Službách, záznam v provozním deníku |

## Služba provoz Infrastruktury 03

| Katalogový list služby – Dokumentace provozní dokumentace |
| --- |
| ID | KLPR03SY |
| Název Služby | Dokumentace provozní dokumentace |
| Popis Služby | Udržování aktuálnosti dokumentace, předávání aktuálních zdrojových kódů, administrace předávaných dokumentů. |
| Název činnosti | Dokumentace, zdrojové kódy a administrativa |
| Popis činnosti | Kraj zejména zajišťuje a zodpovídá za: Aktuálnost veškeré dokumentace k Infrastruktuře Aktuálnost seznamů použitého HW a SW včetně informací o době platnosti podpory a maintenance. Kraj předává aktualizovanou dokumentaci na smluveném mediu: Aktuální verzí kompletní dokumentace Infrastruktury Aktuální kopií konfigurací Infrastruktury |
| Režim Služby | Služby se poskytují v režimu 5x8 |
| Služba nezahrnuje | Vytvoření, resp. úpravu dokumentace v důsledku změnového nebo rozvojového požadavku. Ta bude realizována v rámci Služby na objednávku společně s příslušným změnovým nebo rozvojovým požadavkem |
| Způsob dokladování | DVD s aktuálními verzemi dokumentace a konfigurace měsíční Záznam o poskytnutých Službách NAKIT – kopie Provozního deníku |

## Služba provozu Infrastruktury 04

| Katalogový list služby – Provoz Infrastruktury |
| --- |
| ID | KLPR04SY |
| Název a platnost služby | Provoz Infrastruktury |
| Detailní popis prováděných činností | Kraj zajištuje dohled a stabilní provoz nad Infrastrukturou určenou pro systém Registr smluv. V případě vzniku Incidentu se řídí procesem Incident managementem |
| Časová perioda služby | Zajištění dohledu po dobu provozních hodin Infrastruktury |
| Režim Služby | Služby se poskytují v režimu 24x7 |
| Objem poskytované Služby | Objem prací je definován ve smluvním vztahu. |
| Služba nezahrnuje | Bezpečnostní monitoring a monitoring dostupnosti a rychlosti, nezahrnuje change a release management. Správu systémů navazujících na Infrastrukturu. |
| Způsob dokladování | Měsíční záznam o poskytnutí Služby zajištění „Provozu Infrastruktury“ – kopie provozního deníku |

## Služba servis Infrastruktury 01

| Katalogový list služby – Servis Infrastruktury |
| --- |
| ID | KLSE01SY |
| Název Služby | Servis Infrastruktury |
| Popis Služby | Servisem Infrastruktury se rozumí zajištění odstranění vzniklých Incidentů v souladu se provozní smlouvou, procesy a parametry SLA. |
| Detailní popis prováděných činností | Kraj odstraňuje Incidenty v souladu s procesem Incident management. Činnosti jsou řízeny pracovníky L1 podpory NAKIT. Incidenty musí být zaznamenány a aktualizovány v Service Desku. Kraj zejména zajišťuje a zodpovídá za: příjem převzetí Incidentu na L3 provedení analýzy odstranění Incidentu Pokud je to nutné provedení výjezd na místo s náhradním dílem nebo objednání zásahu u výrobce Výměna nebo oprava vadné části komponenty (část aplikace/dílu/prvku a otestování funkčnosti) Zaslání informace o stavu řešení Incidentu na L1 NAKIT |
| Režim Služby | Služby se poskytují v režimu 24x7 |
| Odezva | Stanoveno v parametrech SLA |
| Obnovení Služby | Kraj je povinen vadu odstranit v souladu s parametry SLA. Kraj při odstraňování Incidentů analyzuje způsob a druh náhradní řešení s ohledem na prioritu Incidentu a parametry SLA. |
| Poznámka | Služba je podmíněna uzavřenou smlouvou na podporu od výrobce nebo od jeho certifikovaného servisního partnera, nebo doložením certifikátu na poskytování této služby. |
| Způsob dokladování | Měsíční report „NAKIT_Priloha_4_Vykaz_SLA_Vysočina“ o poskytnutých Službách společně s reportem SLA ze Service Desku DC eGOV |

## Služba reporting Infrastruktury

| Katalogový list služby – Reporting Infrastruktury |
| --- |
| ID | KLRE01SY |
| Název Služby | Poskytování vyhodnoceného reportingu |
| Popis služby | Kraj předává reporty v souladu se smluvním ujednáním minimálně v měsíční periodě spolu s návrhem na akceptaci provedených služeb. |
| Detailní popis prováděných činností | Předávání neagregovaných dat pro vyhodnocování SLA v požadované struktuře a časové periodě (týdně a měsíčně) |

# Text boxes

Tomáš Rosi

NAKIT, S.P. | PRAHA, KODAŇSKÁ 1441/46

Provozní Smlouva na Registr smluv – Příloha č. 1

KATALOG SLUŽEB – KATALOGOVÉ LISTY