RK-38-2017-89, př. 1

počet stran: 7

Posouzení předložených žádostí o změnu PRVKUK

| Žadatel, obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Bobrůvka, Nové Město na Moravě | Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou | V PRVKUK je pro obec Bobrůvka pro oblast zásobování pitnou vodou v popisu návrhového stavu uvedeno, že vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Dále se navrhuje modernizace úpravny vody. S novými vodními zdroji se neuvažuje. Obec Bobrůvka má 249 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že obec je zásobena ze tří studní a jednoho vrtu. Vzhledem k rozšiřující se bytové zástavbě v obci vzrůstá potřeba zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody. Obec realizovala rekonstrukci vodojemu (dále jen „VDJ“) včetně navýšení jeho kapacity a modernizace úpravny vody (technologie úpravy vody). V posledních letech se ovšem obec v období sucha potýká s kolísající vydatností stávajících tří kopaných studní. V obci byl proto v roce 2017 proveden průzkumný hydrogeologický vrt. Obec Bobrůvka žádá o následující doplnění: Navrhuje se vystrojení a připojení realizovaného vrtu do stávajícího VDJ. Pro obec se uvažuje s novými vodními zdroji. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je podle žádosti od roku 2017. Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) ve svém stanovisku uvádí, že vydává nesouhlasné stanovisko. Zásadní podmínkou je pro souhlas MZe s těmito aktualizacemi, kdy navrhovaná aktualizace technického řešení zásobování pitnou vodou předpokládá využít nebo doplnit místní zdroj vody (studna, vrt) místo připojení obce, případně její části, na skupinový vodovod nebo na vodárenskou soustavu, doložení potvrzených údajů o vydatnosti (čerpací pokus) a jakosti vody (rozbory vody akreditovanou laboratoří) pro navrhované nové místní zdroje vody za delší časové období. MZe upozorňuje na možné současné i budoucí kvalitativní a kvantitativní problémy, které lze vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní systém. MZe rovněž upozorňuje na souvislost s úkolem C3 Usnesení vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 a na dopis pana Ing. Aleše Kendíka, náměstka ministra pro řízení Sekce vodního hospodářství, č. j. 29185/2016-MZE-15132 ze dne 18. května 2016. že před vydáním vyjádření požaduje doplnění podkladů k požadované změně PRVKUK. MZe dále uvádí, že obnova (rekonstrukce) stávajícího špatného a neudržovaného stavu není předmětem PRVKUK. OŽPZ ke stanovisku MZe uvádí, že obec svoji žádost o změnu PRVKUK doložila požadovanými doklady. Jednalo se zejména o „Závěrečnou zprávu k HG průzkumu se situací včetně výsledků rozborů pitné vody zpracované akreditovanou laboratoří“. Součástí závěrečné zprávy je i posouzení, že vrt je vzhledem ke své velké vydatnosti a dobré kvalitě vody vhodný jako jímací objekt pro zásobování obyvatel obce pitnou vodou. K námitce MZe týkající se obnovy stávajících sítí OŽPZ uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné obnovy (rekonstrukce) do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby obnov (rekonstrukcí) stávajících sítí. Správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s.p., vydal dne 30. 10. 2017 pod zn. PM57798/2017-203/Vrab souhlasné stanovisko s uvedeným záměrem PRVKUK. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Obec Věcov, Nové Město na Moravě | Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou | V PRVKUK je pro místní část Věcov obce Věcov pro oblast zásobování pitnou vodou v popisu návrhového stavu uvedeno, že se předpokládá instalace odradonovacího zařízení. Vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů. S novými vodními zdroji se neuvažuje. Obec Věcov má 705 obyvatel, z toho místní část Věcov má 242 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že místní část Věcov je zásobena z jednoho stávajícího zdroje vody. Vzhledem k rozšiřující se bytové zástavbě v obci a dostavbě vodovodu v lokalitách, kde dosud není vybudován, vzrůstá potřeba zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody. Dále se obec v posledních letech v období sucha potýká s malou vydatností stávajícího vodního zdroje. V obci byl v roce 2017 proveden nový hydrogeologický vrt. Obec Věcov žádá o následující změnu: V místní části Věcov se navrhuje vystrojení a připojení hydrogeologického vrtu do stávajícího VDJ. Pro místní část Věcov se uvažuje s novými vodními zdroji. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je podle žádosti od roku 2017. Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZe“) ve svém stanovisku uvádí, že před vydáním stanoviska požaduje doplnění podkladů. Zásadní podmínkou je pro souhlas MZe s těmito aktualizacemi, kdy navrhovaná aktualizace technického řešení zásobování pitnou vodou předpokládá využít nebo doplnit místní zdroj vody (studna, vrt) místo připojení obce, případně její části, na skupinový vodovod nebo na vodárenskou soustavu, doložení potvrzených údajů o vydatnosti (čerpací pokus) a jakosti vody (rozbory vody akreditovanou laboratoří) pro navrhované nové místní zdroje vody za delší časové období. MZe upozorňuje na možné současné i budoucí kvalitativní a kvantitativní problémy, které lze vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní systém. MZe rovněž upozorňuje na souvislost s úkolem C3 Usnesení vlády České republiky č. 620 ze dne 29. července 2015 a na dopis pana Ing. Aleše Kendíka, náměstka ministra pro řízení Sekce vodního hospodářství, č. j. 29185/2016-MZE-15132 ze dne 18. května 2016. OŽPZ ke stanovisku MZe uvádí, že obec svoji žádost o změnu PRVKUK doložila požadovanými doklady. Jednalo se zejména o „Závěrečnou zprávu k HG průzkumu se situací včetně výsledků rozborů pitné vody zpracované akreditovanou laboratoří“. Součástí závěrečné zprávy je i posouzení, že vrt je vhodný jako doplňkový jímací objekt pro zásobení obyvatel obce pitnou vodou, i když vydatnost je poměrně nízká s kvalitou vody vyžadující úpravu. Správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s.p., vydal dne 30. 10. 2017 pod zn. PM57798/2017-203/Vrab souhlasné stanovisko s uvedeným záměrem PRVKUK. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |

| Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Velké Meziříčí | Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou | V PRVKUK je pro městskou část Velké Meziříčí města Velké Meziříčí pro oblast zásobování pitnou vodou v popisu návrhového stavu uvedeno, že vzhledem k technickému stavu části vodovodní sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) vodovodní sítě včetně souvisejících objektů (zejména VDJ Fajťák I, Nad Sýpkami a Tři Kříže). Dále se navrhuje dostavba vodovodní sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. Město Velké Meziříčí má 11845 obyvatel, z toho městská část Velké Meziříčí má 10383 obyvatel. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen „SVAK“) ve své žádosti uvádí, že objem VDJ Tři Kříže je kapacitně nedostačující. Výhledový stav potřeby vody a rozvoje zástavby bude realizován zejména v lokalitách Hliniště, Amerika a v lokalitě nad Čechovými sady. Tyto oblasti budou zásobované z horního tlakového pásma, tedy z tohoto VDJ Tři Kříže. Návrh vychází z Generelu zásobování pitnou vodou města Velké Meziříčí, který zpracovala společnost AQUECON, a.s. v dubnu 2014. SVAK žádá o následující doplnění: U VDJ Tři Kříže se navrhuje zvýšení kapacity akumulace na 2 x 500 m3. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je podle žádosti období 2018 - 2019. MZe ve svém stanovisku uvádí, že nemá zásadní připomínky k navrhované aktualizaci technického řešení zásobování pitnou vodou, při které bude zvýšena kapacita stávajícího VDJ Tři Kříže. MZe mimo jiné uvádí, že z obsahu předložené žádosti je zřejmé, že se může jednat také o zainvestování nových stavebních ploch. Dále uvádí, že obnova (rekonstrukce) stávajících vodovodů se nákladově neřeší prostřednictvím PRVKUK. K námitce MZe zainvestování nových ploch OŽPZ uvádí, že samotná žádost SVAK neobsahuje požadavek na změnu PRVKUK týkající se zainvestování nových stavebních ploch. K připomínce obnovy stávajících vodovodů OŽPZ uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné obnovy (rekonstrukce) vodovodů pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby obnov (rekonstrukcí) stávajících vodovodů. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| --- | --- | --- |
| Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Velké Meziříčí | Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou | V PRVKUK je pro skupinový vodovod Žďársko v popisu návrhového stavu pro „Přivaděč Vídeň - Velké Meziříčí – Třebíč“ uvedeno, že přivaděč zůstane beze změn, pouze se připojí další obec Osové. Je připravena projektová dokumentace pro rekonstrukci vodovodního přivaděče s cílem zlepšení kvality pitné vody. Na skupinový vodovod Žďársko je napojeno 85885 obyvatel. SVAK ve své žádosti uvádí, že v současné době má objekt VDJ Fajťák II. pouze 1 akumulační nádrž. Nezbytnost trvalé dodávky vody neumožňuje výluku této 1 akumulace pro zajištění pravidelného čištění a údržby VDJ. Zároveň je objem VDJ kapacitně nedostačující a hrozí výluky v zásobování při poruchách na vodovodním systému. Návrh vychází z Generelu zásobování pitnou vodou města Velké Meziříčí, který zpracovala společnost AQUECON, a.s. v dubnu 2014. SVAK žádá o následující doplnění: U VDJ Fajťák II. se navrhuje zvýšení kapacity akumulace na 2 x 500 m3. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je podle žádosti období 2018 - 2019. MZe ve svém stanovisku uvádí, že nemá zásadní připomínky k navrhované aktualizaci technického řešení zásobování pitnou vodou. Dále MZe uvádí, že obnova (rekonstrukce) stávajících vodovodů se nákladově neřeší prostřednictvím PRVKUK. K připomínce MZe týkající se obnovy stávajících vodovodů OŽPZ uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné obnovy (rekonstrukce) vodovodů pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby obnov (rekonstrukcí) stávajících vodovodů. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Obec Lesonice, Moravské Budějovice | Doplnění (změna) technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod | V PRVKUK je pro místní část Horní Lažany obce Lesonice pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod v popisu návrhového stavu uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). Obec Lesonice má celkem 452 obyvatel, z toho místní část Horní Lažany má 28 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že pro místní část Horní Lažany původní řešení nepředpokládalo s výstavbou splaškové kanalizace. Dále uvádí, že realizace splaškové kanalizace v místní části Horní Lažany bude probíhat současně s výstavbou vodovodu v místní části Lesonice a Horní Lažany v období 2018 – 2020. Obec Lesonice žádá o následující změnu: Pro místní část Horní Lažany v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se předpokládá výstavba gravitační splaškové kanalizace, která bude svedena do čerpací stanice. Odpadní vody budou z čerpací stanice přečerpány do kanalizace místní části Lesonice, která je ukončena ČOV Lesonice. Pokud nebude zajištěno napojení na ČOV Lesonice, budou vzhledem k nízkému počtu obyvatel odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je podle žádosti do roku 2020. MZe ve svém stanovisku uvádí, že k požadovanému doplnění (změně) nemá zásadní připomínky. Správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s.p., vydal dne 29. 5. 2017 pod zn. 28938/2017 souhlasné stanovisko k navržené změně PRVKUK. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Obec Okřešice, Třebíč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod | V PRVKUK je pro obec Okřešice pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod v popisu návrhového stavu uvedeno, že v obci je uvažováno s dokončením výstavby nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na nově vybudovanou ČOV Okřešice. V obci bude vybudována ČOV. Obec Okřešice má 172 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že navrhovaná změna je návratem k původnímu řešení odkanalizování v rámci akce „Odkanalizování místních částí města Třebíč a obce Okřešice“, která je v současné době stavebně povolena. Vzhledem k tomu, že obec Okřešice dostala od Rady města Třebíč záruku realizace této akce, obec se rozhodla, že upouští od záměru vybudovat vlastní ČOV a připojí se k původnímu řešení. Technicky se jedná o výhodnější a jednodušší řešení, neboť obecní splašková kanalizace bude pouze přepojena na výtlak na ČOV Třebíč. Obec Okřešice žádá o následující změnu: V obci je uvažováno s dokončením výstavby nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na Budíkovice, Pocoucov a dále na ČOV Třebíč. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do roku 2019. MZe ve svém stanovisku uvádí, že k požadované změně nemá zásadní připomínky. Správce povodí, kterým je Povodí Moravy, s.p., vydal dne 5. 9. 2017 pod zn. PM048627/2017-203/Ou souhlasné stanovisko k navržené změně PRVKUK. Rovněž Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 6. 9. 2017 pod č. j. OŽPZ 59629/17 – SPIS OŽP 11060/2017/Kr vydal sdělení, že s navrhovanou změnou souhlasí. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |
| Město Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod | V PRVKUK je pro městskou část Radonín města Žďár nad Sázavou pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod v popisu návrhového stavu uvedeno, že současný technický stav stávající kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v městské části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou přečerpány do kanalizačního systému městské části Žďár nad Sázavou a odtud na ČOV Žďár nad Sázavou. Město Žďár nad Sázavou má 22402 obyvatel, z toho městská část Radonín má 62 obyvatel. Město ve své žádosti uvádí, že se město a společnost ŽĎAS, a.s. vzájemně dohodly, že využijí stávající ČOV ŽĎAS. Dojde tím k výrazné úspoře finančních prostředků a využití stávající kapacity ČOV ŽĎAS. Město Žďár nad Sázavou žádá o následující změnu: V městské části Radonín je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové odpadní vody budou přečerpány do kanalizačního systému společnosti ŽĎAS a.s. a odtud na ČOV ŽĎAS. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do roku 2030. MZe ve svém stanovisku uvádí, že k požadované změně nemá zásadní připomínky. Dále uvádí, že obnova (rekonstrukce) stávajícího špatného a neudržovaného stavu není předmětem PRVKUK. K námitce MZe týkající se obnovy stávajících sítí OŽPZ uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné obnovy (rekonstrukce) kanalizací pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby obnov (rekonstrukcí) stávajících sítí. Správce povodí a správce vodního toku, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik, vydal dne 30. 10. 2017 pod zn. 59969/2017 kladné vyjádření k navržené změně PRVKUK. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navrženou změnu PRVKUK. |

| Město Golčův Jeníkov, Havlíčkův Brod | Doplnění (změna) technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod | V PRVKUK je pro níže uvedené městské části města Golčův Jeníkov pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod v návrhové části uvedeno: Pro městskou část Golčův Jeníkov je uvedeno, že vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě se předpokládá částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. V městské části je vybudována ČOV. V současnosti napojené obce (městské části): Golčův Jeníkov, nově napojené obce (městské části): Stupárovice, návrhový svoz z obcí (místních částí): není Pro městskou část Kobylí Hlava je uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). Pro městskou část Nasavrky je uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). Pro městskou část Římovice je uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). Pro městskou část Sirákovice je uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). Pro městskou část Vrtěšice je uvedeno, že vzhledem k nízkému počtu obyvatel budou odpadní vody z jednotlivých domácností zneškodňovány individuálním způsobem (např. domovní ČOV, jímky na vyvážení). Město Golčův Jeníkov má 2610 obyvatel, z toho městská část Golčův Jeníkov má 2273 obyvatel, městská část Kobylí Hlava má 48 obyvatel, městská část Nasavrky má 70 obyvatel, městská část Římovice má 61 obyvatel, městská část Sirákovice má 64 obyvatel a městská část Vrtěšice má 26 obyvatel. Město ve své žádosti uvádí, že z hlediska bezpečného zajištění kvality vypouštěné odpadní vody do přírodního prostředí a jednoznačné zodpovědnosti z hlediska plnění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, považuje za vhodnější řešení popsané v žádosti o změnu PRVKUK. Město Golčův Jeníkov žádá o následující doplnění (změny) v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod: V městské části Golčův Jeníkov se předpokládá vzhledem k technickému stavu části kanalizační sítě částečná obnova (rekonstrukce) kanalizační sítě včetně souvisejících objektů. Dále se navrhuje dostavba kanalizační sítě v lokalitách, kde dosud není vybudována. V městské části je vybudována ČOV. V současnosti napojené obce (městské části): Golčův Jeníkov; nově napojené obce (městské části): Stupárovice a Nasavrky; návrhový svoz z obcí (místních částí): není. V městské části Kobylí Hlava se navrhuje gravitační splašková kanalizace zakončená v nově vybudované ČOV pro 120 EO. V městské části Nasavrky včetně osady Olšinky se navrhuje tlaková kanalizace s domovními čerpacími stanice. Tlaková kanalizace bude zaústěna do stávající kanalizace městské části Golčův Jeníkov. V městské části Římovice včetně osady Budka se navrhuje gravitační splašková kanalizace zakončená v nově vybudované ČOV pro 180 EO. V městské části Sirákovice se navrhuje gravitační splašková kanalizace zakončená v nově vybudované ČOV pro 120 EO. V městské části Vrtěšice se navrhuje gravitační splašková kanalizace zakončená v nově vybudované ČOV pro 80 EO. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v letech 2019 - 2021. MZe ve svém stanovisku uvádí, že nemá zásadní připomínky k navrhovanému doplnění (změně) PRVKUK. MZe mimo jiné uvádí, že z obsahu předložené žádosti je zřejmé, že se může jednat také o zainvestování nových stavebních ploch. MZe uvádí, že obnova (rekonstrukce) stávajícího špatného a neudržovaného stavu není předmětem PRVKUK. K námitce MZe zainvestování nových ploch OŽPZ uvádí, že samotná žádost města neobsahuje požadavek na změnu PRVKUK týkající se zainvestování nových stavebních ploch. K připomínce obnovy stávajících kanalizací OŽPZ uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné potřeby obnov (rekonstrukcí) stávajících sítí do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby obnov (rekonstrukcí) stávajících sítí. Správce povodí, kterým je Povodí Labe, státní podnik, vydal dne 18. 7. 2017 pod zn. PVZ/17/28819/Hm/0 souhlasné stanovisko k navržené změně PRVKUK. Rovněž Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství dne 22. 8. 2017 pod č. j. HB_OŽP/2012/2017/Os vydal stanovisko, že s navrhovanou změnou souhlasí. Vzhledem k výše uvedenému OŽPZ doporučuje schválit navržené doplnění (změnu) PRVKUK. |
| --- | --- | --- |