Investiční záměry na silnicích III. třídy v kraji Vysočina

pro Společný regionální operační program

#### IV. kolo výzvy – žádost do 29.7.2005

Oprava mostu ev. č. 35114-4 v Přibyslavicích a oprava  silnice III/35114

Rozpočet: 21,6 mil. Kč

Oprava mostu je vyvolána velmi špatným technickým stavem stávajícího mostu. Návrh prostorového uspořádání nového mostního objektu je proveden dle ČSN 73 6110 jako MO 8/50 s jednostranným chodníkem šířky 1,50 m  (vlevo).  Délka přemostění 6,50 m.Volná šířka navrhovaného mostu je 9,00 m, mezi zvýšenými obrubami  7,00 m.Vozovka před i za mostem na délku nutné úpravy komunikace se zúží do stávajícího stavu. Celková délka úpravy komunikace činí  cca 44 m. Konstrukce nového mostu je tvořena monolitickým železobetonovým rámem s rovnoběžnými oddilatovanými křídly, založení mostu je plošné.
V prostoru chodníku budou umístěny chráničky k převedení sítí. Stavba mostu se bude provádět za vyloučeného provozu. Koryto potoka pod mostem bude upraveno a zpevněno. Je vydáno stavební povolení, platné do 30. 9. 2005. V návaznosti na most bude provedena v délce 2,0 km od mostu na konci Nové Vsi kompletní rekonstrukce vozovky, úprava křižovatky, oprava mostku (nová čela, římsy, svodidla).

V. kolo výzvy – žádost do 30.11.2005

III/03821 Havlíčkův Brod , Lidická-Havířská, 2. stavba

Rozpočet: 20 mil. Kč

Dokončení propojení silnice I/38 se silnicí III/03811 provedením II. etapy přeložky silnice III/03821. Tato silnice převádí provoz od Polné, Šlapanova a průmyslové zóny Havlíčkova Brodu  (největší firma Futaba - 400 pracovních míst) na silnici I/38. Dnes je všechna nákladní doprava vedena přes vnitřní  město. Délka úpravy bude kolem 500 m + kruhový objezd D=38,0m. Kategorie silnice MS 8/50. Město Havlíčkův Brod bude souběžně realizovat chodníky. Jedná se o celkovou rekonstrukci silnice, rozšíření, odvodnění a postavení nového kruhového objezdu.