OBSAH:

1.	ÚVOD	2

2.	STANOVISKO ZPRACOVATELE prvku kraje vysočina aqp)    K žádostem MĚST A OBCÍ ke změně PRVKu	3

2.1	Nadějov	3

2.2	VePřová	3

2.3	OSOVÁ BITÝŠKA	3

2.4	ZÁBLATÍ	3

# ÚVOD

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství krajského úřadu Vysočina požádal dne 17.2. 2006 AQUA PROCON s.r.o.  (dále jen AQP) jako zpracovatele PRVKu Kraje Vysočina o odbornou spolupráci při řešení žádostí o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, které byly odeslány na kraj po schválení PRVKu do konce měsíce února 2006.

Po dohodě obou smluvních stran proběhlo dne 23.2.2006 na Krajském úřadě v Jihlavě pracovní jednání za účasti odpovědných zástupců krajského úřadu a AQP. Byly předběžně prokonzultovány jednotlivé žádosti o změnu PRVKu. Žádosti včetně příloh převzal AQP a vypracoval odborné posouzení / stanovisko k těmto žádostem, které je uvedeno v kapitole č. 2.

# STANOVISKO ZPRACOVATELE prvku kraje vysočina (aqp) K žádostem MĚST A OBCÍ ke změně PRVKu

## Nadějov

žadatel : 				obec Nadějov

ZN., DORUČENO DNE :			20.02.2006

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		208

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Zásobování pitnou vodou

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	Orientační srovnání nákladů stavby – Ing. Klička

Stanovisko pro stavební povolení – VAS a.s., divize Jihlava pro obec

Luka nad Jihlavou

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

- Napojení zdroje na stávající obecní zdroje pitné vody.

- Časový posun realizace navržených opatření.

STANOVISKO AQP K POŽADAVKU:

- V oblasti zásobování pitnou vodou bylo v rámci PRVKu navrženo napojení obce Nadějov na vodojem Vysoké Studnice s akumulací 100m3, který je napájen z vodního zdroje Rytířsko.

Zpracovatel PRVKu nebyl v rámci dotazníkového průzkumu, během zpracování PRVKu ani během jeho projednání obcí informován o existenci kvalitního zdroje o dostatečné vydatnosti na  katastrálním území obce.

Obec navrhuje připojit nově navržený vodovod na místní zdroj na katastru obce.  V předložené žádosti však není uvedena vydatnost tohoto zdroje ani kvalita vody. Žádost obsahuje orientační porovnání investičních nákladů obou možných variant zásobování obce, kterou zpracoval Ing. Vladimír Klička, k němuž však nejsou přiloženy údaje o objemech stavby, ale pouze finanční částky vztahující se k jednotlivým stavebním objektům, které byly v případě zdroje v obci převzaty z dokumentace pro územní řízení.

K žádosti obce Nadějov je přiloženo i stanovisko VAS a.s. k realizaci stavby vodovodu v obci Luka nad Jihlavou, kde provozovatel upozorňuje na omezenou kapacitu vodního zdroje Rytířsko. Po konzultaci se zástupcem VAS a.s., divize Jihlava byly zpracovateli PRVKu tyto problémy potvrzeny a provozovatel bude preferovat zásobení obce Nadějov z jiného zdroje než  je vodní zdroj Rytířsko.

AQP souhlasí se změnou zdroje vody pro veřejnou potřebu pouze po předložení aktuálních rozborů vody a vyhodnocení čerpací zkoušky místního zdroje doložené na referát ŽP KÚ Vysočina nebo zpracovateli PRVK.

V případě, kdy kvalita místního zdroje nebude splňovat kritéria uvedená ve vyhlášce č.252/2004 Sb v platném znění pro pitnou vodu a odpovídající vydatnost, doporučujeme další jednání.

K posouzení investiční náročnosti díla se zpracovatel PRVK nebude vyjadřovat z důvodu absence objemů díla, jehož hodnoty by se daly přepočítat dle Metodického pokynu pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, který jako jediný platný a srovnatelný vydalo MZe ČR pod č.j. 20494/2002-6000 k oceňování objektů v rámci PRVK.

2.  Proti posunu realizace  opatření v oblasti zásobování pitnou vodou v rámci časového harmonogramu PRVKu  nemá AQP v zásadě námitky.

AQP však nemůže schválit ani doporučit změnu harmonogramu, protože nemá v současné době od Kraje Vysočina a MZe ČR pokyny, jak ke změnám harmonogramu přistupovat. Schválení tohoto posunu je v kompetenci kraje  a MZe.

## VePřová

žadatel : 				obec Vepřová

ZN., DORUČENO DNE :			23.01. 2006, dodatek 20.02.2006

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		386

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Zásobování pitnou vodou

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	Vodovod, kanalizace a elektrické připojení vodojemu v obci Vepřová Projekt stavby – UNI projekt

- přílohy Technická zpráva a Celková situace

Stanovisko KHS kraje Vysočina k návrhu rekonstrukce vod.řadů v obci Vepřová

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

1.   Požadavek na zařazení rekonstrukce 487 m vodovodu do PRVKu.

2.	Požadavek na zařazení rekonstrukce výtlačného řadu (dodatek).

3.   Časový posun realizace navržených opatření.

STANOVISKO AQP K POŽADAVKU:

- Zpracovatel PRVKu nebyl v rámci dotazníkového průzkumu, během zpracování PRVKu ani během jeho projednání obcí informován o nevyhovujícího stavu vodovodu, a proto nenavrhl na stávajících vodovodních řadech v obci žádná opatření.

V současné době má obec k dispozici projektovou dokumentaci ve stupni DSP, která řeší rekonstrukci gravitačního zásobního řadu (nesprávně označován jako přívodní) z vodojemu do rozvodné sítě obce, zásobující cca 75% obyvatel obce. Dle  sdělení obce je tento řad v havarijním stavu. Krajská hygienická stanice vydala souhlas s navrhovanou rekonstrukcí a doporučila stavbu co nejdříve realizovat.

Náklady na rekonstrukci PE DN 100 dl. 425 m, PE DN 80 dl. 24 m a PE DN do 50 dl. 38m vodovodu jsou cca 0,98 mil. Kč (oceněno dle Metodického pokynu pro PRVK), což na 1 zásobeného obyvatele činí 3,4 tis.Kč.

Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem doporučujeme vyhovět požadavku obce na rekonstrukci potrubí a změnu v PRVKu schválit.

- Dodatek žádosti obce obsahuje rozšíření rekonstrukcí vodovodu obsažených v bodu 1./ o druhý tlakový zásobní řad obce z vodojemu k rozvodné síti, zásobující 25%  obyvatel obce a část rozvodné sítě v obci. Havarijní stav těchto řadů byl dle sdělení obce  urychlen klimatickými podmínkami, kdy došlo k jeho proděravění. V současné době obec nemá k dispozici zpracovanou projektovou dokumentaci, je ve stadiu jejího zpracovávání.

Vzhledem k absenci projektové dokumentace není bohužel zřejmé jakého rozsahu se rekonstrukce výtlačných řadů týká. Ke stanovení nákladů dle Metodického pokynu pro PRVK nebyly dodány potřebné podklady.

Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem doporučujeme vyhovět požadavku obce na rekonstrukci potrubí a změnu v PRVKu schválit.

3.  Proti posunu realizace  opatření v oblasti zásobování pitnou vodou v rámci časového harmonogramu PRVKu  nemá AQP v zásadě námitky.

AQP však nemůže schválit ani doporučit změnu harmonogramu, protože nemá v současné době od Kraje Vysočina a MZe ČR pokyny, jak ke změnám harmonogramu přistupovat. Schválení tohoto posunu je v kompetenci kraje  a MZe.

## OSOVÁ BITÝŠKA

žadatel : 				obec Osová Bitýška

ZN., DORUČENO DNE :			22.2.2006

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		757 – jen MČ Osová Bitýška

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Čištění odpadních vod

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	Přehledná situace oblasti – kopie z automapy

Str.9,17,18,25 z DSP ČOV Osová Bitýška – intenzifikace a rozšíření

(schéma ČOV, technologická část, investiční náklady) – DUIS s.r.o.Brno

Stanovisko Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko k žádostem obcí Osová Bitýška a Záblatí

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

1.   Požadavek na změnu místa čištění odpadních vod pro MČ Osová Bitýška.

2.   Časový posun realizace navržených opatření.

STANOVISKO AQP K POŽADAVKU:

- Zpracovatel PRVKu nebyl v rámci dotazníkového průzkumu, během zpracování PRVKu ani během jeho projednání obcí informován o požadavku na intenzifikaci stávající kořenové ČOV. Navrhované řešení zpracovatelem PRVKu  v oblasti odvádění a čištění odpadních vod bylo zástupci obce odsouhlaseno.

Navržená rekonstrukce kanalizace v části obce Osová Bitýška a s tím spojené zvýšení koncentrací    znečištění přitékající na stávající kořenovou ČOV vlivem odstranění balastních vod nebo i další zvyšování produkce odpadních vod rozvojem obce by vedlo k tomu, že stávající technologie ČOV nebude vyhovovat platným předpisům. Napojení MČ Osová Bitýška společně s obcí Záblatí a obcí Nové Sady na stávající ČOV ve Velké Bíteši, která  také z důvodu výhledového připojení MČ Velké Bíteše (Janovice, Košíkov) a obce Nové Sady byla navržena k rekonstrukci, při níž bylo navrženo vybudování terciárního  stupně čištění, který by zabezpečil splnění imisních limitů po smísení v toku dle přílohy 3 nařízení vlády 61/2003 Sb.

Z předaných podkladů nelze jakkoliv vyhodnotit správnost návrhu intenzifikace stávající kořenové    ČOV v obci ani posoudit investiční náklady, protože nebyl doložen vlastní návrh intenzifikace ČOV ani  jednotlivé objemy navrhované stavby. Výši pořizovacích nákladů je zpracovatel PRVKu povinen porovnat pouze na základě cen dle Metodického pokynu pro výpočet pořizovací ceny objektů, vydaného MZe v roce 2002.

Předložená koncepce čištění odpadních vod v MČ Osová Bitýška ve spojení s obcí Záblatí na společné intenzifikované stávající ČOV v MČ Osová Bitýška je možná. Jde však o vysoce kompromisní technologické řešení, které může do budoucna vyvolat provozní problémy. Intenzifikovaná ČOV musí splňovat požadavky Nařízení vlády 61/2003 Sb.  a to i při stanovení cílových emisních limitů kombinovaným způsobem dle §6, odst.2.

Při splnění výše uvedených limitů AQP s navrženou změnou souhlasí.

2.  Proti posunu realizace  opatření v oblasti čištění odpadních vod v rámci časového harmonogramu PRVKu  nemá AQP v zásadě námitky.

AQP však nemůže schválit ani doporučit změnu harmonogramu, protože nemá v současné době od Kraje Vysočina a MZe ČR pokyny, jak ke změnám harmonogramu přistupovat. Schválení tohoto posunu je v kompetenci kraje  a MZe.

## ZÁBLATÍ

žadatel : 				obec Záblatí

ZN., DORUČENO DNE :			22.2.2006

POČET ŘEŠENÝCH OBYVATEL :		168

PŘEDMĚT ŽÁDOSTI :	Čištění odpadních vod

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI :	nejsou

PŘIPOMÍNKY, ŽÁDOSTI :

1.   Požadavek na změnu místa čištění odpadních vod .

2.   Časový posun realizace navržených opatření.

STANOVISKO AQP K POŽADAVKU:

- Navrhovaná změna místa čištění odpadních vod je společným technickým problémem předloženým obcí Osová Bitýška. Vyjádření zpracovatele PRVKu pro obec Osová Bitýška je platné i pro obec Záblatí.

2.	Proti posunu realizace  opatření v oblasti čištění odpadních vod v rámci časového harmonogramu PRVKu  nemá AQP v zásadě námitky.

AQP však nemůže schválit ani doporučit změnu harmonogramu, protože nemá v současné době od Kraje Vysočina a MZe ČR pokyny, jak ke změnám harmonogramu přistupovat. Schválení tohoto posunu je v kompetenci kraje  a MZe.