STAVEBNÍ  ZÁMĚR

| Název stavby: | SÚS Havlíčkův Brod – Sklad soli |
| --- | --- |
| Místo stavby: | SÚS Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod |
| Charakter stavby: | Jedná se o výstavbu nové haly na posypovou sůl. V místě původní haly bude vybudována nová dřevostavba na původních základech. |
| Investor: | kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava |
| Správce: | SÚS Havlíčkův Brod |

Předpokládané náklady:  4,5 mil.Kč

Zdůvodnění akce:

Dne 5. ledna 2006 došlo vlivem špatných klimatických a povětrnostních podmínek (velkého spadu sněhu) ke zřícení střechy skladu posypové soli v areálu Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod. Tento sklad posypové soli byl kolaudován v roce 1979 a jeho technický stav před havárií byl velmi špatný. Střecha skladu posypové soli byla laminátová skořepina, místy popraskaná s množstvím děr, které byly provizorně zalepeny asfaltovými pásy. Zděné opěrné zdi s tuhými ocelovými vložkami byly v daném agresivním prostředí na konci životnosti (ocelové vložky byly silně zkorodovány).

Sklad posypové soli (před zřícením) měl kapacitu 1 500 tun soli a bylo v ní uloženo rozhodující množství zásob soli pro Správu a údržbu silnic Havlíčkův Brod. Výstavba nového skladu posypové soli je plánována na kapacitu 2 000 tun soli. Při rozdílné ceně soli tzv. „letní ceně“      (1 940,- Kč/t) a „zimní ceně“ (2 320 Kč/t) je plánovaná minimální úspora ve výši 190 000,- Kč/rok.

Stručný popis stavby:

Na SÚS Havlíčkův Brod bude provedena výstavby nové haly na místě původních základů. Jedná se o dřevostavbu, tj. obvodové stěny i střešní konstrukce dřevěná, krytina těžký izolační pás asfaltový s posypem, dřevěná vrata, vnitřní dřevěné hrázdění. Podlaha asfaltobetonová stávající. Je nutné provést nový jednoduchý rozvod elektřiny po hale, elektropřípojka zůstává stávající.

# Majetkoprávní podmínky: dotčené pozemky jsou ve vlastnictví kraje Vysočina. Ve správě SÚS Havlíčkův Brod, Žižkova 1018, 581 53 Havlíčkův Brod.

Zdroje financování:	rozpočet kraje v roce 2006

Rozložení do dvou splátek a to v roce 2007 a 2008 – SÚS Havlíčkův Brod

# Časový plán:		zpracování projektové dokumentace			04/2006					stavební řízení						04-05/2006

schválení realizace – rozpočet            		03/2006

výběrové řízení					05/2006

zahájení stavby					05/2006

dokončení nové stavby				07/2006

podobná stavba - odkaz

http://www.czechpan.cz/cz/haly_prikl.asp

Trojkloubové haly

Trojkloubové haly Příklad realizace Příklad realizace - Sklad soli SÚS Dvůr Králové Vhodnost konstrukčního řešení se ověřila na stavbě - skladové hale pro uskladnění a expedici kamenné soli pro účely technického posypu cest v zimním období. Investorem byl SÚS v Dvoře Králové. Volba základního materiálu - dřeva se odvíjela od požadavku na odolnost materiálu proti chemickým vlivům soli. Základními stavebními prvky bylo dřevo a nerezové spojovací komponenty. Hala má rozpon 12,6m a výšku v hřebeni 8,2m, celková délka haly 28,3m. V podélném směru jsou rámy po 5,6 m. Opláštění je provedeno z prken vodorovně natloukaných na svislé sloupky po 1,3m. V podélných stěnách jsou umístěna okna pro prosvětlení haly.Vjezdová vrata ve štítových stěnách. Trojkloubové haly ¦ Příklad realizace

| Produkt. leták (pdf, 152 kB) |  |
| --- | --- |