ZK-02-2008-69, př. 1

počet stran: 8

Posouzení krajského úřadu ke změnám PRVKUKu

| Žadatel Okres | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Útěchovice pod Stražištěm Pacov | Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou včetně časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je uvedeno, že zásobování vodou je vyřešeno a v dalším období se předpokládá běžná údržba vodovodu – výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. Významnější výstavba vodovodní sítě nebo její rekonstrukce se nepředpokládá. Obec ve své žádosti uvádí, že kapacita prameniště a vrtu v období dlouhotrvajícího sucha nepostačuje k pokrytí potřeb a nedostačuje ani pro další rozvoj obce. Hlavní řád není vybaven žádným hydrantem, sekčním šoupětem, není možné řad odkalovat ani odvzdušňovat.. Obec má 123 obyvatel. Doplnění technického řešení v rozvoji vodovodů ve výhledovém období spočívá v rekonstrukci stávajícího vrtu a vodojemu (vybudování odkyselovací stanice, chlorace atp.). Předpokládá se vyhledání a vybudování nového vodního zdroje vody pro posílení dodávky vody do veřejného vodovodu. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je v období 2008 – 2013. Předpokládaná výše nákladů na rekonstrukci včetně nového vodního zdroje je 6 500 tis. Kč. Jedná o doplnění opatření a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že není v PRVKUK navrženo žádné opatření, lze se změnou souhlasit. |
| Obec Číhalín Třebíč | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou | V PRVKUK je uvedeno, že stávající stav zásobení pitnou vodou v obci není vyhovující, obec bude napojena přes redukční ventil na nový zásobovací řad skupinového vodovodu, který zásobuje severozápadní oblast okresu Třebíč. Dále je plánována celková rekonstrukce vodovodních rozvodů v obci. Ve vymezení zdrojů vody pro účely úpravy na pitnou vodu je uvedeno, že pro obec se uvažuje s náhradou místního zdroje napojením na oblastní vodovod Třebíč, povrchový zdroj Mostiště. Vlastníkem i provozovatelem veřejného vodovodu v obci je nově obec Číhalín. Obec má 185 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že stávající stav v zásobení vodou je nevyhovující z důvodu vyšší koncentrace dusičnanů, která se pohybuje v rozmezí 55 – 59 mg/l. Obec si nechala zpracovat hodnocení zdravotních rizik na zvýšené koncentrace dusičnanů, z které vyplývá, že při splnění navržených opatření příjem pitné vody s koncentrací do 60 mg/l nevyvolá ohrožení veřejného zdraví. Obec plánuje vyřešit problém úpravnou vody snižující koncentraci dusičnanů v pitné vodě. Obec i nadále počítá s využitím stávajícího místního zdroje. Změna technického řešení spočívá v realizaci úpravny vody snižující obsah dusičnanů v pitné vodě a tím zachování stávajícího místního zdroje podzemní vody. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření období je v období 2008 – 2009. Předpokládaná výše nákladů na úpravnu vody činí 400 tis. Kč. Jedná o změnu technického řešení vodního zdroje pro obec v době platnosti PRVKUK. I přesto, že je v PRVKUK navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. |
| Obec Mnich Pelhřimov | Doplnění technického řešení - v oblasti zásobování pitnou vodou včetně časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je uvedeno, že zásobování pitnou vodou je vyřešeno a v dalším období se předpokládá běžná údržba vodovodu – výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. Významnější výstavba vodovodní sítě nebo její rekonstrukce se nepředpokládá. Obec ve své žádosti uvádí, že v některých obdobích roku se projevuje pokles vydatnosti vodního zdroje a tím dochází k výpadkům v zásobování obyvatel. Je proto třeba vyřešit posílení stávajícího vodního zdroje rekonstrukcí některých stávajících studní, případně vybudováním nového vodního zdroje. Obec má 238 obyvatel. Doplnění technického řešení v rozvoji vodovodů ve výhledovém období spočívá v rekonstrukci některých studní. Případně se předpokládá vyhledání nového vodního zdroje vody pro posílení dodávky vody do veřejného vodovodu. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je v období 2008. Předpokládaná výše nákladů je 750 tis. Kč. Jedná o doplnění opatření a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že není v PRVKUK navrženo žádné opatření, lze se změnou souhlasit. |
| Obec Pavlov Jihlava | Změna technického řešení -v oblasti zásobování pitnou vodou v místních částech Bezděkov a Stajiště a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je doporučeno pro místní část Bezděkov i Stajiště stejné řešení a to, vyhledat nový centrální zdroj, který pokryje potřebu obyvatel v obci. Tlak bude zajištěn AT stanicí. Obec má 419 obyvatel, z toho Bezděkov 39 obyvatel a Stajiště 33 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že obec Pavlov má vybudovány 2 nové vrty jako budoucí zdroje pitné vody pro místní části Bezděkov a Stajiště. Voda z vrtů však vyžaduje úpravu, aby splnila ukazatele pro pitnou vodu (Ra, pH, Fe a Mn). Změna technického řešení je v obou místních částech Bezděkov a Stajiště stejná a spočívá ve vystrojení vrtů, dále ve vybudování výtlačného potrubí z vrtu do vodojemu, vodojemu s úpravnou vody a rozvodných řadů po obci. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je v období 2008. Předpokládaná výše nákladů je 6 400 tis. Kč. Jedná o změnu technického řešení a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. |
| Obec Vysoká Havlíčkův Brod | Změna technického řešení - v oblasti zásobování pitnou vodou a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je uvedeno, že stávající stav zásobování pitnou vodou je vyhovující, do budoucna nejsou navrženy žádné změny. Obec žádá o doplnění v popisu stávajícího stavu. V osadě Čistá není vybudován veřejný vodovod. V osadě Nový Svět je vybudován veřejný vodovod, zdroj studna (vydatnost 0,05 l/s), akumulační nádrž 3m3 s AT stanicí. Dále ve své žádosti uvádí, že v jejich obci dochází k rozvoji bytové výstavby , v roce 2007 měla obec 152 obyvatel (v PRVKUK je uvedeno pro rok 2005 obyvatel 86). V roce 2007 navíc došlo k poklesu vydatnosti vodního zdroje z 0,19 l/s na 0,13 l/s (byl nutný dovoz vody do vodojemu). V roce 2006 byl nad obcí zajištěn průzkumný vrt s vydatností do 0,5 l/s. Změna technického řešení spočívá ve vystrojení vrtu, který bude sloužit jako zdroj podzemní vody, napojení vrtu výtlačným řadem do vodojemu, Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je v období 2008. Předpokládaná výše nákladů je 2 437 tis. Kč. Jedná o změnu technického řešení a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že není v PRVKUK navrženo žádné opatření, lze se změnou souhlasit. |
| Obec Květinov Havlíčkův Brod | Změna technického řešení - v oblasti zásobování pitnou vodou pro místní část Květinov a Kvasetice a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK není pro místní část Kvasetice navrženo žádné opatření v oblasti zásobování pitnou vodou. Pro místní část Květinov je doporučeno vybudovat veřejný vodovod a napojit místní část Květinov na vodovod Radňov, ale v následující kapitole je uvedeno, že pro obec Květinov se uvažuje s napojením na SV Želivka – Podmoklany. Obec má celkem 228 obyvatel (dle PRVKUK 203 obyvatel). Obec ve své žádosti uvádí, že sousední obec Michalovice má vodovod po rekonstrukci, jejich zdroj vody je kapacitně značně přebytkový a po úpravě ve vodojemu odpovídá požadavkům na kvalitu pitné vody. Současně s napojením místní části Květinov bude na veřejný vodovod obce Michalovice napojena i místní část Kvasetice a osada Svitalka. Změna technického řešení spočívá v napojení obce Květinova na veřejný vodovod obce Michalovice. V rámci napojení Květinova bude provedeno napojení místní části Kvasetice a osada Svitalka. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je v období 2010. Předpokládaná výše nákladů je 7 182 tis. Kč. Jedná o změnu technického řešení a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. |
| Obec Michalovice Havlíčkův Brod | Změna technického řešení - v oblasti zásobování pitnou vodou pro obec Michalovice v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je navrženo opatření v oblasti zásobování pitnou vodou pro obec Michalovice v době platnosti PVRKUK, které spočívá z důvodu nevyhovující kvality vody ve zdroji v napojení obce na přivaděč skupinového vodovodu Želivka – Podmoklavy. Obec má 129 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že po vybudování úpravny vody je již kvalita vody stabilní, navíc je podíl dusičnanů jen mírně nadlimitní. Studny, které zásobují obec jsou velmi vydatné a v záloze má obec navíc vrt, který nemá zvýšený podíl dusičnanů. Vzhledem ke stabilní kvalitě vody je možné rozšířit zásobování pitnou vodou z vodního zdroje Michalovice i pro zásobování obce Květinov. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je v období 2009 - 2010. Předpokládaná výše nákladů je 300 tis. Kč. Jedná o změnu technického řešení v době platnosti PRVKUK. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. |
| Obec Kozlov Jihlava | Změna technického řešení - v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Kozlov pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod navrženo vybudování nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sběračem odváděny na novou ČOV, na kterou budou napojeny obce Kozlov, Vysoké Studnice, Velký Beranov a Nové Domky. Alternativně je možné napojení kanalizačním sběračem na ČOV Luka nad Jihlavou. Obec má 450 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že zastupitelstvo obce schválilo výstavbu splaškové kanalizace. Splašky budou odváděny sběračem na novou ČOV, která bude sloužit pouze obci Kozlov. Alternativně je možné napojení kanalizačním sběračem na ČOV Luka nad Jihlavou. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK, která je vyvolána změnami v obcích Velký Beranov a Vysoké Studnice. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření do konce roku 2014. Předpokládaná výše nákladů je 20 500 tis. Kč. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Vysoké Studnice Jihlava | Změna technického řešení - v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Vysoké Studnice pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod navrženo vybudování nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou gravitačně svedeny na ČOV Kozlov. Vzhledem ke změně koncepce řešení likvidace odpadních vod předpokládá se zrušení stávající ČOV. Alternativně je možné napojení kanalizačním sběračem na ČOV Luka nad Jihlavou. Obec má 339 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že se předpokládá výstavba nové splaškové kanalizace. Splašky budou odváděny sběračem na novou ČOV, která bude sloužit pouze obci Vysoké Studnice. Alternativně je možné napojení kanalizačním sběračem na ČOV Luka nad Jihlavou. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK vyvolanou připravovanými změnami v obcích Kozlov a Velký Beranov. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření do konce roku 2014. Předpokládaná výše nákladů je 21 120 tis. Kč (dle PRVKUK). I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Velký Beranov Jihlava | Změna technického řešení - v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Velký Beranov pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod navrženo vybudování nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V lokalitě Nové Domky je rovněž navržena výstavba nové splaškové kanalizace. Odpadní vody budou odvedeny z Nových Domků přečerpáním do Velkého Beranova a odtud budou odvedeny kanalizačním sběračem na ČOV Kozlov. Obec má 1192 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že zastupitelstvo obce předpokládá výstavbu nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody a na tuto kanalizaci bude napojena nová oddílná kanalizace z Nových Domků. V obci Velký Beranov bude vybudována samostatná ČOV. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK vyvolanou připravovanými změnami v obcích Kozlov a Vysoké Studnice. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření do konce roku 2014. Předpokládaná výše nákladů je 65 000 tis. Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze hledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Krasonice Telč | Změna technického řešení - v oblasti zásobování pitnou vodou a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK není pro obec Krasonice navrženo žádné opatření v oblasti zásobování pitnou vodou. Je uvedeno, že stávající systém zásobení obyvatel pitnou vodou je vyhovující. Obec má celkem 237 obyvatel . Obec ve své žádosti uvádí, že stávající systém zásobení pitnou vodou je nevyhovující z důvodu překročení limitů železa a manganu ve vodě. V oblasti zásobování pitnou vodou je pro obec navrženo technické opatření, které spočívá v rekonstrukci technologie úpravny vody. Změna technického řešení spočívá v doplnění technického opatření na úpravně vody. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření období 2008. Předpokládaná výše nákladů je 1 162 tis. Kč. Jedná o změnu technického řešení a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. |
| Obec Kojčice Pelhřimov | Doplnění technického řešení - v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK a změna technického řešení v oblasti odkanalizování a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Kojčice uvedeno, že se předpokládá běžná údržba vodovodu a v nové zástavbě se předpokládá rozšíření rozvodných řadů o cca 210 m. Pro oblast odkanalizování v PRVKUK uvedeno, že se předpokládá rozšíření kanalizačního systému o dalších 200 m splaškové kanalizace v jižní části obce. V delším časové horizontu se předpokládá doplnění jednotné kanalizace a převedení odpadních vod na navrhovanou ČOV. Celková délka navrhovaných stok jednotné kanalizace je cca 1375 m. Obec má celkem 306 obyvatel, předpokládá se nárůst na 350 obyvatel (v PRVKUK je uvedeno 279 obyvatel). Obec ve své žádosti uvádí, že technické řešení stávajícího způsobu zásobení pitnou vodou je nevyhovující. Je navrženo vybudování AT stanice u stávajícího zdroje a oddělení systémů zásobování ZD a obce spolu se zřízením samostatného výtlaku ze stávajícího vrtu do vodojemu Kojčice. Dále se předpokládá rozšíření vodovodní sítě o cca 1200 m. Pro oblast odkanalizování obec navrhuje vybudování mechanicko biologické ČOV. Předpokládá se vybudování splaškové kanalizační sítě v délce cca 2900 m s využitím stávajících splaškových řadů a dobudování dalších 800 m oddílné kanalizace. Doplnění spočívá v technických opatřeních v oblasti zásobování pitnou vodou a rozšíření vodovodní sítě. Změna technického řešení spočívá ve vybudování splaškové kanalizace místo navrhované jednotné kanalizace. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření do roku konce 2014. Předpokládaná výše nákladů je pro vodovod 2 217 tis. Kč a pro odkanalizování 10 579 tis Kč., ČOV 4 094 tis. Kč. Jedná o doplnění a změnu technického řešení a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. |
| Obec Javorek Nové Město na Moravě | Změna technického řešení -v oblasti zásobování pitnou vodou a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK uvedeno, že obec má vybudovaný veřejný vodovod a na způsobu zásobování není třeba nic měnit. Obec má 106 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že jejich předchůdci mylně zaměnili jednoúčelovou přípojku pro podnikatelský subjekt za veřejný vodovod. Obec Javorek nemá vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem vody pro obec se předpokládá studna, která je v majetku ZD. Předpokládá se odkup této studny do majetku obce, voda ze studny bude vedena do vodojemu s úpravnou a odtud samospádem do obce. Po obci budou vybudovány dva vodovodní řady. Obec předpokládá v rámci výstavby vodovodních řadů i vybudování oddílné kanalizace s využitím jednoho výkopu. Změna technického řešení spočívá ve výstavbě vodojemu s úpravnou, vodovodních řadů a oddílné kanalizace. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření období 2008 - 2009. Předpokládaná výše nákladů je celkem 6 700 tis. Kč. Jedná o změnu technického řešení a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. |
| Obec Obyčtov Žďár nad Sázavou | Doplnění technického řešení -v oblasti zásobování pitnou vodou a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK uvedeno, že obec má vybudovaný veřejný vodovod a na způsobu zásobování není třeba nic měnit. Obec má 389 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v některých kapitolách je chybně uveden název jejich obce. Dále v popise stávajícího stavu není uveden další vodojem o objemu 100 m3. Pro rozvoj vodovodů ve výhledovém období je třeba doplnit, že ve výhledovém období je nutno provést rekonstrukci zastaralých částí vodovodních řadů a vyhledání nového zdroje vody pro posílení vydatnosti stávajících studní. Stávající vodní zdroj – vrt HV-1-95 obsahuje zvýšené hodnoty manganu a železa, používá se jen zcela výjimečně. Ostatní zdroje v letních měsících nestačí pokrýt potřebu vody. Doplnění technického řešení spočívá v rekonstrukci vodovodní sítě po obci, vyhledání dalšího vodního zdroje v pramenní oblasti obce. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření období 2008 - 2009. Předpokládaná výše nákladů celkem je 3 070 tis. Kč. Jedná o změnu technického řešení a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. |
| Obec Senožaty Humpolec | Změna technického řešení - v oblasti v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro místní část Senožaty pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod navržena postupná rekonstrukce kanalizačních stok v délce 570 m. Místní část má 629 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že mimo předpokládanou postupnou rekonstrukci kanalizačních řadů v délce 570 m, navrhuje rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod. Tímto technickým opatřením dojde ke snížení vypouštěného zbytkového znečištění zvláště dusíkatého. ČOV se nachází v bezprostřední blízkosti vodárenské nádrže Želivka. Jedná o změnu technického opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření 2008 – 2009. Předpokládaná výše nákladů je 2 500 tis. Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, ale vzhledem ke všem skutečnostem, lze se změnou souhlasit. |
| Obec Bory Velké Meziříčí | Změna technického řešení - v oblasti zásobování pitnou vodou a v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro místní část Dolní Bory a Místní část Horní Bory pro oblast zásobování pitnou vodou navrženo napojení na vodojem Cyrilov na vodovodním přivaděči Mostiště – Žďár nad Sázavou. Pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod je uvažováno pro místní část Dolní Bory s výstavbou nové jednotné kanalizace. Kanalizace bude svedena na stávající ČOV. Na ČOV se nepředpokládá žádné opatření. Pro místní část Horní Bory je uvažováno s výstavbou nové jednotné kanalizace. Kanalizace bude svedena na stávající ČOV. Místní část Horní Bory má 346 obyvatel a místní část Dolní Bory má 369 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v oblasti zásobování pitnou vodou po posouzení všech možností, zvolila možnost vlastního zdroje pitné vody. Jako vlastní zdroj pitné vody bude využit jeden ze tří průzkumných vrtů. Dle hydrogeologického průzkumu je vydatnost pro potřeby obce dostatečná. V blízkosti vrtu bude vybudován vodojem 2x50m3. V obci bude vybudována vodovodní síť včetně přívodního řadu. V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod dojde v obci k dostavbě kanalizačních stok v místní části Dolní Bory a úplnému odkanalizování místní části Horní Bory. V obci je navržena kombinovaná síť, stávající stoky napojené na ČOV jsou vybudovány jako jednotné, nově budované budou ryze splaškové. Místní část Horní Bory bude svedena na čerpací stanici, odtud budou odpadní vody přečerpávány do gravitační stoky vedoucí na ČOV. Na ČOV budou realizována intenzifikace biologické části technologické linky – nízko zatížený aktivační systém s biologickou nitrifikací a denitrifikací. Jedná o změnu technického opatření v době platnosti PRVKUK, v oblasti zásobování pitnou vodou o změnu zdroje pitné vody, v oblasti odkanalizování o změnu tyku kanalizace a doplnění opatření u ČOV. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření pro oblast zásobování pitnou vodou 2009 – 2011, pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod 2008 – 2010. Předpokládaná výše nákladů je pro oblast zásobování pitnou vodou 30 812 tis. Kč, pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod 32 710 tis. Kč.. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, ale vzhledem ke všem skutečnostem lze se změnou souhlasit. |
| Obec Věžnička Jihlava | Změna technického řešení - v oblasti zásobování pitnou vodou a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Věžnička uvedeno, že obec nemá dosud vybudovaný veřejný vodovod. Stávající stav zásobení obyvatel není vyhovující, doporučuje se proto napojení obce na vodojem Polná, součást skupinového vodovodu Polná – Dobronín. Obec má celkem 119 obyvatel . Obec ve své žádosti uvádí, že část obce je zásobena pitnou vodou z vodovodu Dobrosev a.s., který zajišťuje zásobování pitnou vodou pro část obce. Vodovod po obci je ve vlastnictví obce a byl vybudován v roce 2006 v rámci I. etapy, v rámci této etapy byla provedena i studna. Připravuje se II. etapa rozšíření vodovodní sítě v obci. Zdrojem vody pro obec je studna v k.ú. Ždírec. Jedná o změnu technického opatření v době platnosti PRVKUK v oblasti zásobování pitnou vodou o změnu zdroje pitné vody. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření 2009 – 2010 Předpokládaná výše nákladů je 2 000 tis. Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. |

| Obec Římov Třebíč | Změna technického řešení - v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Římov uvedeno, že současný technický stav kanalizace je nevyhovující. Proto je v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny do centrální jímky a odtud čerpány výtlakem na ČOV Rokytnice nad Rokytnou. Obec má celkem 402 obyvatel . Obec ve své žádosti uvádí, že obec Rokytnice nad Rokytnou již v současné době řeší výstavbu ČOV a nepředpokládají s napojení obce Římov. Navržená kapacita ČOV Rokytnice nad Rokytnou napojení obce Římov neumožňuje. V urbanistické studii, kterou má obec Římov zpracovanou, je uvedena samostatná ČOV. Samostatná ČOV pro obec Římov je z finančního hlediska výhodnější, než čerpání na ČOV Rokytnice nad Rokytnou. Jedná o změnu technického opatření v době platnosti PRVKUK v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod. Jedná se o změnu koncepce likvidace odpadních vod. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření okolo konce roku 2014. Předpokládaná výše nákladů je 34 000 tis. Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Čáslavice Třebíč | Změna technického řešení - v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod a doplnění časového harmonogramu v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Čáslavice uvedeno, že současný technický stav kanalizace je nevyhovující. Proto je v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. Obec má celkem 578 obyvatel . Obec ve své žádosti uvádí, že nově pořízená studie „Kanalizace a ČOV v obci Čáslavice“ prokázala ekonomickým rozborem výhodnost návrhu jednotné kanalizační sítě oproti původně navrhovanému řešení oddílné kanalizace. Jedná o změnu technického opatření v době platnosti PRVKUK v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod. Jedná se o změnu typu kanalizace ze splaškové na jednotnou. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření do konce roku 2014. Předpokládaná výše nákladů je 46 400 tis. Kč. I přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze se změnou souhlasit. |