3.5 Energie větru

Vítr patří k nevyčerpatelným (obnovitelným) zdrojům energie a také k  nejstarším využívaným zdrojům energie. Vítr vzniká nerovnoměrným ohříváním vzduchu a zemského povrchu. Pro potřeby větrné energetiky jsou nejdůležitějšími údaji směr a rychlost větru - ta je často ovlivňována členitostí zemského povrchu. V kraji Vysočina se však energie větru historicky příliš nevyužívala, neboť zde nebyly nejvhodnější podmínky pro v dané době existující technologie.

Větrné elektrárny (VE) je nutno z energetického hlediska hodnotit jako zdroj výroby elektřiny, který je závislý  na vnějších vlivech (dostatečná síla větru) a nutnost zabezpečit dodávky elektrické energie v momentě výpadku VE záložním zdrojem. Především tento fakt – potřeba záložních zdrojů elektrické energie – může představovat pro energetickou soustavu ČR závažný problém v případě masivního rozvoje výstavby VE, který by významně přesáhl hranici 1000 MW instalovaného výkonu (dnes je v ČR instalovánío 130 MW ve větrných elektrárnách).

Realizace výstavby větrných elektráren přináší některá rizika, a to zejména v oblasti ochrany rázu krajiny. Větrné elektrárny vzhled krajiny zcela jistě ovlivňují. Určité riziko v podobě negativního dopadu na cestovní ruch a pokles cen nemovitostí v blízkosti větrných elektráren tak reálně existuje.

I přesto je větrná energetika ve světovém i evropském měřítku nejrychleji se rozvíjecím oborem využívajících obnovitelných zdrojů, když instalovaný výkon větrných elektráren se za posledních 10 let zvýšil desetkrát.

Obr. 3.5.1: Větrná mapa ČR s rozdělením území dle intenzity proudění větru – mapa je nesprávná, ÚFA má novou

Pozitiva:

+ výroba el. energie z obnovitelného zdroje

+ decentralizovaná výroba energie

+ nezávislost na dodávkách paliva z rizikových teritorií

+ krátkodobě největší růstový potenciál (300 – 400 strojů o výkonu 2-3 MW vyrobí 2,5 TWh elektřiny, které dnes vyrábíme ve vodních elektrárnách)

+ aktuálně nejlevnější elektřina ze všech druhů OZE (srovnatelná cena s elektřinou vyráběnou z uhlí)

+ vyhlídky na další relativní snižování ceny (vítr je a vždycky bude zadarmo)

Negativa:

- zásah do krajinného rázu

- nestabilní dodávka el. energie do soustavy (s rozvojem technologií a rostoucí disponibilitou vliv klesá)

- nárazové zatížení elektrizační soustavy

- ekonomická neefektivnost (bez existence tzv. zelených bonusů nerealizovatelné) – vzhledem k tomu, že toto platí pro OZE obecně, ale pro nejlevnější elektřinu z větru nejméně, doporučuji vypustit)

3.5.1 Technologie pro využití větrné energie

Nejnovější technologický pokrok ve vývoji větrných elektráren je dokladován těmito skutečnostmi:

Využitelnost větrných elektráren se celosvětově pohybuje od 10 do 40%, s tím, že 10% platí pro nejstarší technologie. U nejmodernějších strojů světových renomovaných výrobců (Vestas, Enercon, Gameta, WinWind, Repower, GE, …) dosahuje využitelnost ve standardních  klimatických podmínkách ČR  25 - 30 %, což zajišťuje větrné energetice pozici nejlevnějšího energetického zdroje v rámci OZE již dnes cenově srovnatelného s výrobou elektřiny z uhlí ve velkých uhelných elektrárnách.

Navíc je zřejmé, že vzhledem k nulové ceně větru a naopak rostoucím cenám stále vzácnějšího (nenávratně ubývajícího) hnědého uhlí  se bude tato relace vyvíjet stále příznivěji ve prospěch větrné energetiky.

Větrné elektrárny v kraji Vysočina

V kraji Vysočina produkují elektřinu čtyři velké VE, které stojí na katastrálním území obce Pavlov v okrese Jihlava. Dvě z těchto VE disponují instalovaným výkonem 2 MW a další dvě 0,85 MW. Jedna malá VE se nachází na katastru místní části Větrného Jeníkova – Ústí. Počátkem roku 2008 byla v lokalitě u obce Kámen v okrese Havlíčkův Brod postavena větrná elektrárna s celkovým instalovaným výkonem 2 MW. Celkem je v kraji Vysočina 7 (z energetického hlediska) významných VE.

Na území kraje Vysočina je pak možné identifikovat několik malých větrných strojů s výkony do 1 000 W, profesionální nebo amatérské výroby.

Tab. 3.5.1: Přehled větrných elektráren v kraji Vysočina (k 1. 6. 2008)

| Název výrobny | Obec | Okres | Celkový instalovaný výkon (MWe) |
| --- | --- | --- | --- |
| Větrná elektrárna Kámen u Habrů | Kámen | Havlíčkův Brod | 2 |
| 2x VE 850 kW Pavlov | Pavlov | Jihlava | 1,7 |
| Pavlov | Pavlov | Jihlava | 4 |
| Větrná elektrárna Šeborov | Uhřínov | Žďár nad Sázavou | 0,01 |
| Malá větrná elektrárna | Cikháj | Žďár nad Sázavou | 0,005 |

Pramen: Energetický regulační úřad

3.5.2 Kritéria pro výběr vhodných lokalit

Základní a nejdůležitější podmínkou pro možné využití lokality je dostatečná větrná kapacita. Ta by měla dosahovat pro nejmodernější stroje alespoň 5,7 m/s (ve výšce osy rotoru). Tuto hodnotu lze považovat za technicko-ekonomické minimum. Vybraná lokalita musí splňovat ještě další kritéria:

- VE nelze stavět na území velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných území a na území přírodních parků, v památkově chráněných územích (tj. v rezervacích, zónách a v ochranných pásmech rezervací, zón a vybraných kulturních památek, u kterých bylo ochranné pásmo vyhlášeno);

- v ostatních případech je třeba souhlas orgánu ochrany přírody a krajiny, v některých případech také orgánu státní památkové péče . V těchto případech je třeba řešit:

- výsledky biologického hodnocení nepotvrzující výskyt chráněných či jinak ohrožených druhů, které by mohly být stavbou VE poškozeny či zničeny;

- případy, kdy může umístěním elektrárny dojít k výraznému narušení krajinného rázu;

- případy, kdy může umístěním VE dojít k nepříznivým změnám stavu kulturní památky nebo jejího prostředí anebo je ohroženo zachování nebo společenské uplatnění kulturní památky (§11/odst.2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů);

- případy, kdy je důvod k uplatnění §14/odst.1 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tj. VE by se nacházela v prostředí kulturní památky;

- provoz odpovídá hygienickým normám. Z hlediska potencionální hlučnosti musí být zajištěna dostatečná vzdálenost od obydlí;

- je upřednostňována výstavba větrných farem před jednotlivými větrnými elektrárnami;

- v blízkosti nesmí být překážky bránící laminárnímu proudění větru (stromy, stavby, apod.) Vždy je nutno kvalifikovaně navrhnout umístění VE na lokalitě dle místních podmínek;

- vhodné geologické podmínky (založení stavby a přivedení elektrické přípojky);

- dostupnost pro stavební mechanismy (pro transport jednotlivých dílu VE, zejména pak pro těžké jeřábové soupravy);

- stavba je v souladu se Zákonem o civilním letectví (lokalita mimo ochranné pásmo letišť);

- možnost vlastnictví nebo dlouhodobého pronájmu pozemku;

- vzdálenost elektrického vedení a jeho dostatečná kapacita včetně kapacity trafostanice.

3.5.3 Stanovení potenciálu využití větrné energie pro Vysočinu

Na základě výše uvedených podkladů byla stanovena kategorizace vhodnosti území pro využití větrné energie. Pro kategorizaci byly použity následující předpoklady, které vycházejí z empirických zkušeností a technologických omezení technologií pro využití energie větru (jedná se pouze o využití síly větru ve velkých VE, tzn. nad 40 kW instalovaného výkonu):

rychlost větru			kategorizace             - tyto údaje doporučuji vypustit

< 4 m/s				nevhodné                    protože jsou značně zastaralé

4 – 5 m/s				možné

5 – 6 m/s				vhodné

> 6 m/s				velmi vhodné

Vysočina je v odborné literatuře uváděna jako jedno z míst v ČR, kde je dostatečná větrná kapacita, ale historicky se v kraji energie větru pro její energetické využití nevyužívala. Velká část území je zařazena do kategorie nevhodné pro využití energie větru. Jedná se o:

zastavěná území

vodní lochy

zalesněná území (zde je potenciál – v zahraničí jsou realizovány VE ve vzrostlých lesích)

maloplošná chráněná území

CHKO

Území s cenným krajinným rázem

památkově chráněná území (tj. v rezervace, zóny a ochranná pásma rezervací, zón a vybraných kulturních památek, u kterých bylo ochranné pásmo vyhlášeno)

další plochy jinak omezené pro VE

území sloužící k rekreaci, turistice a odpočinku

Při analýze využitelnosti území se jako vhodné lokality ukazovaly plochy, které jsou však v partiích Žďárských vrchů a Železných hor. Tzn. na území Chráněných krajinných oblastí, kde stavba VE nepřipadá v úvahu. Tímto je vyloučena řada zajímavých lokalit. Některé lokality jsou omezeny blízkostí zástavby, nebo neexistencí rozvodné sítě.

Území kraje Vysočina je převážně tvořeno podhorskými okresy Jihlava, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod a Třebíč. Charakteristickým prvkem této oblasti jsou lesní komplexy nacházející se převážně v nejvyšších nadmořských výškách a zvlněný členitý terén. Lokality vhodné pro ekonomické využití větrné energie je proto nutné hledat v nadmořských výškách nad 600 m n.m. na otevřených kopcích nebo náhorních plošinách. Typickým představitelem takové lokality je severní část katastru obce Pavlov u Stonařova, kde jsou čtyři VE v provozu.

Podle nejnovějších výzkumů Ústavu fyziky atmosféry AV ČR patří Kraj Vysočina na přední místa pokud jde o zásobu větru.

Při členění podle okresů je dokonce okres Třebíč hodnocen jako region s nejvydatnější zásobou větru.

Největší potenciál se nachází v severní části Vysočiny. Toto území je však součástí CHKO Žďárské vrchy. Správa CHKO se v současné době staví jednoznačně negativně k výstavbě VE v CHKO a dokonce tento postoj aplikuje i na lokality vně CHKO, které leží v blízkosti hranice CHKO – poznámka: pokud není součástí CHKO ani v jeho bezprostřední blízkosti (do 1 km), není důvod pro takový přístup. Pak by nemohlo existovat nic, co by bylo možno vidět z území CHKO.

# Text boxes

Připomínky Ing. Josefa Sedláka / ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

ZK-05-2008-88, př. 2a

počet stran: 4