ZK-02-2009-55, př. 2

počet stran: 2

Posouzení krajského úřadu ke změnám PRVKUKu

| Žadatel Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Leskovice Pelhřimov | Dílčí změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Leskovice uvedeno, že v obci se předpokládá výměna stávajícího potrubí z azbestocementu. S novými zdroji se neuvažuje. Obec Leskovice má 96 obyvatel. Obec Leskovice uvádí, že v jímané vodě je vyšší obsah dusičnanů, který překračuje stanovenou normu. Obec má udělené opatření vydané Krajskou hygienickou stanicí. Obec uvažuje s vybudováním nového vodního zdroje vody za účelem vyřešení problému s kvalitou vody v ukazateli dusičnany. Jedná o dílčí změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009. Vzhledem ke všem skutečnostem a s ohledem ke stanovisku Ministerstva zemědělství odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyzve obec k doplnění podané žádosti. |
| Obec Martinice u Onšova Pelhřimov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou a změna technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Martinice u Onšova uvedeno: Pro oblast zásobování pitnou vodou, že vzhledem k počtu trvale bydlících obyvatel a velikosti místní části se předpokládá nadále zásobování z domovních studní. Pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod, že v obci je pouze dešťová kanalizace. Obec nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť, odpadní vody jsou zachycovány do bezodtokových jímek, odkud jsou vyváženy na ČOV Košetice nebo jsou zaústěny přes domovní septiky přímo do Martinického potoka. Vzhledem k velikosti místní části a počtu obyvatel se předpokládá likvidace odpadních vod stávajícím způsobem případně výstavbou domovních ČOV. Místní část Martinice u Onšova má 36 obyvatel, který se příležitostně zvyšuje o 21 rekreantů. Obec Martinice u Onšova ve své žádosti uvádí, že požaduje změnu PRVKUK a to následovně: Pro oblast zásobování pitnou vodou se pro místní část Martinice u Onšova uvažuje se stavbou nového vodovodu, který bude napojen na stávající vodovod obce Chyšné. Pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod se v místní části uvažuje s výstavbou veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2009 – 2014. Vzhledem ke všem skutečnostem a s ohledem ke stanovisku Ministerstva zemědělství odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyzve obec k doplnění podané žádosti. |

| Obec Hodov Třebíč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Hodov uvedeno, že je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. Obec Hodov má 306 obyvatel. Obec Hodov ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu: V obci Hodov je uvažováno s výstavbou s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V obci bude vybudována čerpací stanice odpadních vod, která bude výtlačným potrubím přečerpávat odpadní vody do kanalizačního systému a ČOV městyse Budišov. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti do konce roku 2014. Vzhledem ke všem skutečnostem a s ohledem ke stanovisku Ministerstva zemědělství odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyzve obec k doplnění podané žádosti. |
| --- | --- | --- |
| Obec Eš Pacov | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Eš uvedeno, že v obci se předpokládá likvidace splaškových vod individuálním způsobem (domovní mikročistírny, jímky na vyvážení). Obec Eš má 51 obyvatel. Obec Eš ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu: V obci se předpokládá výstavba jednotné kanalizace a ČOV. Možno využít extenzivních systémů čištění (biologické rybníky, kořenová ČOV, umělý mokřad). Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2011 – 2014. Vzhledem ke všem skutečnostem a s ohledem ke stanovisku Ministerstva zemědělství odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyzve obec k doplnění podané žádosti. |
| Obec Vysoká Lhota Pacov | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Vysoká Lhota uvedeno, že v obci vzhledem k velikosti a počtu trvalé bydlících obyvatel se předpokládá likvidace odpadních vod stávajícím způsobem, případně výstavbou domovních ČOV. Obec Vysoká Lhota má 26 obyvatel. Obec Vysoká Lhota ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu: V obci se předpokládá výstavba jednotné kanalizace a ČOV. Možno využít extenzivních systémů čištění (biologické rybníky, kořenová ČOV, umělý mokřad). Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření dle žádosti období 2010 – 2014. Vzhledem ke všem skutečnostem a s ohledem ke stanovisku Ministerstva zemědělství odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyzve obec k doplnění podané žádosti. |