ZK-04-2009-66, př. 1

počet stran: 5

Posouzení krajského úřadu ke změnám PRVKUKu

| Žadatel Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Růžená Jihlava | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Růžená pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že současný technický stav kanalizace v obci je vyhovující a proto je uvažováno pouze s výstavbou ČOV. Stávající biologický rybník bude sloužit jako terciární dočištění odpadních vod. Obec má 315 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že má zájem vybudovat novou splaškovou kanalizaci odvádějící pouze splaškové vody na novou obecní mechanicko–biologickou ČOV. Svoji žádost o změnu PRVKUK obec odůvodňuje tím, že stávající kanalizací protéká velké množství balastních vod a v dolní části je tvořena zatrubněným Čenkovským potokem. Stávající kanalizace bude sloužit nadále pouze jako dešťová kanalizace. Obec Růžená ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu, která spočívá ve změně navrženého technického opatření: Navrhuje se vybudování splaškové kanalizace a nové obecní mechanicko–biologické ČOV. Ministerstvo zemědělství požaduje doplnit podklady týkající se rekonstrukce stávající kanalizace a poté vydá stanovisko. K tomu se uvádí, že požadavek ministerstva bude řešen až při zpracování projektové dokumentace. PRVKUK je koncepční materiál a koncepce čištění odpadních vod je navrženým řešením zachována. Oddělením balastních a splaškových vod bude zajištěna lepší ochrana povrchových vod ve vodním toku a bude zajištěna vyšší účinnost ČOV. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012 – 2013. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Hořepník Pelhřimov | Dílčí změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění úpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Hořepník pro oblast odkanalizování a čištění uvedeno, že obec má komplexně vyřešeno odvádění a čištění odpadních vod. Předpokládají se pouze drobné opravy a udržovací práce. Obec Hořepník má 631 obyvatel. Obec Hořepník ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu, která spočívá ve změně navrženého technického opatření: Navrhuje se rekonstrukce a intenzifikace stávající ČOV Hořepník. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2009 – 2012. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Martinice u Onšova Pelhřimov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Martinice u Onšova pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že vzhledem k počtu trvale bydlících obyvatel a velikosti místní části se předpokládá nadále zásobování z domovních studní. Obec Martinice u Onšova má 36 obyvatel, který se příležitostně zvyšuje o 21 rekreantů. Obec Martinice u Onšova ve své žádosti uvádí, že požaduje změnu PRVKUK a to následovně: Pro oblast zásobování pitnou vodou se pro místní část Martinice u Onšova uvažuje se stavbou nového vodovodu, který bude napojen na stávající vodovod obce Chyšné. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2009 – 2014. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Město Světlá nad Sázavou Světlá nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro město Světlá nad Sázavou, místní část Radostovice pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že je navrhována individuální likvidace odpadních vod. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Místní část Radostovice má 73 obyvatel. Město Světlá nad Sázavou pro místní část Radostovice žádá o následující změny: V místní části Radostovice bude vybudována nová splašková kanalizace. Odpadní vody budou odváděny kanalizačním sběračem na ČOV v obci Dolní Město. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010 – 2011. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Dolní Město Světlá nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Dolní Město pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že v severovýchodní části obce je stávající kanalizace pouze dešťová, proto se navrhuje výstavba nové kanalizace, odvádějící pouze odpadní vody. Pro kanalizaci v ostatních částech se nenavrhují žádná opatření. Stávající kořenová ČOV vyhovuje požadavkům daným nařízení vlády pro danou velikostní kategorii, v obci bude vybudována druhá ČOV. Obec Dolní Město má 679 obyvatel. Obec Dolní Město žádá o následující změny: Současná situace s čištěním odpadních vod je podstatně odlišná od data zpracování PRVKUK. Kořenová ČOV není schopna plnit stanovené limity pro vypouštění odpadních vod. Bude vybudována nová mechanicko–biologická ČOV, na kterou bude napojena místní část města Světlá nad Sázavou – Radostovice. Technický stav stávající kanalizace je nevyhovující. Navrhuje se vybudování nové splaškové kanalizace v obci. Stávající jednotná kanalizace bude využita ve dvou lokalitách nové zástavby. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti období v 2010 – 2012. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Leskovice Pelhřimov | Dílčí změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou a dílčí změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Leskovice uvedeno pro oblast zásobování pitnou vodou, že v obci se předpokládá výměna stávajícího potrubí z azbestocementu. S novými zdroji se neuvažuje. Pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod je v popisu současného stavu uvedeno, že celá kanalizační síť je rozdělena do jednoho povodí, jehož hlavní stoka je zaústěna do mechanicko–biologické ČOV. V navrženém řešení je uvedeno, že odkanalizování obce je vyřešeno. Předpokládá se rekonstrukce části systému do velikosti 10 % stávající sítě. Obec Leskovice má 96 obyvatel. Obec uvádí, že odkanalizování a čištění odpadních vod obce je skutečnosti pomocí dvou malých ČOV – zemních filtrech. Vzhledem k délce provozu obou čistíren je třeba provést jejich rekonstrukci. Obec Leskovice dále uvádí, že v jímané vodě je vyšší obsah dusičnanů, který překračuje stanovenou normu. Obec má udělené opatření vydané Krajskou hygienickou stanicí. Původně navržené řešení napojení obce na skupinový vodovod Kamenice–Božejov–Nová Cerekev není možné vzhledem k tomu, že tento skupinový vodovod již není v provozu. Obec Leskovice žádá o následující změny: Obec uvažuje s vybudováním nového vodního zdroje podzemní vody za účelem vyřešení problému s kvalitou vody v ukazateli dusičnany. Navrhuje opravit popis stávajícího stavu – v obci jsou vybudovány dvě malé ČOV, které se skládají z anaerobního filtru a zemního filtru. Obě ČOV jsou situovány v povodí vodárenské nádrže Želivka (Švihov). Navrhuje se celková rekonstrukce obou malých ČOV – zemních filtrů. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s navrženou změnou v oblasti zásobování pitnou vodou, dle jejich názoru je realizovatelným řešením napojení předmětné obce na vodovod Nová Cerekev. Ministerstvo dále uvádí, že o oblasti odkanalizování se nejedná o změnu PRVKUK. Provozovatel vodovodu uvádí, že vodovodní přivaděč Kamenice nad Lipou – Nová Cerekev je mimo provoz, každá obec je zásobena z vlastních vodních zdrojů. Proto trvá na podané žádosti, která vyřeší problém se zásobováním vodou v obci Leskovice. Vzhledem k problémům se zajištěním kvality vypouštěných odpadních vod z obou ČOV je třeba doplnit opatření do návrhové části PRVKUK, aby obec mohla provést celkovou rekonstrukci stávajících ČOV a nebyla v rozporu s návrhem uvedeným v PRVKUK. Jedná o dílčí změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Jedná o dílčí změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti období v 2009. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |

| Město Nové Město na Moravě Nové Město na Moravě | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro město Nové Město na Moravě, místní část Hlinné pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že současný stav stávající kanalizace je nevyhovující. Proto je v městské části uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizační sítě. Splaškové odpadní vody budou přečerpány výtlakem na ČOV Jámy. Místní část Hlinné má 174 obyvatel. Město Nové Město na Moravě pro místní část Hlinné žádá o následující změnu: Současný stav stávající kanalizace je nevyhovující. Proto je v městské části uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizační sítě. Splaškové odpadní vody budou přečerpávány výtlakem na ČOV Radešínská Svratka. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s navrhovanou změnou z důvodu neúměrně vysokého podílu nákladů na jednoho řešeného obyvatele a z důvodu, že navrhovaná změna je podmíněna realizaci splaškové kanalizace v obcích Řečice a Radešínská Svratka. K tomu lze uvést, že náklady na vybudování kanalizace do Řečice jsou stejné jako na řešení navrhované v PRVKUK. Navrženým řešením dojde k úspoře elektrické energie a snížení nákladů při provozu kanalizace. V obcích Řečice a Radešínská Svratka je dokončována příprava na zahájení výstavby splaškové kanalizace a společné ČOV. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010 – 2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Hodov Třebíč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Hodov uvedeno, že je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V obci bude vybudována ČOV. Obec Hodov má 306 obyvatel. Obec Hodov ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu: V obci Hodov je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V obci bude vybudována čerpací stanice odpadních vod, která bude výtlačným potrubím přečerpávat odpadní vody do kanalizačního systému a ČOV městyse Budišov. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s navrhovanou změnou, protože je dle jejich názoru řešení uvedené v PRVKUK technicky a ekonomicky výhodnější. K tomu lze uvést, že v případě napojení obce Hodov na ČOV Budišov není nutno tuto ČOV rozšiřovat, projektovaná kapacita je dostatečná pro napojení obou obcí. Napojením obce Hodov na ČOV Budišov dojde ke snížení zatížení vodních toků zbytkovým znečištěním. Navrženým řešením dojde k úspoře elektrické energie a snížení nákladů při provozu kanalizace a ČOV. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do konce roku 2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Menhartice Moravské Budějovice | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Menhartice uvedeno, že stávající stav zásobení pitnou vodou v obci je vyhovující, do budoucna nejsou navrženy žádné změny. Obec Menhartice má 162 obyvatel. Obec Menhartice ve své žádosti uvádí, že žádá o následující změnu: Stávající stav zásobování pitnou vodou je nevyhovující, do budoucna je nutno vybudovat nový vodovod. Obec má ve vlastnictví dva nové vrty, z nichž vrt HV–1 zaručí dodávku pitné vody ve stálé kvalitě a dostatečném množství. V obci budou vybudovány nové rozvodné vodovodní řady, AT stanice včetně napojení na nový vodní zdroj HV–1. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s požadovanou změnou z důvodu neúměrně vysokého podílu nákladů na jednoho obyvatele. Podle zpracované studie k požadované změně budou náklady 7 842 500 Kč, tedy náklad na jednoho řešeného obyvatele je 48 411 Kč, dle našeho názoru se nejedná o neúměrně vysoké náklady. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2009 – 2012. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |