ZK-06-2009-77, př. 2

počet stran: 4

| Žadatel, Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Čáslavsko, Pacov | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Čáslavsko, místní část Štědrovice pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že se předpokládá dořešení úpravy vody tak, aby byla zabezpečena kvalita dodávané vody. V dalším období se předpokládá běžná údržba vodovodu – výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. Významnější výstavba vodovodní sítě nebo její rekonstrukce se v místní části nepředpokládá. Místní část Štědrovice má 21 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, v místní části žije v současnosti 20 trvale bydlících obyvatel, dalších 12 obyvatel využívá nemovitosti pro sezónní rekreaci. V současné době jsou některé nemovitosti zásobovány vodou ze stávající studny o hloubce 2,5 m, která byla vybudována v roce 1962 pro potřeby tehdejšího JZD. Studna je jediným jímacím objektem v obci. Vodovod byl vybudován v letech 1962 – 1964 pouze pro potřeby zemědělské výroby. Napojení domácností bylo provedeno bez povolení s tichým souhlasem tehdejšího provozovatele. Vzhledem ke stáří vodovodní sítě a jednotlivých objektů, není již v současné době zaručeno kvalitní a trvalé zásobování obce pitnou vodou. Obec Čáslavsko žádá o následující změnu: Předpokládá se výstavba nového jímacího objektu (vrtané studny), vodojemu a vodovodní sítě o celkové délce cca 900 m. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010 - 2015. Předložená žádost byla posouzena a bylo zjištěno: Z předložených podkladů ani z úřední činnosti není zřejmé, zda se jedná o vodovod ve veřejném zájmu ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o vodovodech a kanalizacích“). Důvodem pochybností je ustanovení § 1 odst. 3 tohoto zákona, kde je mimo jiné uvedeno, že tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce nižší než 10 m3, nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci nižší než 50, a na vodovody sloužící k trvalému rozvodu vody jiné než pitné. Navržené řešení neobsahuje posouzení stávajícího stavu vodovodních řadů v místní části, ani posouzení kvality a vydatnosti stávajícího vodního zdroje, ani nově navrženého vodního zdroje. Navržená změna PRVKUK vykazuje vysoký podíl nákladů na jednoho řešeného obyvatele (309 524,- Kč/obyv.), které jsou dány tímto technickým řešením a ve vazbě na ekonomické možnosti a pořizovací, ale i budoucí provozní náklady není optimálním ekonomickým řešením. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s navrhovanou změnou z důvodu neúměrně vysokého podílu nákladů na jednoho řešeného obyvatele. Vzhledem ke všem skutečnostem nelze změnu doporučit ke schválení. |

| Obec Kámen, Pacov | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Kámen, místní část Nízká Lhota pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že vzhledem k velikosti místní části a počtu trvale bydlících obyvatel se předpokládá likvidace odpadních vod stávajícím způsobem (variantně svoz na navrhovanou ČOV Kámen), případně výstavbou domovních ČOV. Místní část má 19 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v místní části žije v současnosti 20 trvale bydlících obyvatel, příležitostně se počet obyvatel zvyšuje o 10 rekreantů. Obec dále uvádí, že individuální způsob likvidace odpadních vod (domovní ČOV nebo jímky na vyvážení) kladou na jednotlivé občany značné finanční a organizační nároky. Při měnících se provozních podmínkách nebo nesprávnou obsluhou může docházet ke snížení funkčnosti, a tím k nedostatečnému čištění odpadních vod. Z důvodu, že území obce spadá do III. OP vodárenské nádrže Želivka (Švihov) je důležité zajistit vhodné řešení v oblasti čištění odpadních vod. Navrhovaná změna řeší oblast čištění odpadních vod pro danou místní část komplexně. Při společném řešení lze lépe provádět kontrolu a údržbu zařízení. Snižují se finanční a organizační nároky pro jednotlivé občany. Obec Kámen žádá o následující změnu: Předpokládá se výstavba nové oddílné kanalizace a výstavba mechanicko – biologické ČOV. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010 - 2015. Předložená žádost byla posouzena a bylo zjištěno: Z předložených podkladů ani z úřední činnosti není zřejmé, zda se jedná o kanalizaci ve veřejném zájmu ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích. Důvodem pochybností je ustanovení § 1 odst. 3 zákona, kde je mimo jiné uvedeno, že tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce nižší než 10 m3, nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci nižší než 50. Navržená změna PRVKUK vykazuje vysoký podíl nákladů na jednoho řešeného obyvatele (225 250,- Kč/obyv.), které jsou dány tímto technickým řešením a ve vazbě na ekonomické možnosti a pořizovací, ale i budoucí provozní náklady není optimálním ekonomickým řešením. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s navrhovanou změnou z důvodu neúměrně vysokého podílu nákladů na jednoho řešeného obyvatele. Vzhledem ke všem skutečnostem nelze změnu doporučit ke schválení. |
| --- | --- | --- |

| Obec Důl, Pacov | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Důl, místní část Důl pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že se předpokládá vybudování oddílné splaškové kanalizace a její napojení na kanalizační systém města Pacova a jeho ČOV. Jedná se o gravitační stoky z PVC DN 300 v celkové délce cca 1200 m, které budou zaústěny do čerpací šachty společné s obcí Pošná. Splaškové vody budou dále čerpány až do systému kanalizace Pacova. Technické řešení společného odkanalizování se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKUK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho řešeného obyvatele. Místní část má 32 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v místní části žije v současnosti 30 trvale bydlících obyvatel, dalších 45 obyvatel využívá nemovitosti pro sezónní rekreaci. Většina nemovitostí je napojena na stávající jednotnou kanalizaci. Při výstavbě byly použity betonové roury DN 300 v celkové délce 470 m. Obec Důl má v současné době povolení k vypouštění odpadních vod s omezenou platností. Řešení navržené v PRVKUK bylo po konzultacích s projektantem vyhodnoceno jako nevhodné, především pro jeho finanční nákladnost a velmi náročné technické řešení. Obec Důl žádá o následující změnu: Předpokládá se výstavba nové oddílné kanalizace a výstavba mechanicko – biologické ČOV. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010 - 2015. Předložená žádost byla posouzena a bylo zjištěno: Z předložených podkladů ani z úřední činnosti není zřejmé, zda se jedná o kanalizaci ve veřejném zájmu ve smyslu zákona o vodovodech a kanalizacích. Důvodem pochybností je ustanovení § 1 odst. 3 zákona, kde je mimo jiné uvedeno, že tento zákon se nevztahuje na vodovody a kanalizace, u nichž je průměrná denní produkce nižší než 10 m3, nebo je-li počet fyzických osob trvale využívajících vodovod nebo kanalizaci nižší než 50. Technické řešení uvedené v PRVKUK je společné pro dvě obce – Důl a Pošnou, jestliže jedna z obcí zvolí jiné technické řešení, druhá obec nebude moci využít navrženého řešení. Nově navrhované řešení není ekonomicky výhodnější, než řešení uvedené v PRVKUK. Navržená změna PRVKUK vykazuje vysoký podíl nákladů na jednoho řešeného obyvatele (225 933,- Kč/obyv.), které jsou dány tímto technickým řešením a ve vazbě na ekonomické možnosti a pořizovací, ale i budoucí provozní náklady není optimálním ekonomickým řešením. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s navrhovanou změnou z důvodu neúměrně vysokého podílu nákladů na jednoho řešeného obyvatele. Vzhledem ke všem skutečnostem nelze změnu doporučit ke schválení. |
| --- | --- | --- |

| Obec Pošná, Pacov | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Pošná, místní část Pošná pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že se předpokládá dobudování kanalizačního systému a připojení na kanalizační systém města Pacova. Předpokládaná délka navrhovaných splaškových kanalizačních stok z PVC DN 300 je 1950 m, které budou zaústěny do navrhované čerpací stanice společné s obcí Důl. Splaškové vody budou dále čerpány až do systému kanalizace Pacova. Technické řešení společného odkanalizování se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKUK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele. Místní část má 128 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v místní části žije v současnosti 128 trvale bydlících obyvatel, dalších 50 obyvatel využívá nemovitosti pro sezónní rekreaci. Všechny nemovitosti jsou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci. Při výstavbě kanalizace, jejíž délka činí 2100 m, byly použity betonové roury DN 400 – DN 600. Obec Pošná má v současné době povolení k vypouštění odpadních vod s omezenou platností. Řešení navržené v PRVKUK bylo po konzultacích s projektantem vyhodnoceno jako nevhodné, především pro jeho finanční nákladnost a velmi náročné technické řešení. Obec Pošná žádá o následující změnu: Předpokládá se dostavba stávající jednotné kanalizace – přívod na ČOV a výstavba ČOV v sestavě: česle a štěrbinový lapák písku, štěrbinová nádrž, čerpací jímka s nátokem na biologický filtr a dosazovací nádrž. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010 - 2015. Předložená žádost byla posouzena a bylo zjištěno: Technické řešení uvedené v PRVKUK je společné pro dvě obce – Pošnou a Důl, jestliže jedna z obcí zvolí jiné technické řešení, druhá obec nebude moci využít navrženého řešení. Nově navrhované řešení není podstatně ekonomicky výhodnější, než řešení uvedené v PRVKUK. Navržené řešení neobsahuje posouzení stávajícího stavu jednotné kanalizace, ani posouzení a návrh počtu odlehčovacích komor na jednotné kanalizaci. Navržená změna PRVKUK vykazuje vysoký podíl nákladů na jednoho řešeného obyvatele (97 245,- Kč/obyv.), které jsou dány tímto technickým řešením a ve vazbě na ekonomické možnosti pořizovací, ale i budoucí provozní náklady není optimálním ekonomickým řešením. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s navrhovanou změnou z důvodu neúměrně vysokého podílu nákladů na jednoho řešeného obyvatele. Vzhledem ke všem skutečnostem nelze změnu doporučit ke schválení. |
| --- | --- | --- |