ZK-03-2010-64, př. 1

počet stran: 5

| Žadatel, Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Kalhov, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Kalhov pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích. V obci není vybudována čistírna odpadních vod. V návrhovém stavu je uvedeno, že je uvažováno s výstavbou nové kanalizace odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem na ČOV Ústí. Obec Kalhov má 117 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že má od roku 2000 vydáno stavební povolení ke stavbě dvou stabilizačních nádrží (biologických rybníků) a ke stavbě kanalizačních sběračů. Stavba byla zahájena, je vybudován a v provozu jeden biologický rybník, který slouží jako ČOV. Větší část obce má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Stavbu realizovala obec z vlastních prostředků Obec Kalhov žádá o následující změnu: V popisu stávajícího stavu uvést, že v obci je vybudována částečně jednotná kanalizace. Jednotná kanalizace je ukončena jedním biologickým rybníkem, který slouží jako ČOV. V návrhovém stavu uvést, že je uvažováno s dostavbou druhého biologického rybníka a dokončení jednotné kanalizace v obci. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do konce roku 2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Popůvky, Náměšť nad Oslavou | Doplnění technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Popůvky pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že stávající stav zásobení pitnou vodou v obci je vyhovující, do budoucna nejsou navrženy žádné změny. Obec Popůvky má 91 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v části obce osadě Sedlecký dvůr (32 obyvatel) jsou problémy s nedostatečnou kapacitou a nevyhovující kvalitou vody v individuálních vodních zdrojích. Obec Popůvky je zásobena z náměšťské větve oblastního vodovodu Třebíč s řídícím VDJ Babylón 1500 m3. Obec Popůvky žádá o následující změnu: V obci je uvažováno s prodloužením vodovodního řadu do osady Sedlecký dvůr ze stávající vodoměrné šachty. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do konce roku 2015. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem s doplněním souhlasit. |

| Obec Řídelov, Telč | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou a změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Řídelov uvedeno, že stávající způsob zásobení obyvatel vodou je nevyhovující, doporučuje se proto napojit obec na přivaděč Nová Říše z VDJ Hochův kopec a dále přes obec Vanůvek. Tlak pro rozvodnou síť je upraven ATS. Pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou odváděny do centrální jímky a odtud čerpány na ČOV Řásná. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Obec Řídelov má 87 obyvatel. Obec Řídelov uvádí: Stávající stav zásobení pitnou vodou je nevyhovující z hlediska kvality a množství pitné vody (cca 85% obyvatel nemá pitnou vodu). Obec doporučuje napojení na již vybudovaný vrt s pitnou vodou o vydatnosti 1,14 l/s, vybudovat AT stanici s vodojemem a provést rozvody po obci. V obci jsou dva objekty napojeny na vlastní ČOV, cca 30% objektů vybavena septiky s trativodem zaústěnými do vsaku, cca 65% objektů vypouští odpadní vody do místních požárních rybníčků. Nově navržené řešení je optimálnější z důvodů ekonomických (spádová kanalizace s aktivním rybníčkem je celkově levnější, jak na vybudování, tak i na provoz), dalším důvodem je nesouhlas obce Řásná na přečerpávání do jejich ČOV. Předpokládaný harmonogram realizace u vodovodu i kanalizace (ekonomicky výhodnější je provádět obě akce současně vzhledem k zemním pracím) je dle ekonomických možností obce cca do roku 2016. Obec Řídelov žádá o následující změny: napojení obce Řídelov na již vybudovaný hydrogeologický vrt s pitnou vodou o vydatnosti 1,14 l/s včetně automatické tlakové stanice s vodojemem a provedení vodovodních rozvodů po obci v obci je uvažováno s výstavbou jednotné kanalizace rozdělené na dvě spádové oblasti. Dále s vybudováním biologických aktivních rybníčků. Obec vyhověla požadavku Ministerstva zemědělství a požadované doklady doložila. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do konce roku 2016. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |

| Obec Křelovice, Pelhřimov | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Křelovice, místní číst Číhovice pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že v místní části se předpokládá výstavba splaškové kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod. Navrhované stoky splaškové kanalizace jsou z PVC DN 300 celkové délky cca 610 m. Místní část Číhovice má 33 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že místní část Číhovice má velmi malý počet obyvatel trvale bydlících a pořizovací náklady navrhované stavby by byly neúměrně vysoké na jednoho řešeného obyvatele. Po dokončení ČOV Křelovice bude obyvatelům místní části Číhovice nařízeno zrušit septiky, které přebudují na jímky na vyvážení případně na domovní ČOV. Obec Křelovice žádá o následující změnu: vzhledem k velikosti místní části a počtu trvale bydlících obyvatel se předpokládá likvidace odpadních vod po ukončení platnosti stávajícího povolení k nakládání s vodami svozem na ČOV Křelovice případně výstavbou domovních ČOV. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti po dokončení ČOV Křelovice. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Městys Lukavec, Pacov | Dílčí změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro místní část Týmova Ves uvedeno pro oblast zásobování pitnou vodou, že v dalším období se předpokládá běžná údržba vodovodu – výměna nefunkčních šoupat, opravy poruch. Významnější výstavba nebo rekonstrukce vodovodní sítě se v místní části nepředpokládá. Městys Lukavec má 1137 obyvatel, z toho Týmova Ves má 56 obyvatel. Městys Lukavec žádá o následující změnu: V dalším období je navrženo využití pramenních vývěrů v lesním komplexu v k.ú.Týmova Ves a propojení vodovodu z místní části Týmova Ves na systém vodovodů v majetku městyse Lukavec. Celkově bude z tohoto posílení zásobeno 1200 obyvatel městyse Lukavec a místních částí Bezděkov, Velká Ves a Týmova Ves. Městys vyhověl požadavku Ministerstva zemědělství a požadované doklady doložil. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do konce roku 2011. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Skorkov, Havlíčkův Brod | Dílčí změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Skorkov uvedeno pro oblast zásobování pitnou vodou, že stávající stav je vyhovující, do budoucna nejsou navrženy žádné změny. Obec Skorkov má 84 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že s ohledem na stáří (téměř 100 let) hlavního vodovodního řadu, z toho vyplývajícího jeho stavu a související nutnost opravy přechodu dálnice D 1, je navržena jeho rekonstrukce. Obec Skorkov žádá o následující změnu: Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu od stávajícího vodojemu převážně v původní trase. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že se nejedná o změnu technického řešení zásobování pitnou vodou, ale o obnovu (rekonstrukci) vodovodu. Obnova se neřeší prostřednictvím PRVKUK. K tomu se uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné rekonstrukce vodovodů pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby rekonstrukcí stávajících sítí. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010 - 2012. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem s návrhem technického řešení souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Střítež, Třebíč | Návrh technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Střítež v popisu stávajícího stavu uvedeno, že obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích. V popisu návrhového stavu je uvedeno, že je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou sváděny do centrální jímky a odtud čerpány na ČOV Třebíč. Obec Střítež má 484 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojeno 400 obyvatel. Délka kanalizační sítě je cca 2600 m. Kanalizace je zaústěna do místní vodoteče. Současný technický stav kanalizace je nevyhovující. Obec Střítež žádá o následující změnu: V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoka budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny do nově postavené ČOV Střítež. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do konce roku 2014. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem s návrhem technického řešení souhlasit. |

| Městys Sněžné, Nové Město na Moravě | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou a změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro městys Sněžné uvedeno pro oblast zásobování pitnou vodou, že zásobování obce Sněžné bude ponecháno. Pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod je uvedeno, že současný technický stav kanalizace je vyhovující. Technický stav ČOV je nevyhovující, je nutná modernizace ČOV. Kal bude odvážen na zpracování na ČOV Nové Město na Moravě. Stávající kapacita ČOV je 1 670 EO Městys Sněžné má 797 obyvatel, z toho místní část Sněžné 634 obyvatel. Městys Sněžné uvádí: Zásobování obce Sněžné bude modernizováno v rozsahu 100 % včetně zdroje vody, zásobování bude rozšířeno ještě o nové rozvody k plánované výstavbě. Zásobování pitnou vodou je značně nevyhovující, bylo budováno v akci „Z“, na současném rozvodu pitné vody jsou časté poruchy - proražení potrubí kamenem, proto je potřebná výměna 100% rozvodů pitné vody. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace (jako podklad pro krizový plán obce a kraje) z důvodů vzdálenostních bude pitná voda dovážena z vodního zdroje Krásné místo z Vlachovic. Kanalizace je v současné době místy nevyhovující (rozvody většího průměru jsou zaústěné do rozvodů menšího průměru, což má za následek v období dešťů pohyb kanalizačních poklopů), některé domy nejsou odkanalizované. Městys Sněžné žádá o následující změny: Navrhuje se celková rekonstrukce vodního zdroje pitné vody pro městys a vodovodních řadů místní části Sněžné. Dále se uvažuje s rozšířením stávající vodovodní sítě o nové rozvody k plánované výstavbě rodinných domů. Nouzové zásobení vodou - obec bude zásobena pitnou vodou z cisteren plněných ze zdroje Krásné. Pro obec bude třeba dovézt 7,96 m3/d. Současný technický stav kanalizace je částečně vyhovující. V některých částech obce je technický stav kanalizace nevyhovující, proto je uvažováno s rekonstrukcí kanalizace. Dále se uvažuje s rozšířením kanalizační sítě v plánovaných lokalitách pro stavbu rodinných domů. Návrhový svoz z obcí (místních částí): Blatiny, Krátká, Milovy, Podlesí, Samotín, Vříšť, a dále z obcí v nejbližším okolí: Spělkov, Krásné, Kuklík, Kadov, Březiny, Křižánky, Milovy. Ministerstvo zemědělství konstatuje, že se nejedná o změnu technického řešení zásobování pitnou vodou, ale o obnovu (rekonstrukci) vodovodu. Obnova se neřeší prostřednictvím PRVKUK. K tomu se uvádí, že při zpracování PRVKUK se obdobné rekonstrukce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do popisu návrhového stavu uváděly. Jestliže je PRVKUK koncepční materiál, měl by obsahovat i potřeby rekonstrukcí stávajících sítí. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2010 – 2012. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |