ZK-06-2011-81, př. 1

počet stran: 3

| Žadatel, Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Bohuňov, Bystřice nad Pernštejnem | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Bohuňov pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod pro místní část Bohuňov i místní část Janovičky uvedeno, že nemá vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou v obou místních částech po předčištění v biologických septicích příp. bez jakéhokoliv předčištění vypouštěny přímo do místního drobného vodního toku. Část rodinných domků má vybudované bezodtoké jímky, které jsou vyváženy na zemědělské pozemky. Proto je uvažováno v obou místních částech s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splaškové vody budou odváděny přes Domanín na čistírnu odpadních vod Bystřice nad Pernštejnem. Obec Bohuňov má celkem 245 obyvatel, z toho místní část Bohuňov 190 obyvatel a místní část Janovičky 55 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že z důvodu složitosti realizace tlakového čerpání splašků do Bystřice nad Pernštejnem navrhuje vybudovat splaškovou kanalizaci v obou místních částech. Z místní části Janovičky budou odpadní vody přečerpány na ČOV v místní části Bohuňov. V místní části Bohuňov budou odpadní vody odváděny na nově vybudovanou ČOV Bohuňov. Obec Bohuňov žádá o následující změny: V místní části Janovičky navrhuje se vybudovat splaškovou kanalizaci. Odpadní vody budou odváděny čerpáním na ČOV Bohuňov. V místní části Bohuňov navrhuje se odvádění splaškových vod nově vybudovanou splaškovou kanalizací. Splaškové vody budou odváděny na nově vybudovanou ČOV Bohuňov. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011-2015. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Čížov, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK není pro obec Čížov pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno žádné opatření. Obec Čížov má 161 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v obci Čížov je vybudovaný veřejný vodovod napojený na zásobovací řad pro obec Vílanec. Zdroje vody včetně řídícího vodojemu jsou ve vlastnictví obce Vílanec. Obec Čížov má smlouvu o dodávce vody pro své potřeby. V této smlouvě jsou stanoveny limity množství dodané vody. Vzhledem k intenzivní výstavbě rodinných domů v obci je Čížov stávající limit dodávky pitné vody nedostačující, proto přistoupila obec k hledání nových zdrojů pitné vody. Potřeba vody pro obec je 21 900 m3 ročně. Obec Čížov žádá o následující změnu: Vodovod v obci bude posílen o nový vodní zdroj. Bude vybudován nový vodojem, do kterého bude přivedena voda z nového zdroje a ze stávajícího přívodního řadu. Bude vybudován nový přívodní řad do obce. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012-2013. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Věž, Havlíčkův Brod | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro místní části Leština a Skála obce Věž pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno: V místní části Leština je stávající stav systému zásobení pitnou vodou vyhovující, nenavrhují se do budoucna žádné změny. Doporučuje se napojení místní části Skála na vodovod v Leštině. Místní část Skála bude napojena na rozvodnou síť místní části Leština z vodojemu Leština 35 m3 (601,00 / 599,00 m n.m.). Obec Věž má 746 obyvatel, z toho místní část Leština má 70 obyvatel a místní část Skála má 89 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v místní části Leština byl vybudován vodovod v 50. letech 20. století. Z této doby je i vodojem, který potřebuje nutně rekonstrukci a přístavbu – zvětšení kapacity pro případ napojení Skály. Zdroje vody jsou v dostatečné kapacitě, ale kvalita vody nevyhovuje předpisům. Navíc se zdroj vody nachází na cizím pozemku a obci se nepodařilo s vlastníkem pozemku dohodnout. Vzhledem k nutné finančně nákladné rekonstrukci a přístavbě vodojemu, zdrojích na cizích pozemcích a zvýšených nákladech na provozování více vodojemů, bude výhodnější napojení na vodovod v místní části Věž, který má dostatečnou kapacitu vodních zdrojů pro všechny místní části. Místní část Skála, vzhledem k dostatečné kapacitě vodních zdrojů i vodojemu, navrhujeme napojit na rozvodný řad místní části Věž. Obec Věž žádá o následující změnu: Místní část Leština bude napojena na rozvodnou vodovodní síť místní části Skála. Místní část Skála bude napojena na rozvodnou vodovodní síť místní části Věž. V místní části budou realizovány rozvodné vodovodní řady. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti rok 2013. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Městys Uhelná Příbram, Chotěboř | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro městys Uhelná Příbram, místní část Uhelná Příbram pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny na navrhovanou ČOV v obci. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. Městys Uhelná Příbram má 519 obyvatel, z toho místní část Uhelná Příbram má 307 obyvatel. Městys ve své žádosti uvádí, že jako koncepční řešení pro likvidaci odváděných odpadních vod se jim jednoznačně jeví využití stávajícího kanalizačního systému, který bude pouze doplněn o dílčí chybějící části. Takto odváděné odpadní vody budou nadále předčišťovány v jednotlivých domovních septicích a následně dočišťovány pomocí 1 - 2 biologických rybníků (stávající biologický rybník + eventuálně výstavba dalšího nového). Městys Uhelná Příbram žádá o následující změnu: Navrhuje se dobudování stávající jednotné kanalizace. Jednotná kanalizace bude zaústěna do stávajícího biologického rybníka. Dále se navrhuje případné vybudování druhého biologického rybníka. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti do roku 2015. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Ždírec, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Ždírec pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že se nenavrhují žádná opatření. Stávající ČOV Ždírec vyhovuje kapacitně i legislativním předpisům. Nepředpokládá se žádné opatření. Obec Ždírec má 376 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v současné době jsou ze dvou volných výustí veřejné kanalizace vypouštěny odpadní vody, předčištěné v septicích do recipientu Ždírecký potok. Dobudováním kanalizace dojde k přepojení volných výustí na veřejnou kanalizace obce, která je zakončena ČOV. Stávající provoz ČOV není z technického hlediska optimální, ČOV je prakticky neschopna automatického provozu. Navrhovaným technickým dovybavením se zajistí plynulý automatický provoz ČOV a dojde k zefektivnění technologického procesu příjmu a čištění odpadních vod. Obec Ždírec žádá o následující změnu: Navrhuje se napojení stávajících volných výustí veřejné kanalizace (V1 a V2) na stávající kanalizaci, která je zakončena ČOV Ždírec. Navrhuje se dovybavení stávající mechanicko - biologické ČOV. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011-2015. Přesto, že v PRVKUK není navrženo uvedené opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |