ZK-06-2011-81, př. 2

počet stran: 5

| Žadatel, Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Mirošov, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Mirošov pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod pro místní část Jedlov i místní část Mirošov uvedeno, že je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem na obec Hubenov a dále na ČOV Dušejov. Obec Mirošov má celkem 189 obyvatel, z toho místní část Jedlov 87 obyvatel a místní část Mirošov 102 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že obec Hubenov má v současné době nově vybudovanou kanalizaci s kořenovou ČOV Hubenov, kde probíhá čištění odpadních vod z obce Hubenov. Vybudování sběrače z obce Mirošov do obce Dušejov bude finančně nákladnější, než vybudování ČOV v obci Mirošov. Obec Mirošov žádá o následující změny: Pro místní část Jedlov je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou odváděny sběračem do místní části Mirošov. Pro místní část Mirošov je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody na nově vybudovanou ČOV Mirošov. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011-2012. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod – vybudování oddílné splaškové kanalizace zakončené vlastní centrální ČOV – z následujících důvodů: podle aktuálních předaných vybraných údajů majetkové a provozní evidence je již v předmětné obci včetně místní části vybudována jednotná gravitační kanalizace celkové délky 0,951 km, na kterou jsou připojeni všichni trvale bydlící obyvatelé (180 obyvatel) a kterou tato obec vlastní i provozuje, neúměrně vysoký podíl nákladů na jednoho trvale odkanalizovaného obyvatele (cca 141 tis. Kč/1 obyvatele) pro zmíněnou navrhovanou změnu odkanalizování a čištění odpadních vod. Jedná se tedy o značně neekonomické řešení, navrhovanou změnou je řešeno i zainvestování nových stavebních ploch. PRVKUK neřeší zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy. Proto nemohou být tyto návrhy předmětem řešení a tím i žádostí o změnu platného a schváleného PRVKUK. Vzhledem ke všem skutečnostem a s ohledem na stanovisko Ministerstva zemědělství odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyzve obec k doplnění a k upřesnění podané žádosti. |

| Obec Kamenná, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Kamenná uvedeno pro oblast zásobování pitnou vodou, že současný systém zásobení pitnou vodou v obci není vyhovující. Podle Krajské hygienické stanice vykazuje voda zvýšený obsah dusičnanů. Při přetrvávání problémů se zvýšenými hodnotami dusičnanů se doporučuje napojení obce přes navrhovanou síť v Nových Dvorech na vodojem (VDJ) Polná 2x900 m3, s hladinami 525,0/521,0 m.n.m. Obec Kamenná má celkem 182 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že podle stávajícího PRVKUK má být obec Kamenná napojena na VDJ Polná. Realizace tohoto opatření je podmíněna vybudováním vodovodu pro Nové Dvory, místní část města Polná. Program rozvoje města Polná vypracovaný pro roky 2011 – 2014 s výstavbou vodovodu v Nových Dvorech nepočítá. Z důvodů zvýšeného výskytu dusičnanů ve stávajícím zdroji vody má obec od Krajské hygienická stanice v pořadí již druhou výjimku pro provozování veřejného vodovodu. Platnost výjimky je do konce roku 2013. Z těchto důvodů obec našla v rámci hydrogeologického průzkumu nový zdroj vody. Obec Kamenná žádá o následující změnu: Pro zásobení obyvatel pitnou vodou se doporučuje vystrojit nový zdroj pitné vody. Voda z nového zdroje bude výtlačným potrubím dovedena do vodojemu, který bude postaven u stávajícího přívodního řadu do obce. Součástí vodojemu bude úpravna vody, protože voda z nového prameniště vykazuje zvýšené hodnoty železa, manganu a radonu. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012-2013. Ministerstvo zemědělství před vydáním stanoviska požaduje doplnit následující podklady: technické a ekonomické řešení zásobování pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jihlava, a to prostřednictvím obce Dobronín, neboť současné a pravděpodobné budoucí kvalitativní problémy lze vyřešit pouze napojením na nadobecní vodovodní systém, v této souvislosti se odkazuje na dopis Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě čj. KHSV/11207/2011/JI/HOK/Fiš ze dne 6. června 2011 (prodloužení termínu do 18. července 2013) a na závěry materiálu Etapová zpráva hydrogeologického průzkumu II (zpracovatel Mgr. Radek Mičke - Geoservis, Jihlava, duben-květen 2011), technicko - ekonomické vyhodnocení a porovnání jednotlivých řešení pro stejnou cenovou úroveň podle platného metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR čj. 401/2010-15000. Vzhledem ke všem skutečnostem a s ohledem na stanovisko Ministerstva zemědělství odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyzve obec k doplnění a k upřesnění podané žádosti. |
| --- | --- | --- |

| Obec Plandry, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Plandry pro oblast odkanalizování a čištění odpadních uvedeno, že současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Tyto budou odváděny sběračem na ČOV Jihlava. Obec Plandry má 160 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že o změnu žádá z důvodů menších pořizovacích i provozních nákladů. Napojení na jihlavskou kanalizaci je pro obec Plandry příliš finančně náročné, nehledě na neochotu některých vlastníků pozemků, dovolit vedení kanalizace, přes jejich pozemky. Podle rozboru srovnatelných nákladů je pro obec výhodnější vrátit se k původnímu návrhu z Územního plánu, kde se počítalo s ČOV pod obcí. Obec Plandry žádá o následující změnu: V obci je uvažováno s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody do centrální ČOV v obci nebo využití stávající jednotné kanalizační sítě a odvádění do kořenové ČOV v obci. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011-2013. Ministerstvo zemědělství nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod (dobudování a využití stávající jednotné kanalizace, dočištění odpadních vod v kořenové ČOV) z následujících důvodů: podle aktuálních předaných vybraných údajů majetkové a provozní evidence je již v předmětné obci vybudována jednotná gravitační kanalizace celkové délky 1,33 km, na kterou jsou připojeni všichni trvale bydlící obyvatelé (191 obyvatel) a kterou tato obec vlastní i provozuje, podle nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. (dále jen „nařízení“), jsou nejlepší dostupnou technologií pro předmětnou obec nízko až středně zatěžovaná aktivace nebo biofiltrové reaktory, kořenová ČOV nebude schopna zajistit podmínky stanovené nařízením pro vypouštění odpadních vod z ČOV (viz vyjádření Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, čj. 24456/2010-203/Ou ze dne 21. června 2010), zajištění provozu kořenové ČOV zejména v zimním období a zkušenostem z provozu obdobných čistíren odpadních vod (nízká účinnost čištění odpadních vod, krátká životnost ČOV), prakticky bude velmi obtížná i identifikace konkrétních znečišťovatelů vzhledem ke stavu vybudované jednotné gravitační kanalizace, navrhovanou změnou je řešeno i zainvestování nových stavebních ploch. PRVKUK neřeší zainvestování nových stavebních ploch s výjimkou přivedení pitné vody k obvodu nové stavební plochy, resp. odvedení odpadních vod z obvodu nové stavební plochy. Proto nemohou být tyto návrhy předmětem řešení a tím i žádostí o změnu platného a schváleného PRVKUK. Vzhledem ke všem skutečnostem a s ohledem na stanovisko Ministerstva zemědělství odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyzve obec k doplnění a k upřesnění podané žádosti. |
| --- | --- | --- |

| VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí Třebíč, Třebíč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro místní část Třebíč a Račerovice pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že ČOV Třebíč vyhovuje legislativním požadavkům. Předpokládá se vybudování terciálního stupně čištění. V městské části Račerovice se navrhuje vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou odváděny výtlakem na obec Okřešice a odtud dále přes Budíkovice a Pocoucov na ČOV Třebíč. Místní část Třebíč má 37 870 obyvatel a městská část Račerovice má 155 obyvatel. VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí Třebíč ve své žádosti uvádí, že ČOV Třebíč po rekonstrukci plní limity stanovené vodoprávním rozhodnutím, t.j. limity, na které byla rekonstruována. Stávající technologie však nezajišťuje splnění emisních standardů zpřísněné legislativy pro velikostní kategorii této ČOV. V místní části Račerovice z posouzení jednoznačně vyplynulo jako efektivnější varianta vybudování lokální ČOV. VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí Třebíč žádá o následující změnu: ČOV Třebíč legislativním požadavkům nevyhovuje. Navrhuje se zkapacitnění stávající ČOV, a to vybudováním terciálního stupně čištění. V městské části Račerovice navrhujeme vybudovat novou splaškovou kanalizační síť. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splašky budou čištěny na samostatné nově vybudované ČOV Račerovice. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011-2015. Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení odkanalizování a čištění odpadních vod – vybudování oddílné splaškové kanalizace celkové délky 1 685 m zakončené vlastní čistírnou odpadních vod Račerovice - z důvodu neúměrně vysokého podílu nákladů na jednoho trvale odkanalizovaného obyvatele (cca 118 tis. Kč / 1 obyvatel, 155 trvale bydlících obyvatel). Jedná se tedy o značně neekonomické řešení. Ministerstvo zemědělství ČR nesouhlasí s navrhovanou změnou technického řešení čištění odpadních vod – zkapacitnění stávající čistírny odpadních vod – z následujících důvodů: podle aktuálních předaných vybraných údajů majetkové a provozní evidence je stávající čistírna odpadních vod vyhovující, projektovaná kapacita Qd = 14 000 m3/den je využita na cca 74 %, neboť je v současné době čištěno 3 764,191 tis. m3/rok odpadních vod, projektovaná kapacita 69 833 ekvivalentních obyvatel je využita na cca 56 %, projektovaná kapacita BSK5 = 4 190 kg/den je využita na cca 59 %, čistírna odpadních vod byla rekonstruována v letech 2003 – 2004. Se stanoviskem Ministerstva zemědělství se krajský úřad, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství ztotožňuje. Vzhledem ke všem skutečnostem a s ohledem ke stanovisku Ministerstva zemědělství odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyzve obec k doplnění a k upřesnění podané žádosti. |
| --- | --- | --- |