ZK-02-2011-82, př. 1

počet stran: 7

| Žadatel, Obec s rozšířenou působností | Typ požadované změny | Odůvodnění |
| --- | --- | --- |
| Obec Černá, Velké Meziříčí | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Černá, místní část Milíkov pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že stávající stav systému zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a není třeba na něm do budoucna nic měnit. Obec Černá má celkem 310 obyvatel, z toho místní část Milíkov má 38. Obec ve své žádosti uvádí, že stávající vodovod Milíkov je zásoben z vlastního zdroje, ale surová voda vykazuje nízké pH. Do prameniště není přivedena elektřina pro zajištění úpravy surové vody v obvyklém technologickém rozsahu, k prameništi je obtížný přístup a prameniště se nachází na pozemcích v soukromém vlastnictví. Výškové uložení vodojemu (dále jen „VDJ“) neumožňuje zajistit požadovaný tlak v horní části spotřebiště. Obec Černá žádá o následující změny: Navrhuje se místní část Milíkov připojit na skupinový vodovod Černá přívodním řadem včetně příslušenství. Navrhuje se rozšíření vodovodních řadů v místní části Milíkov. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012-2015. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| Obec Horní Dubenky, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Horní Dubenky pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že zásobování pitnou vodou v obci je vyřešeno. Obec Horní Dubenky má 648 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že na základě připojení sídliště Janštejn došlo ke změně tlakových poměrů a v části Olší dochází při odběru vody ke kolísání tlaku ve vodovodní síti. Na základě provedeného přepočtu je navrženo posílení – zdvojení přívodního řadu z důvodu vyrovnání tlakových poměrů. Obec Horní Dubenky žádá o následující změnu: Navrhuje se posílení přívodního řadu – zdvojení stávajícího přívodního řadu z VDJ do obce. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011-2015. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Horní Radslavice, Velké Meziříčí | Doplnění - změna technického řešení v zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Horní Radslavice pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že se navrhuje vybudování nového vodovodu pro veřejnou potřebu v obci. Obec Horní Radslavice má 96 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že v minulosti byla pro obec vypracována projektová dokumentace na výstavbu obecního vodovodu. Pro celkové řešení zásobování obce vodou, bude ještě nutné vybudovat VDJ s přívodním potrubím do místa napojení s nově navrženým vodovodem, s kterým původní projektová dokumentace nepočítala. VDJ je nutné vybudovat z důvodu vyrovnání tlakových poměrů ve vodovodu a zajištění stejnoměrné dodávky vody do všech míst obce. Obec Horní Radslavice žádá o následující změnu: Navrhuje se výstavba VDJ 2x20 m3, výtlačného řadu z prameniště do VDJ a zásobovacího řadu z VDJ do obce. Jedná se o doplnění opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v roce 2012. Přesto, že v PRVKUK není navrženo uvedené opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Křoví, Velké Meziříčí | Změna technického řešení v oblasti zásobování pitnou vodou v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Křoví pro oblast zásobování pitnou vodou uvedeno, že bude zásobena z nového VDJ Pánov 150 m3 (518/515 m n.m.) v rámci nové části skupinového vodovodu Mostiště - přivaděče Velká Bíteš – Kuřimská Nová Ves. Bude vybudována nová vodovodní síť. Obec Křoví má 523 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že původní řešení pro obec počítalo s napojením na skupinový vodovod. Jelikož tento přivaděč nebyl realizován a prioritou obce je zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou, chce ho zajistit z vlastních již existujících vodních zdrojů. Jde o řešení, které je efektivnější i proti případnému napojení na některou z okolních obcí (vysoké náklady na přivaděč v kontextu s již existujícími zdroji). Obec Křoví žádá o následující změnu: Navrhuje se zásobování obce pitnou vodou z vlastních zdrojů – dvou vrtů na p.č. 741 a 743/1 v k.ú. Křoví o celkové vydatnosti 4 l/s a nově vybudovaného VDJ. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012–2013. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí Třebíč, Třebíč | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro místní část Třebíč pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že ČOV Třebíč vyhovuje legislativním požadavkům. Předpokládá se vybudování terciálního stupně čištění. Místní část Třebíč má 37 870 obyvatel. VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí Třebíč ve své žádosti uvádí, že ČOV Třebíč po rekonstrukci plní limity pro vypouštění odpadních vod stanovené vodoprávním rozhodnutím, tj. limity, na které byla rekonstruována. Stávající technologie však nezajišťuje splnění emisních standardů zpřísněné (v současné době platné) legislativy pro velikostní kategorii této ČOV. VODOVODY A KANALIZACE, dobrovolný svazek obcí Třebíč žádá o následující změnu: ČOV Třebíč legislativním požadavkům nevyhovuje. Navrhuje se zkapacitnění stávající ČOV, a to vybudováním terciálního stupně čištění. OLVHZ k žádosti uvádí, že stávající technologie ČOV plní limity pro vypouštění odpadních vod stanovené vodoprávním rozhodnutím podle právních předpisů platných v době povolení, tj. limity na které byla rekonstruována. Nezajišťuje ale splnění emisních standardů zpřísněné legislativy, která nabyla účinnosti až po rekonstrukci ČOV a jejím uvedení do trvalého provozu, konkrétně v ukazateli znečištění Ncelk pro tuto velikostní kategorii ČOV (10 001 – 100 000 ekvivalentních obyvatel). Ze závěrů zpracovaného posudku na ČOV Třebíč vyplývá, že při plném hydraulickém a látkovém zatížení některé současné objekty nebudou vyhovovat k udržení požadovaných standardů platných právních předpisů. Na nutnost splnění stanovených limitů upozorňuje i Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011-2015. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |

| Obec Plandry, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Plandry pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že současný technický stav kanalizace v obci je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové oddílné kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Tyto budou odváděny sběračem na ČOV Jihlava. Obec Plandry má 160 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že o změnu žádá z důvodů menších pořizovacích i provozních nákladů. Napojení na jihlavskou kanalizaci je pro obec Plandry příliš finančně náročné, nehledě na neochotu některých vlastníků pozemků dovolit vedení kanalizace přes jejich pozemky. Podle rozboru srovnatelných nákladů je pro obec výhodnější vrátit se k původnímu návrhu z územního plánu, kde se počítalo s ČOV pod obcí. Obec Plandry žádá o následující změnu: Navrhuje se dobudování stávající kanalizace v obci. Navrhuje se výstavba obecní kořenové ČOV, na kterou bude zaústěna kanalizace z obce Plandry. OLVHZ k žádosti uvádí, že PRVKUK je koncepční materiál a řeší pouze koncepci, tedy zda bude obec odkanalizována jednotnou kanalizací nebo oddílnou splaškovou kanalizací, zda bude obec napojena na skupinovou ČOV v jiné obci nebo na vlastní ČOV. Proto OLVHZ posuzoval pouze tyto skutečnosti a nehodnotil typ ČOV, která bude použita. Způsob odkanalizování a typ ČOV je již věcí konkrétní projektové dokumentace pro územní řízení a následné pro stavební povolení a správních řízení vedenými příslušnými správními úřady. Jedná o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011-2013. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |

| Obec Rudíkov, Třebíč | Doplnění - změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Rudíkov pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že je uvažováno v části obce s výstavbou nové oddílné kanalizace a v části obce s dostavbou stávající kanalizace. Na ČOV se nepředpokládá žádné opatření. Obec Rudíkov má 691 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, u části kanalizace je třeba provést rekonstrukci stávající jednotné kanalizace, na kořenovou ČOV je vysoký přítok balastních vod z důvodu špatného technického stavu této kanalizace. Dále uvádí, že stávající kořenová ČOV nevyhovuje legislativním požadavkům pro danou velikostní kategorii v ukazateli N-NH4, jelikož účinnost odstraňování znečištění je nízká. Obec Rudíkov žádá o následující změny: Navrhuje se intenzifikace stávající kořenové ČOV pro 750 ekvivalentních obyvatel. Navrhuje se v části obce výstavba nové oddílné kanalizace, dostavba a rekonstrukce stávající jednotné kanalizace. OLVHZ k tomu uvádí, že je třeba vyřešit snížení případně odstranění nátoku balastních vod kanalizací na stávající kořenovou ČOV a následně řešit její intenzifikaci. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012–2017. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Bohdalec, Žďár nad Sázavou | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Bohdalec pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. Splaškové vody budou kanalizací odváděny do jímky a odtud čerpány výtlakem na ČOV Radešín. Obec Bohdalec má 301 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že obec Radešín nesouhlasí s napojením obce Bohdalec na ČOV Radešín z důvodů – nedostatečné kapacity ČOV a vlastnictví ČOV. Obec Bohdalec dále uvádí, že pro řešení odkanalizování a čištění odpadních vod si nechala zpracovat studii, která posoudila jednotlivé varianty. Ze studie a potřeb obce vyplynulo, že jako vhodné řešení se jeví vybudování vlastní ČOV. Obec Bohdalec žádá o následující změnu: Navrhuje se vybudování mechanicko – biologické obecní ČOV pro 320 ekvivalentních obyvatel. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2011–2013. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Rantířov, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Rantířov pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že současný technický stav kanalizace v obci je nevyhovující. Proto je uvažováno v obci s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Splašky budou čerpány na ČOV Jihlava. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové. Obec Rantířov má 476 obyvatel. Obec Rantířov ve své žádosti uvádí, že si nechala zpracovat variantní studii odkanalizování obce a způsobu čištění odpadních vod z kanalizace obce. Po vyhodnocení studie z pohledu investičních a budoucích provozních, bylo rozhodnuto, že obec vybuduje splaškovou kanalizaci, která bude zakončena obecní ČOV umístěnou u mostu Českých drah, a. s. (varianta č. 7). Obec Rantířov žádá o následující změnu: Navrhuje se vybudování obecní ČOV pro max. 1000 ekvivalentních obyvatel, umístěné v blízkosti klenutého mostu pod tratí Českých drah, a. s. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012–2013. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |
| Obec Veselý Žďár, Havlíčkův Brod | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Veselý Žďár pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že stávající ČOV Veselý Žďár vyhovuje požadavkům daným legislativními předpisy pro danou velikostní kategorii. Obec Veselý Žďár má 540 obyvatel. Obec ve své žádosti uvádí, že ve schváleném územním plánu je počítáno s výstavbou nových rodinných domů v celkovém počtu 39. Stávající kořenová ČOV pro cca 60 ekvivalentních obyvatel má platné povolení k nakládání s vodami k vypouštění odpadních vod do roku 2014. Jelikož tato kořenová ČOV je na hraně životnosti, bude nutné v nejbližší době řešit převedení na ni natékajících splaškových vod na stávající mechanicko - biologickou ČOV. Stávající mechanicko – biologická ČOV má kapacitu 500 ekvivalentních obyvatel, jejím zkapacitněním na 750 ekvivalentních obyvatel se vyřeší v dlouhodobějším výhledu likvidace odpadních vod, jejichž množství bude i z důvodu rozšiřování obce neustále narůstat. Obec Veselý Žďár žádá o následující změnu: Navrhuje se zkapacitnění stávající mechanicko – biologické ČOV z původních 500 na navržených 750 ekvivalentních obyvatel. Navrhuje se převedení splaškových odpadních vod z kořenové ČOV na stávající mechanicko - biologickou ČOV. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012-2014. Přesto, že v PRVKUK není navrženo žádné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |

| Obec Ježená, Jihlava | Změna technického řešení v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod v době platnosti PRVKUK | V PRVKUK je pro obec Ježená pro oblast odkanalizování a čištění odpadních vod uvedeno, že v obci Ježená žije nízký počet obyvatel, z tohoto důvodu je navrhována výstavba jímek na vyvážení. Splaškové odpadní vody budou soustřeďovány v jímkách jednotlivých nemovitostí k individuální likvidaci odpadních vod. Obec Ježená má 126 obyvatel. Obec Ježená ve své žádosti uvádí, že má vydané stavební povolení na stavbu splaškové kanalizace a mechanicko–biologické ČOV se zvýšeným odstraňováním dusíku a fosforu s mikrofiltrací pro 135 ekvivalentních obyvatel. Obec Ježená žádá o následující změnu: Navrhuje se vybudování nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody na nově vybudovanou ČOV. Navrhuje se vybudování obecní ČOV se zvýšeným odstraňováním pro 135 ekvivalentních obyvatel. Jedná se o změnu opatření v době platnosti PRVKUK. Předpokládaný časový harmonogram realizace navržených opatření je dle žádosti v období 2012–2013. Přesto, že v PRVKUK je navrženo jiné opatření, lze vzhledem ke všem skutečnostem se změnou souhlasit. |
| --- | --- | --- |